## Slide 1: PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION
Prévention des risques professionnels
La prévention des risques professionnels s’inscrit dans une démarche globale de prévention fondée sur la capacité à :
  Analyser les risques ;
  Définir et mettre en œuvre des mesures de prévention adaptées.

## Slide 2: ANALYSER LES RISQUES
Il convient, préalablement à toute OPÉRATION, de procéder à une analyse des risques
L’analyse du risque doit être conduite avant chaque PHASE DE TRAVAIL et s’appliquer à la ZONE D’ÉVOLUTION des personnes et des outils pendant le travail.

## Slide 3: Processus d’apparition d’un dommage
Personne
Phénomène dangereux
Situation dangereuse
Situation de travail
Phénomène dangereux (ISO 12100-1) : source potentielle de dommage
Situation dangereuse (ISO 12100-1) : situation dans laquelle une personne est exposée à au moins un phénomène dangereux. L’exposition peut entraîner un dommage, immédiatement ou à plus long terme.
Notes: Voir RÉFÉRENTIEL DE FORMATION À LA PRÉVENTION DES RISQUES D’ORIGINE ÉLECTRIQUE

## Slide 4: Evénement dangereux et danger
Personne
Situation dangereuse
Situation de travail
Phénomène dangereux ou DANGER
Traumatismes, fractures, électrocution, décès
Dommage
Evénement dangereux
Dommage (ISO 12100-1) : blessure physique ou atteinte à la santé.
Notes: Événement dangereux (EN1050) : événement capable de provoquer un dommage
Dans le cadre des situations de voisinage renforcé, l’événement dangereux est le contact avec une pièce nue sous tension.
Danger (décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001) : propriété ou capacité intrinsèque d’un équipement,
d’une substance, d’une méthode de travail, de causer un dommage pour la santé des travailleurs.

## Slide 5: Situation N°1
Danger | Situation dangereuse | Evénement dangereux | Dommage
Travail en
hauteur
Le salarié est monté sur un escabeau, pieds nus
Il glisse, avec la poussée sur la perceuse
Contusions
Fractures
Notes: Événement dangereux (EN1050) : événement capable de provoquer un dommage
Dans le cadre des situations de voisinage renforcé, l’événement dangereux est le contact avec une pièce nue sous tension.
Danger (décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001) : propriété ou capacité intrinsèque d’un équipement,
d’une substance, d’une méthode de travail, de causer un dommage pour la santé des travailleurs.

## Slide 6: Situation N°1
Personne
Travail sur un escabeau
Situation de travail
Travail en hauteur
Fracture, contusions
Les pieds de la personne glissent de l’escabeau
Notes: Événement dangereux (EN1050) : événement capable de provoquer un dommage
Dans le cadre des situations de voisinage renforcé, l’événement dangereux est le contact avec une pièce nue sous tension.
Danger (décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001) : propriété ou capacité intrinsèque d’un équipement,
d’une substance, d’une méthode de travail, de causer un dommage pour la santé des travailleurs.

## Slide 7: ÉVALUER LE RISQUE
L’évaluation du risque conduit à donner une dimension à cette situation potentiellement dangereuse :
Gravité
Probabilité
DANGER
RISQUE
en estimant la GRAVITÉ du dommage qui serait subi
En estimant la PROBABILITÉ d’occurrence du dommage

## Slide 8: Estimation de la GRAVITÉ
faible (accident sans arrêt de travail) : 1
moyen (accident avec arrêt de travail) : 2
grave (accident avec incapacité permanente) : 3
très grave (décès) : 4
Pour notre exemple

## Slide 9: Estimation de la PROBABILITÉ d’apparition du dommage
Pour notre exemple

## Slide 10: Evaluer le risque
Priorité 1
Très
grave
Grave
Moyen
Faible
2
1
4
3
Niveau de gravité
1
2
3
4
Très Improbable Probable Très
Improbable probable
Niveau
de
probabilité
Priorité 2
Priorité 3
Pour notre exemple
En terme de prévention, les priorités 1 seront traitées en premier lieu

## Slide 11: Situation N°1
Danger | Situation dangereuse | Evénement dangereux | Dommage
Travail en Hauteur | Le salarié est monté sur un escabeau, pieds nus | Les pieds de la personne glissent | Contusions Fractures
Gravité | Probabilité | Priorité
2 (moyen) | 4 (Très probable) | 2
1- Analyser
2 - Estimer
Notes: Événement dangereux (EN1050) : événement capable de provoquer un dommage
Dans le cadre des situations de voisinage renforcé, l’événement dangereux est le contact avec une pièce nue sous tension.
Danger (décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001) : propriété ou capacité intrinsèque d’un équipement,
d’une substance, d’une méthode de travail, de causer un dommage pour la santé des travailleurs.

## Slide 12: METTRE EN ŒUVRE DES MESURES DE PREVENTION
Personne
Situation dangereuse
Situation de travail
DANGER
Dommage
Evénement dangereux
 Supprimer le danger avant tout
 Empêcher l’ événement dangereux
 Protéger la personne




## Slide 13: Situation N°1
Personne
Travail sur un escabeau
Situation de travail
Travail en hauteur
Fracture, contusions
Les pieds de la personne glissent de l’escabeau
 Non éliminable
 Travail sur une nacelle
 Port de chaussures de sécurité et casque


Notes: Événement dangereux (EN1050) : événement capable de provoquer un dommage
Dans le cadre des situations de voisinage renforcé, l’événement dangereux est le contact avec une pièce nue sous tension.
Danger (décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001) : propriété ou capacité intrinsèque d’un équipement,
d’une substance, d’une méthode de travail, de causer un dommage pour la santé des travailleurs.

## Slide 14: Situation N°1
Danger | Situation dangereuse | Evénement dangereux | Dommage
Travail en Hauteur | Le salarié est monté sur un escabeau, pieds nus | Les pieds de la personne glissent | Contusions Fractures
Gravité | Probabilité | Priorité
2 (moyen) | 2 (Très probable) | 2
1- Analyser
2 - Estimer
3 – Prévenir les risques
Moyens de prévention existants | Moyens de préventions à mettre en œuvre
Formation ? | Nacelle, Casque, Chaussures de sécurité, Formation
Notes: Événement dangereux (EN1050) : événement capable de provoquer un dommage
Dans le cadre des situations de voisinage renforcé, l’événement dangereux est le contact avec une pièce nue sous tension.
Danger (décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001) : propriété ou capacité intrinsèque d’un équipement,
d’une substance, d’une méthode de travail, de causer un dommage pour la santé des travailleurs.

## Slide 15: Situation N°1 Grille d‘analyse des risques

## Slide 16: Situation N°2
Un danger n’est jamais seul
Compléter la grille d’analyse pour l’ensemble des risques de cette situation
Notes: Voir document joint

## Slide 17: Situation N°2
Eléments de correction
Minimiser danger 1
Eliminer danger 2
Notes: Voir document joint

## Slide 18: Synthèse
J’observe le poste de travail & son environnement
J’évalue le risque d’après mon estimation probabilité/dommage
J’estime la probabilité de survenue du dommage
J’identifie les situations potentiellement dangereuses
Je m’informe sur les mesures de prévention existantes
J’alerte la hiérarchie
Je propose des mesures
J’utilise les mesures de prévention existantes
Je travaille en sécurité
J’estime la gravité
Codes couleur de la grille d’analyse
Notes: Voir document joint

## Slide 19: Compléments
Selon le public et l’usage du diaporama

## Slide 20: Principes mis en œuvre pour le risque électrique
Suivant le type d’OPERATION choisi et après analyse, les principes mis en œuvre pour mettre en sécurité le personnel sont :
la suppression du risque par la CONSIGNATION ou à défaut la MISE HORS DE PORTEE par ELOIGNEMENT, OBSTACLE OU ISOLATION ;
le choix et l’utilisation des équipements de protection collective et des EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) ;
le choix et l’utilisation des outils, matériels et équipements de travail ;
la délimitation et le BALISAGE de la ZONE DE TRAVAIL et, si nécessaire, la surveillance
Que dit la NFC 18 510 ?
Opérations sur les ouvrages et installations électriques et dans un environnement électrique
Prévention du risque électrique
Notes: NFC 18 510 chap 4

## Slide 21: Illustration pour le risque électrique 1- Prévention intrinsèque
Personne
Energie
électrique
Situation de travail
Supprimer l’événement dangereux
Travail sous tension
Contact avec pièce nue sous tension
Voisinage renforcée
approche < 30cm
Etape 1
Notes: Événement dangereux (EN1050) : événement capable de provoquer un dommage Dans le cadre des situations de voisinage renforcé, l’événement dangereux est le contact avec une pièce nue sous tension.

## Slide 22: Illustration pour le risque électrique 2- Protection collective
Personne
Energie
électrique
Situation de travail
Eloignement par obstacles, balisage, écrans isolants
Etape 2

## Slide 23: Illustration pour le risque électrique 3- Protections individuelles
Personne
Energie
électrique
Situation de travail
Travail sous tension
Contact avec pièce nue sous tension
Voisinage renforcée
approche < 30cm
Etape 3
Risques d’électrisation, brûlures, électrocution
E.P.I

## Slide 24: Illustration pour le risque électrique 4- Etablir des instructions
Personne
Energie
électrique
Situation de travail
Travail sous tension
Contact avec pièce nue sous tension
Voisinage renforcé
approche < 30cm
Etape 4
Documents écrits portés à la connaissance des opérateurs
INSTRUCTION PERMANENTE DE SECURITE (IPS)