## Slide 1: Le bus CAN 2.0B
1 - Introduction
Après avoir lancé sur le marché le premier concept du protocole CAN (dans sa version 1 .2), il apparut rapidement que le champ d'identificateurs de 11 bits de la trame standard pouvait poser problèmes dans certains cas d'applications bien spécifiques et que, pour apporter un plus grand confort d'utilisation à un système, il était important de concevoir une trame dite étendue comprenant un champ d'identificateurs plus élevé (29) bits). Pour cela, il fallait modifier le format des trames de données et de requête de données. Ce qui fut fait, en assurant une compatibilité ascendante et en rebaptisant pour l'occasion la première trame standard 1.2 en 2.0A et sa nouvelle grande sœur dite étendue en 2.0B.
En résumé:
  Format standard - CAN 2.0A - identificateur 11 bits
  Format étendu - CAN 2.0B - identificateur 29 bits

## Slide 2: Le bus CAN 2.0B
2 – Format des trames

## Slide 3: Le bus CAN 2.0B
3 - Identificateurs et champ d'arbitrage
Pour le CAN 2.0A, ce champ est composé de 11 bits rebaptisés en trame CAN 2.0B, ID_28 à ID_18 et du bit RTR.
Cette partie (haute) du champ d'identificateur porte le nom de Base ID et constitue la priorité de base de la trame étendue.
Pour le CAN 2.0B, ce champ est composé de 29 bits baptisés de ID_28 à ID_00 et de 3 bits, l'ancien RTR (qui pour l'occasion a déménagé de place) et de deux petits nouveaux SRR et IDE.
Les vrais noms de ces trois bits :
  RTR : Remote Transmission Request bit,
  SRR : Subsitute Remote Request bit,
  IDE : Identifier Extension bit.

## Slide 4: Le bus CAN 2.0B
Comparaison des zones d’arbitrage

## Slide 5: Le bus CAN 2.0B
Le bus CAN2.0B est compatible avec le CAN2.0A

## Slide 6: Le bus CAN 2.0B
Compatibilités CAN 2.0A et CAN 2.0B
Il est assez fréquent qu'un utilisateur souhaite faire circuler sur un même réseau des trames standard de type 2.0A et des trames de format étendu 2.0B.
Dans le cas des composants CAN 2.0A, on peut trouver par exemple :
  2.0A actif seul,
  2.0A actif et 2.0B passif (pas de trame d'erreur générée en cas du passage d'une trame reconnue de type 2.0B).
Pour les composants CAN 2.0B, le protocole impose que toutes les trames 2.0A et 2.0B soient reconnues et traitées automatiquement à leur réception. En ce qui concerne l'émission, le choix du type 2.0A ou 2.0B est du ressort de l'utilisateur.