## Slide 1
Programme
Présentation du bus CAN :
Domaines d’application
Rappels sur les bus de terrain
    Généralités sur les bus de terrain
    Le modèle OSI
    Le temps réel
Le bus CAN
    La couche physique
    La couche liaison de données
    Le format étendu CAN 2.0 B
Le Protocole CAN open
Applications et outils de mise en œuvre
Exemples

## Slide 2
Historique
Depuis les années 1960 la longueur de câble utilisée dans l’automobile ne cesse de croître pour dépasser 2000 m en 1995. Le nombre des connexions atteint 1800 à cette même date. La fiabilité et la sécurité sont menacés.
Les normes en matière de pollution et de consommation d’énergie obligent les constructeurs à multiplier les capteurs et actionneurs intelligents dans leur véhicules accélérant ce processus de multiplication des câbles et connexion depuis une vingtaine d ’années.
Le besoin de sécurité accrue (ABS, ESP, AIR-BAG…) et la demande de confort (mémorisation des réglages de conduite, climatisation régulée par passager, système de navigation…) ne font que renforcer cette tendance.
La société BOSCH développe dès le début des années 1980 une solution de multiplexage des informations circulant à bord de la voiture. Le bus CAN apparaîtra et sera normalisé dans les années qui suivent (dès 1983).
Les composants CAN se démocratisent et investissent d’autres secteurs de l’industrie (moissonneuses, pelleteuse, médical, produits numériques, systèmes électrotechnique…).

## Slide 3
Exemples d’applications
CAN

## Slide 4
Rappels sur les bus de terrains
Les réseaux de terrain permettent :
l’interconnexion entre plusieurs entités d’un même système;
la réduction de la longueurs des liaisons entre les différents éléments grâce à un support commun de transmission;
de sécuriser les liaisons des automates d’usine;
de gagner de la place comme une automobile pour les systèmes dit d’électronique embarquée ;
de transférer les informations de manière séquentielle (c’est à dire bit par bit) ou bien par paquet de bits ;
un échange de données qui serait difficile voire impossible par un autre moyen.
l’insertion ou la suppression d’éléments au sein d’un même système

## Slide 5
Evolution du câblage dans l’automobile grâce à un bus de terrain
Câblage traditionnel
CAN
Simple &
Léger
2 câbles pour l’alimentation électrique 12 V DC
1 paire torsadée pour les transferts d’informations

## Slide 6
Eléments du bus CAN
Support de transmission
Codage de l’information amplitude, timing, synchro
Codage des messages arbitrage, gestion erreurs
Applications constructeurs
Câbles électriques, fibres optiques, Liaisons infrarouges, liaison hertziennes
Niveaux des signaux : hauteur et largeur des bits portant l’information
Protocole de transmission
Définition d’un langage entre les composant CAN
Norme CAN
ISO 11898
Haute vitesse
ISO 11519
Basse vitesse

## Slide 7
Les trois principaux documents existants se rapportent aux applications automobiles et sont connus sous les références :
  ISO 11519-1 Généralités et définitions : véhicules routiers, communication en série de données à basse vitesse.
  ISO 11519-2 Réseau local à commande à basse vitesse (CAN) : véhicules routiers, communication en série de données à basse vitesse.
  ISO 11898 Véhicules routiers - Echange d'information numérique : gestionnaire de réseau de communication à vitesse élevée (CAN).

## Slide 8
L’utilisateur ne se soucie pas :
  du chemin suivi par les informations;
  de la conversion des formats;
  du type de l’interlocuteur ou bien du type du constructeur d’un élément.
Les protocoles de communication n’ont fait qu’évoluer depuis maintenant près de vingt ans.
Basés sur l’optimisation de place et de temps, les systèmes de contrôles-commandes sont de plus en plus perfectionnés.
Ces technologies ne cessent d’être améliorées et sont de plus en plus utilisées pour des raisons de coûts, de fiabilité et de confort tant en ce qui concerne leur installation que leur entretien.
Rappels sur les bus de terrains

## Slide 9
Le modèle OSI :
Afin de normaliser les protocoles, l’International Standard Organisation (ISO) a développé le modèle Open System Interconnections (OSI), qui permet d’identifier et de séparer les différentes fonctions d’un système de communication.
Ce modèle divise en sept couches les fonctions d’un système de communication. Cependant il n’est pas indispensable de disposer de toutes les couches dans un système : selon les fonctionnalités requises, certaines couches intermédiaires sont inutiles.
Rappels sur les bus de terrains

## Slide 10
Représentation du modèle

## Slide 11
1. La couche physique ou transmission des bits
Réalise la transmission des éléments binaires constitutifs des trames sur le support suivant des caractéristiques physiques, électriques, optiques et mécaniques définies par des normes.
On lui associe les notions de directionnalité (mono- ou bi-), de temps de propagation, de valeurs pour l’état haut, l’état bas.
Rappels sur les bus de terrains

## Slide 12
2. La couche de liaison de données ou niveau trame
Définit le format ainsi que le codage logique de la trame. Elle permet également la sécurisation du lien physique.
Cette couche découpe les séquences de bits transmis sous forme de trames dont la taille varie (de 10 à 1000 octets).
Ces trames sont protégées par un code détecteur d’erreur ainsi que par des trames dites d’acquittement.
Rappels sur les bus de terrains

## Slide 13
3. La couche réseau ou niveau paquets
Permet l’acheminement et le contrôle des données.
Les chemins peuvent être prédéfinis dans des tables de routage, mais souvent ces chemins sont choisis dynamiquement pour chaque paquet de données.
Chaque réseau possède son propre protocole, lorsque l’on passe d’un réseau à un autre la couche réseau permet l’adaptation entre ces différents réseaux.
Peut demeurer absente dans certains protocoles
Rappels sur les bus de terrains

## Slide 14
4. La couche transport ou niveau message
Elle permet :
Le contrôle du transfert des informations de bout en bout;
Le découpage des messages en paquets pour le compte de la couche réseau;
Le réassemblage des paquets en messages pour les couches supérieures.
Rappels sur les bus de terrains

## Slide 15
5. La couche session
Permet d’établir une session entre deux machines, les machines peuvent désormais dialoguer et se synchroniser.
Elle assure l’ouverture et la fermeture des sessions pour le compte des applications, définit les règles d’organisation de synchronisation du dialogue entre les abonnés
Rappels sur les bus de terrains

## Slide 16
6 - La couche présentation
Permet de gérer la syntaxe et la sémantique de l’information transmise. L’information transmise sous forme d’octets peut être de l’ASCII ou bien des résultats de calculs possédant un format spécial (virgule fixe, flottante) … La couche présentation permet de coder cette information correctement.
Rappels sur les bus de terrains

## Slide 17
7. La couche application
Assure l’interfaçage avec les utilisateurs
A chaque application correspond son protocole comme par exemple :
FTP pour le transfert de fichiers
SMTP pour le transfert de courrier électronique
Rappels sur les bus de terrains

## Slide 18
Les couches présentes dans le bus CAN
OSI | OSI | TCP/IP | Bus CAN
Couche application | Niveau application | - | Spécifié par l’utilisateur
Couche présentation | Niveau présentation | - | -
Couche session | Niveau session | - | -
Couche transport | Niveau message | TCP | CanOpen protocol Network / presentation layer
Couche réseau | Niveau paquet | IP | 
Couche liaison données | Niveau trame | Acces reseau | MAC /LLC
Couche physique | Niveau physique | Acces reseau | PLS/PMA/MDI

## Slide 19
Détails des sous couches 1 et 2 du bus CAN
Les sous couches LLC, MAC et PLS sont traitées par les circuits contrôleur de bus CAN (microcontrôleur, circuits spécialisés)

## Slide 20
Une définition du temps réel
On dit qu’il y a traitement temps réel lorsque le temps de réponse à des interrogations est soumis à des contraintes du système . Il en découle 2 situations:
Le système transactionnel où l’on tolère le dépassement d’un temps de réponse donné sur quelques échantillons: la contrainte de temps n’entraîne pas de défaillance du système à condition qu’elle se produise avec une probabilité bornée. C’est le temps réel mou.
La commande de processus où le respect d’un temps de réponse donné doit être garanti dans tous les cas sous peine de voir apparaître une dégradation, voire même un effondrement du système, c’est le temps réel dur.

## Slide 21
Le déterminisme :
Un système est déterministe quand le comportement des sorties de celui ci est parfaitement maîtrisé et ce quelles que soient ses entrées, on peut distinguer :
Le déterminisme temporel lorsqu’il y a respect du timing,
Le déterminisme évènementiel lorsque tous les évènements sont traités.
Il découle de cette notion plusieurs autres :
La prévisibilité montre les possibilités que l’on a de prévoir comment le système va se comporter quelles que soient les circonstances.
L’urgence : il s’instaure une hiérarchie entre les différents traitements à effectuer ; certains étant plus importants que d’autres.

## Slide 22: La couche Physique
Cette partie concerne :
les aspects physiques de la liaison entre les nœuds connectés sur un bus CAN.
la couche MAC (Médium Access Control), qui est une couche intermédiaire entre la liaison de données et la couche physique, définit l’arbitrage des bits sur le bus et donne à telle ou telle trame sa priorité.

## Slide 23: La couche Physique
1. Le NRZ : bits dominants et récessifs
La succession de bits transitant sur le bus est codé avec la méthode du NRZ (Non Return To Zero).
Pendant la durée totale du bit, le niveau de tension de la ligne est maintenu, c’est à dire que pendant toute la durée durant laquelle un bit est généré, sa valeur reste constante qu’elle soit dominante ou récessive.

## Slide 24: La couche Physique
2. Le bit stuffing
Une des caractéristiques du codage NRZ est que le niveau du bit est maintenu pendant toute sa durée. Cela pose des problèmes de fiabilité si un grand nombre de bits identiques se succèdent. La technique du Bit Stuffing impose au transmetteur d’ajouter automatiquement un bit de valeur opposée lorsqu’il détecte 5 bits consécutifs dans les valeurs à transmettre.

## Slide 25: La couche Physique
3 - Le bit timing
On définit la plus petite base de temps reconnue sur un bus CAN comme étant le Time Quantum. Cette base de temps est une fraction de l’horloge de l’oscillateur du bus. Un bit dure entre 8 et 25 quantum

## Slide 26: La couche Physique
Exemple de bit timing : lecture d’un bit
1 bit correspond à 32 coup d’horloge
La lecture du bit devra être faite au 20éme coup d’horloge
1bit = 4µs
Propagation
Phase1
Synch
Phase2
Bit valide
32 time quantum
ISO11898 : High Speed CAN
250 Kbps

## Slide 27: La couche Physique
4. Longueur du bus et débit
La longueur du bus dépend des paramètres suivants :
Le délai de propagation sur les lignes physiques du bus.
La différence du quantum de temps défini précédemment, du aux différences de cadencement des oscillations des nœuds.
L’amplitude du signal qui varie en fonction de la résistance du câble et de l’impédance d’entrée des nœuds.
Pour une longueur de bus supérieure à 200 mètres il est nécessaire d’utiliser un optocoupleur, et pour une longueur de bus supérieure à 1 kilomètre il est nécessaire d’utiliser des systèmes d’interconnexion tels que des répéteurs ou des ponts.
N’importe quel module connecté sur un bus CAN doit pouvoir supporter un débit d’au moins 20 kbit/s

## Slide 28: La couche Physique
Longueur du bus et débit

## Slide 29: La couche Physique
5. Le principal support de transmission et la norme ISO 11898-2
De nombreux standards industriels fonctionnent avec un bus CAN, la première norme du bus CAN est l’ISO 11898-2 spécifiant les caractéristiques du bus CAN High Speed.
On note que le CAN peut très bien utiliser la fibre optique ou la transmission hertzienne.
La transmission des données s’effectue sur une paire par émission différentielle c’est à dire que l’on mesure la différence de tension entre les deux lignes (CAN H et CAN L). La ligne du bus doit se terminer par des résistances de 120  (minimum 108, maximum 132) à chacun des bouts.
Normalisation de type RS485.

## Slide 30: La couche Physique
Topologie du bus
Nœud 3
Nœud 2
CAN_H
CAN_L
Bus CAN
Nœud 1
Nœud 4
Nœud 4
Nœud 3
CAN_H
CAN_L
Bus CAN
Nœud 1
Nœud 7
Nœud 11
Nœud 21
Avantages
Configuration simple
Câblage réduit
Ordre des nœuds indifférent
Désavantages
L’ensemble des nœuds est affecté en cas de défaut
Une défaillance est plus délicate à diagnostiquer
Outils de diagnostique et de maintenance spécialisés

## Slide 31: La couche Physique
Comparaison norme ISO 11898 et ISO 11519-2
ISO11898 : High Speed CAN
125Kbps - 1Mbps
ISO11519-2 : Low Speed CAN Fault Tolerant
< 125Kbps
Par défaut, c’est à dire sans transmission, la ligne CAN H est à 3.5 volts et la ligne CAN L est à 1.5 volt.
VCAN_H > VCAN_L + 0,5 V => 1 logique (récessif)
VCAN_H < VCAN_L + 0,5 V => 0 logique (dominant)

## Slide 32: La couche Physique
6. L’immunité aux interférences électromagnétiques
De part la nature différentielle de la transmission du signal sur le bus CAN, l’immunité électromagnétique est assurée car les deux lignes du bus sont toutes les deux affectées de la même manière par un signal perturbateur.

## Slide 33: La couche Physique
7 - Constitution d’un nœud:
Un nœud du bus CAN requiert pour son fonctionnement au sein du réseau un microcontrôleur et un contrôleur CAN.
Ces considérations d'ordre général et architectural du découpage d'un concept ont donné naissance à différentes familles de composants que nous pouvons résumer sous les noms suivants :
les gestionnaires de protocole,
les microcontrôleurs à gestionnaire CAN intégré,
les interfaces (transceivers - ou encore drivers) de lignes,
les Serial Linked Input Output - SLIO.

## Slide 34: La couche Physique

## Slide 35: La couche Physique
Exemple d’interface

## Slide 36: Les informations sur le bus
Le concept de communication du bus CAN est celui de la diffusion d’information (broadcast) :
chaque station connectée au réseau écoute les trames transmises par les stations émettrices. Ensuite chaque nœud décide quoi faire du message, s’il doit y répondre ou non, s’il doit agir ou non, etc…
Le protocole CAN autorise différents nœuds à accéder simultanément au bus. C’est un procédé rapide et fiable d’arbitrage qui détermine le nœud qui émet en premier.
L’accès au bus est donc aléatoire car un nœud peut émettre à n’importe quel moment. Mais cet accès se fait par priorité ; cette méthode est appelée CSMA CD/AMP (Carrier Sense Multiple Acces with Collision Detection and Arbitration Message Priority).

## Slide 37: Les informations sur le bus
1 - Trame de données (data frame)
Constitution de la trame de données de type standard CAN 2.0A, la plus utilisée.
Cette trame se décompose en sept parties principales que l'on appelle des champs :
début de trame (1 bit) start off frame (SOF)
champ d'arbitrage (12 bits) arbitration field
champ de commande (6 bits) control field
champ de données (0 à 64 bits) data field
champ de CRC (16 bits) CRC sequence
champ d'acquittement (2 bits) ACKnowledgement field
fin de trame (7 bits) end of frame (EOF)
puis, une 8e zone dite d'espace interframe (intertrame) qui fait partie intégrante de la trame.

## Slide 38: Les informations sur le bus
Les champs de la trame de données

## Slide 39: Les informations sur le bus
2 - La méthode d’arbitrage
Le champ pendant lequel s'effectue l'arbitrage est constitué des bits de l'identifier ainsi que du bit immédiatement suivant dit RTR (Remote Transmission Request).

## Slide 40: Les informations sur le bus
Exemple d’arbitrage

## Slide 41: Les informations sur le bus
3 - Rôle des bits dans le champ d’arbitrage:
Le bit SOF (début de trame de données) est dominant il signale à toutes les stations le début d'un échange. Cet échange ne peut démarrer que si le bus était précédemment au repos. Toutes les stations doivent se synchroniser sur le flanc avant la transition du bit de départ.
Identificateur : La longueur de l'identificateur est de 11 bits, les bits sont transmis dans l'ordre de ID_10 à ID_0 (le moins significatif est ID_0). Par ailleurs les 7 bits les plus significatifs (de ID_10 à ID_4) ne doivent pas être tous récessifs.
ID = 1111111XXXX (X valeur indéterminée), c'est-à-dire un nombre maximal d'identificateurs de : (211 - 24) = 2048 - 16 = 2032 combinaisons.
Le bit RTR : Lors d'une dataframe, le bit de remote transmission request (RTR) doit être dominant.

## Slide 42: Les informations sur le bus
4 - Champ de commande
Il est constitué de 6 bits.
2 Bits de réserves : Les 2 premiers bits (émis dominants en trame 2.0A) sont en réserve d'usages ultérieurs et permettent d'assurer des compatibilités futures ascendantes (notamment celles de la trame dite étendue CAN 2.0B). Les contrôleurs CAN doivent être aptes à traiter toutes combinaisons de tous les bits du champ de commande.

## Slide 43: Les informations sur le bus
4 bits DLC : Les 4 derniers bits du champ de commande (champ DLC - Data Length Code) indiquent le nombre d'octets qui seront contenus dans le champ de données.

## Slide 44: Les informations sur le bus
5 - Champ de données
Le champ de données est l'endroit où se trouvent les données utiles transmises. Il peut être composé de 0 octet minimum à 8 octets maximum transmis avec le MSB (Most Significant Bit) en tête.
Remarque : De 0 à 8 inclus, cela fait neuf valeurs donc 4 bits du DLC pour définir le nombre de données contenues

## Slide 45: Les informations sur le bus
6 – Le champ de CRC : est composé de la séquence de CRC sur 15 bits suivi du CRC Delimiter (1 bit récessif).
La séquence de CRC (Cyclic Redundancy Code) permet de vérifier l'intégrité des données transmises. Les bits utilisés dans le calcul du CRC sont ceux du SOF, du champs d'Arbitration, du champ de Control et du champ Data Field.
Le CRC est un polynôme calculé de la même manière par l’émetteur et par le récepteur de la trame : le message est vu par l’algorithme comme un polynôme qui est divisé par X15+X14+X10+X8+X7+X4+X3+1 et le reste de cette division est la séquence CRC transmise avec le message.

## Slide 46: Les informations sur le bus
7 – Le champ ACK
Il est composé de 2 bits, l'ACK Slot et le ACK Delimiter (1 bit récessif).
un nœud en train de transmettre envoie un bit récessif pour le ACK Slot.
un nœud ayant reçu correctement un message en informe le transmetteur en envoyant un bit dominant pendant le ACK Slot : il acquitte le message.

## Slide 47: Les informations sur le bus
8 - Fin de trame de donnée
La trame de donnée se termine par un drapeau formé par une séquence de 7 bits récessifs, ce qui, dépasse de deux bits la largeur de la norme de bit stuffing.
Ce champ a une structure fixe et les logiques de codage (à l'émission) et de décodage (aux réceptions) de bit stuffing sont désactivées pendant la séquence du champ de fin de trame.

## Slide 48: Les informations sur le bus
9 - Trame de requête (remote frame)
Chacun émet sans savoir si l'information envoyée à servi à l'un des participants.
Il se peut aussi qu'un nœud ait besoin d'information d'un certain type dont il ne dispose pas pour assurer la mission qui lui est dévolue. Dans ce cas, une station nécessitant des données peut initialiser la demande d'une transmission des données considérées par un autre nœud en envoyant une remote frame.
Cette trame ne se compose que de six parties au lieu des sept précédentes :
  - le début de trame,
  - le champ d'arbitrage,
  - le champ de commande,
  - le champ de CRC
  - le champ d'acquittement,
  - la fin de trame,
puis une 7e zone dite d'espace interframe.

## Slide 49: Les informations sur le bus
Format de la trame de requête
Contrairement au cas précédent, dans le cas d'une remote frame, le bit RTR est récessif. C'est donc ce bit qui différencie une data frame d'une remote frame.

## Slide 50: Les informations sur le bus
Comparaison de 2 trames avec le même identificateur, l’une de données l’autre de requête : la trame de donnée est prioritaire sur la trame de requête.

## Slide 51: Les informations sur le bus
10 - Trame de surcharge (overload frame)
Cette trame indique qu'une station est surchargée pendant un certain laps de temps.
Il y a deux sortes de conditions de surcharge qui mènent toutes deux à la transmission d'un overload flag :
les conditions internes d'un récepteur qui nécessitent un certain temps (un retard) pour accepter la prochaine data frame ou remote frame.
la détection d'un bit dominant durant la phase intermission. Dans ce cas le démarrage de l'overload frame a lieu juste après la détection du bit dominant.
Afin de ne pas bloquer le bus indéfiniment seules deux overload frame consécutives peuvent être générées pour retarder les data ou remote frame suivantes.

## Slide 52: Les informations sur le bus
Cette trame ne comprend que deux champs :
Le champ des flags de surcharge,
Le délimiteur de champ.
Comme l'indique la figure, elle peut se produire à la fin d'un end of frame ou d'un error delimiter ou encore d'un autre overload delimiter en lieu et place du début de l'interframe.

## Slide 53: Les informations sur le bus
11 - Période d'intertrame (interframe)
Les data frame et remote frame sont séparées des trames précédentes (de quelques types qu'elles soient : data, remote, error, overload frame) par un champ de bits appelé interframe space.
Au contraire, les overload frame et error frame ne sont pas précédées par une interframe space et les multiples overload frame ne sont pas séparées par un interframe space (revoir toutes les figures déjà présentées et observer en détail ces phases de fonctionnement du bus).
L'interframe space se compose de deux ou trois champs selon les cas. Ce sont :
le champ de bits intermission
le champ de bits de bus idle (bus libre),
d'un champ de bits de suspend transmission, pour les stations en error passive qui ont envoyé un message d’erreur.

## Slide 54: Les informations sur le bus
Les 2 zones d’inter trame l’une sans trame d’erreur (inter trame « erreur active ») l’autre à la suite d’une trame d’erreur (inter trame « erreur passive »)

## Slide 55: Les informations sur le bus
12 – La trame d’erreur
Pour différentes raisons, comme l’existence de fortes perturbations ou de pertes importantes lors de la transmission, le protocole CAN dispose d’un système de gestion des erreurs locales.
Le principe du bit stuffing vu précédemment permet de localiser une erreur et un nœud qui détecte ce type d’erreur transmettra aux autres nœuds un message dit « Error Flag » contenant six bits de même polarité.
Après avoir transmis le message Error Flag, le nœud essaiera à nouveau de transmettre le message, et si aucun message de priorité supérieure ne prend la main sur le réseau ce nouveau message est transmis 23 bits au plus après.
Les bits formant l’Error Flag sont dominants et écrasent donc les données contenues dans la Data Frame. Ils provoquent la retransmission de cette dernière. Dans le cas d’erreurs successives, il y aura superposition d’Error Flags.

## Slide 56: Les informations sur le bus
La trame d’erreur
Les 8 bits de l’Error Délimiter donnent l’autorisation aux nœuds du réseau de reprendre leurs communications.
Des recherches ont montré que le taux d’erreurs non détectées par le protocole CAN est très faible : 1 erreur non détectée pour 1000 années de fonctionnement