## Slide 1: > Le prototypage rapide
Cahier
des charges
fonctionnel
> L’outillage rapide

## Slide 2: >Principales étapes de la création d’un produit
1
Analyse
du besoin
Cahier
des charges
fonctionnel
Pré-
Développement
2
Avant-projet
Développement
3
Dossier étude :
Prototype
industriel
Industrialisation
4
Produit
de pré-série
5
Production
Produit
de série
Commercia
-lisation
6
Client
utilisateur
Utilisation
du produit
7
Produit usagé
et degré de
satisfaction
Destruction
du produit. Recyclage des matériaux
8
Déchets
résiduels
1
4
à
Étapes concernées par le prototypage et l’outillage rapide

## Slide 3: > Analyse du besoin
MISSION
OUTILS
QUI ?
1
Formulation d’un problème
Recherche de scénarii
possibles
Vérification de l’opportunité de lancer une étude
Lancement de l’étude
Elaboration du cahier des charges
Environnement CFAO (Conception, Fabrication Assistée par Ordinateur)
Constitution d’une équipe pluridisciplinaire de réflexion
Outils d’analyse (Bête à corne, diagramme pieuvre, Actigramme, …)
Outils de créativité et d’innovation
Chaque spécialiste donne son point de vue sur le besoin
Confrontation des idées
Logiciel d’assistance à la rédaction du CdCF
Nomination d’un animateur chef de projet et constitution d’un groupe de travail pluridisplinaire
Liaison avec l’équipe marketing
Prototypage rapide :
Maquette présentation de concept
> Principales étapes de la création d’un produit
Ex : Créer un gel douche pour ado.
Ex : Modifier une gamme existante, copier la concurrence, développer un produit nouveau, …

## Slide 4: > Pré-développement
MISSION
OUTILS
QUI ?
2
Recherche des solutions
Outils informatiques permettant d’entrer des croquis de principes (scanner, tablette à digitaliser…)
Groupe de créativité
Groupe d’analyse
Groupe prospectif
L’animateur définit une procédure de travail
CAO 3D (travail sur volumes et enveloppes)
Prototypage rapide :
Maquette d’aspect
Maquette de fonctionnement
Maquette géométrique
Le groupe retient 1 ou 2 avant-projets
Définition de différents avant-projets (AP)
2
4
3
1
5
X
AP1
AP2
AP5
Tri des solutions
Tri
AP1
AP2
Sélection de 2 avant-projets
X
> Principales étapes de la création d’un produit

## Slide 5: > Développement
MISSION
OUTILS
QUI ?
3
Développement des deux avant-projets
CAO 2D 3D : modèle mécanique, design, ergonomie, électronique, fonderie, plasturgie…
Animateur de projet
Présentation de chaque projet par chacun des concepteur
Le groupe décide du projet définitif
Groupe élargi avec retour des décideurs
Equipe de développement
Prototypage rapide :
Prototype technologique des pièces à tester
Prototype technologique de l’ensemble
Projet retenu
Réalisation du prototype définitif
Définition du plan de développement du produit
P1
P2
P1
P2
P1
P2
Tri
Prototype
Tests
Essais
Prototype
Tests
Essais
P
DAO : liasses de plans constituant le dossier produit
CFAO
> Principales étapes de la création d’un produit

## Slide 6: > Industrialisation
MISSION
OUTILS
QUI ?
4
Etude de fabrication :
Analyse de fabrication,
Choix des procédés,,
Etude des outillages,
Etude du contrôle
Mise en place de la production :
Réalisation des postes de travail
Essais de pré-séries
Homologation
Réalisation d’une pré-série
CFAO 3D
Bureau des méthodes et ateliers production
Outillage rapide (OR) :
Techniques directes.
Techniques indirectes
> Principales étapes de la création d’un produit
Ex :Réglage d’une presse

## Slide 7: En résumé :
  le prototypage rapide et l’outillage rapide s'intègrent aujourd'hui complètement dans le processus de création et de développement des produits. Le prototypage rapide permet aussi la reproduction d'objet en 3D.
Objet
Physique
Numérisation (scanner 3D)
Rétro-conception
CAO
Prototypage
Rapide
Maquette
d ’aspect
Outillage
Rapide
Produit
bonne
matière
Procédé
Création directe
Simulation
virtuelle
  Reproduction d’œuvre d’art
  Prototype en médium : borne kilométrique