## Slide 1
Les
Alarmes
1 - Différents types
2 - Quelques informations
4 - Détails des constituants
6 – Devis d’une installation
5 - Raccordement
VOTRE
LOGO
ICI
Section Electrotechnique
3 - Principe de
fonctionnement
Cliquez ici
QUITTER

## Slide 2
DIFFERENTS TYPES D’ALARME
Cliquez ici

## Slide 3
Pour optimiser l’exploitation d’un site, nous avons besoin d’une surveillance permanente d’un lieu déterminé, afin de détecter toute anomalie.
Pour ce faire, une alarme est appropriée.
Il en existe trois, ayant chacune leurs fonctions bien spécifiques :
L’alarme technique
L’alarme intrusion
L’alarme incendie
Cliquez ici
ou ici
ou ici
Cliquez ici

## Slide 4
Elle a pour vocation de détecter l’intrusion (ou la tentative d’intrusion), le plus tôt possible afin de mettre en œuvre les moyens d’alarmes adéquats (dissuasion ou intervention).
Cliquez ici

## Slide 5
L’Alarme
intrusion
1 – Les deux types
2 - Quelques informations
4 – Différents constituants
6 – devis d’une installation
5 - Raccordement
VOTRE
LOGO
ICI
Section Electrotechnique
3 - Principe de
fonctionnement
QUITTER

## Slide 6
VOTRE
LOGO
ICI
Section Electrotechnique
L’Alarme
intrusion
1 – Les deux types
2 - Quelques informations
4 – Différents constituants
6 – devis d’une installation
5 - Raccordement
3 - Principe de
fonctionnement
QUITTER

## Slide 7
LES DEUX TYPES
D’ALARME INTRUSION
Cliquez ici

## Slide 8: L’alarme intrusion existe en 2 technologies :
La technologie filaire
La technologie radio
Cliquez ici
ou ici
Cliquez ici

## Slide 9: L’alarme intrusion existe en 2 technologies :
La technologie filaire
La technologie radio
Cliquez ici
ou ici
Cliquez ici

## Slide 10: La technologie filaire :
Pour le neuf et le petit tertiaire
Cliquez ici

## Slide 11: Les détecteurs et organes de signalisation sont reliés par des câbles 6 conducteurs 6/10 de couleurs différentes (2 fils assurent la protection du câble, 2 autres la transmission des informations, et 2 pour l’alimentation des détecteurs).
Cliquez ici

## Slide 12: Les avantages de l’alarme filaire
Cliquez ici
Elle est reconnue par les assureurs
L’installation se fait traditionnellement
par un professionnel
Le dépannage se fait aisément
De multiples détections peuvent être réalisées

## Slide 13
Les inconvénients de l’alarme filaire
Le temps de pose est plus long
Elle craint la foudre
L’extension des détections est limitée
Cliquez ici

## Slide 14: La technologie radio :
Pour rénover proprement et déménager avec son alarme
Cliquez ici

## Slide 15: Les détecteurs sont munis d’un émetteur tandis que la centrale et la sirène sont munis d’un récepteur. Chaque appareil et équipé d’une pile / batterie pour son alimentation. La transmission des informations s’effectue par onde radio (à la fréquence de 433 MHz).
Cliquez ici
détecteur
centrale
sirène
Signal de tentative d’intrusion
Signal d’alerte

## Slide 16: Les détecteurs sont munis d’un émetteur tandis que la centrale et la sirène sont munis d’un récepteur. Chaque appareil et équipé d’une pile / batterie pour son alimentation. La transmission des informations s’effectue par onde radio (à la fréquence de 433 MHz).
Cliquez ici
détecteur
centrale
sirène
Signal de tentative d’intrusion
Signal d’alerte

## Slide 17
Cliquez ici
Certaines technologies radio sont fondées sur la double transmission des informations radio. Cela assure une fiabilité et une détection sûre et rapide en cas de fraude.
Si l’une des deux fréquences est perturbée par des parasites ou d’autres émetteurs, c’est l’autre fréquence qui assure la transmission
Lorsque les deux fréquences ne passent plus (blocage frauduleux), l’analyse simultanée des deux fréquences donnera l’alerte très rapidement

## Slide 18
Les avantages de l’alarme radio
La pose se fait rapidement
Elle se démonte très facilement
L’extension est possible
Elle ne craint pas la foudre
Cliquez ici

## Slide 19
Les inconvénients de l’alarme radio
Le dépannage est délicat
Il y a une programmation à effectuer
Il n’existe pas de norme, elle n’est
donc pas reconnue par les assureurs
Cliquez ici

## Slide 20
QUELQUES INFORMATIONS SUR L’ALARME INTRUSION
Cliquez ici

## Slide 21: LE MARCHE
Cliquez ici

## Slide 22
Aujourd’hui

Il y a, en France
450 000 cambriolage/an
250 000 habitations visitées

C’est à dire
1 vol toutes les minutes
Cliquez ici

## Slide 23: LES ACTEURS
Cliquez ici

## Slide 24
Le voleur professionnel
S’attaquera à
Des banques
Des bijouteries
Des magasins Hi-fi Vidéo


On appelle cela le Haut risque
Cliquez ici

## Slide 25
Le voleur occasionnel
S’attaquera à
Des villas
Des appartements
Des magasins ou bureaux
Des entrepôts ou ateliers


On appelle cela le Risque courant
Cliquez ici

## Slide 26: ANALYSE DES RISQUES
Cliquez ici

## Slide 27: A quelle heure on lieu les intrusions ?
PS : Dans le tertiaire, les vols se passent essentiellement la nuit
8h
18h
16h
12h
14h
31% des cambriolages
59% des cambriolages
Cliquez ici

## Slide 28
Par où passent-ils ?
Appartements | Villas/Tertiaire
 87.5% porte
 1er étage
 Rez de chaussée
 12.2% fenêtre
 Autres étages avec balcon, terrasse
Les plus touchés :
 35% porte
 Les aérateurs
 Les toits
 55% fenêtre
 Les velux
Mais également :
Cliquez ici

## Slide 29: LA REGLEMENTATION
Cliquez ici

## Slide 30: Un système d’alarme doit répondre aux exigences des Normes Françaises Assurance Protection Prévention. Seule l’alarme filaire est normalisée Nfa2p.
De plus une alarme est caractérisée par son type de protection (Type 1,2 ou 3) qui correspond au risque encouru par le local à protéger (risque courant ou haut risque)
Cliquez ici

## Slide 31
Un système d’alarme doit répondre aux exigences des Normes Françaises Assurance Protection Prévention. Seule l’alarme filaire est normalisée Nfa2p.
De plus une alarme est caractérisée par son type de protection (Type 1,2 ou 3) qui correspond au risque encouru par le local à protéger (risque courant ou haut risque)
Cliquez ici

## Slide 32
Les alarmes de Types 1 et 2 peuvent être installées par des électriciens initiés, tandis que l’alarme de Type 3 ne peut être installée que par des installateurs agréés APSAIRD
APSAIRD : Association Plénière des Sociétés d’Assurance Incendie et Risques Divers
Cliquez ici

## Slide 33
Haut risque

Matériel conforme
à la NFa2p
Type 3

Installateurs
habilités
APSAIRD
Risque courant

Matériel conforme
à la NFa2p
Type 1 et 2

Installateurs
initiés
Cliquez ici

## Slide 34
Les textes disent :
Risques légers
Catégorie Type 1

Habitations

Matériel NFa2p Type 1
délivré par l’AFNOR

alarmes filaires
- alarmes radio (mais dans ce cas pas de normalisation possible)
Risques courants
Catégorie Type 2

Locaux administratifs < 600m²
Commerces classés 1,2,3 < 600m²

Matériel NFa2p Type 2
délivré par l’AFNOR

alarmes filaires
Hauts risques
Catégorie Type 3

Locaux administratifs > 600m²
Commerces classés
1,2,3 > 600m²
Commerces classés 4,5

Matériel NFa2p Type 3
APSAIRD

alarmes filaires
Cliquez ici

## Slide 35
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT D’UNE
ALARME INTRUSION
Cliquez ici

## Slide 36: Installation complète
Une centrale (le cœur de l’alarme) est reliée à différents détecteurs en fonction des lieux à protéger (bureau, garage, coffre, …)
Dès qu’un détecteur est sollicité (ouverture de porte, de fenêtre, …), il en informe la centrale qui va mettre en œuvre un moyen de dissuasion (gyrophare, sirène, …)
Cliquez ici

## Slide 37
Détection
Centralisation
Signalisation


C’est le cerveau
du système

Pour faire fuir l’intrus
ou pour alerter
Pour la surveillance à
plusieurs niveaux
Cliquez ici
Un système d’alarme se décompose en 3 parties :

## Slide 38
LES DIFFERENTS CONSTITUANTS D’UNE ALARME INTRUSION
Cliquez ici

## Slide 39
La Centrale
Les Détecteurs
Les Avertisseurs
Cliquez ici
Cliquez ici
Cliquez ici
Cliquez ici

## Slide 40
La Centrale
Les Détecteurs
Les Avertisseurs
Cliquez ici
Cliquez ici
Cliquez ici
Cliquez ici

## Slide 41: C’est le cœur du système.
La centrale
Elle reçoit les informations émanant des détecteurs et déclenche les appareils de dissuasion et d’alerte.
Cliquez ici

## Slide 42: La centrale reçoit plusieurs types d’informations :
 Détection d’intrusion
 Détection de sabotage
 Détection de défaut technique
 Ordre de Marche/Arrêt de l’alarme
Cliquez ici

## Slide 43: La centrale traite les informations reçues et transmet des ordres :
 Avertisseur sonore
 Transmetteur téléphonique
 Marche / Arrêt / Fonctionnement
par zone
Cliquez ici

## Slide 44: Une centrale réalise plusieurs fonctions :
 Une surveillance par zone :
La surveillance peut s’effectuer sur plusieurs zones (ou boucle) de détection.
Cliquez ici

## Slide 45
Le mode de fonctionnement par zone permet de diviser, en plusieurs groupes indépendants, les détecteurs de l’habitation.
Par exemple :
Le soir, on peut monter à l’étage et déclencher l’alarme uniquement sur la zone du rez de chaussée (groupe A).
Le jour, en descendant au rez de chaussée on déclenchera l’alarme sur la zone étage uniquement (groupe B).
Cliquez ici

## Slide 46
 Différents modes de marche :
- Arrêt : les fonctions restent en veille, mais
l’alarme est arrêtée,
Marche partielle : certaines zones seulement
sont sous alarme,
- Marche totale : toutes les fonctions sont activées.
Cliquez ici

## Slide 47
 Différents modes de marche :
- Arrêt : les fonctions restent en veille, mais
l’alarme est arrêtée,
Marche partielle : certaines zones seulement
sont sous alarme,
- Marche totale : toutes les fonctions sont activées.
Cliquez ici

## Slide 48
Le mode de fonctionnement « Marche partielle/Marche totale » permet de mettre en partie une partie des détecteurs de l’habitation ou la totalité.
Cliquez ici

## Slide 49
 Une temporisation :
Les entrées et sorties peuvent être temporisées. Ce qui peut permettre une activation de l’alarme au bout d’un certain temps permettant de quitter les lieux lors de la mise en marche ou l’arrêt lors du déclenchement volontaire.
Cliquez ici

## Slide 50
 Une pré-alarme :
Une boucle de pré-alarme permet d’engendrer une sonnerie ou un éclairage temporisé lors d’une approche du lieu protégé.
Cliquez ici

## Slide 51
 Une alimentation :
La centrale est généralement alimentée en 230V AC.
En cas de coupure du réseau, l’alarme est secourue par batterie 12V DC ayant une certaine autonomie.
Cliquez ici

## Slide 52
En fonction de la présence des personnes dans le local à protéger, la protection à assurer est différente.
- si des animaux sont présents dans un local, ils peuvent déclencher l’alarme.
En effet :
- des vols peuvent se produire, même si des personnes se trouvent dans l’habitation,
A cet effet, on peut protéger une habitation partiellement en définissant des zones.
Cliquez ici

## Slide 53
La protection se décompose en 3 zones de détections.
La zone périphérique
C’est la proximité du local
La zone périmétrique
C’est le tour du local
La zone volumétrique
C’est l’intérieur du local
Cliquez sur une des 3 zones !

## Slide 54
Pour cette zone, on installera …
Cliquez ici

## Slide 55: Le détecteur de mouvement
Il protégera alors la zone périphérique (extérieure) en détectant tout mouvement
Ce détecteur servira de pré-alarme
Il a pour but de localiser la tentative d’intrusion
Il s’installe à l’extérieur
Cliquez ici

## Slide 56
Pour cette zone, on installera …
Cliquez ici

## Slide 57
Le détecteur magnétique
Ce détecteur sert à contrôler les issues.
Il s’installe au niveau des portes ou des fenêtres.
Cliquez ici

## Slide 58
Le détecteur bris de glace
Ce détecteur est collé sur la vitre
à protéger.
Il détecte les ultrasons produits lors
de la coupure du verre ou d’un choc
sur la vitre.
Cliquez ici

## Slide 59
Pour cette zone, on installera …
Cliquez ici

## Slide 60
Le détecteur infrarouge
Ce détecteur est conçu pour détecter les
rayons infrarouges (dégagement de
chaleur) émis par les corps vivants.
Les faisceaux détecteurs ne traversent
par les murs, vitres ou rideaux.
Précaution : Ce détecteur ne doit pas recevoir le
soleil et doit être écarté des sources
de lumière et de chaleur intenses.
Cliquez ici

## Slide 61
Le détecteur hyperfréquence
Ce détecteur utilise l’effet Doppler, qui
consiste à émettre en permanence des
ondes à une fréquence de 9,9 GHz qui
sont réfléchies par les obstacles qu’elles
rencontrent (radar).
Une mesure de la différence de fréquence
entre les ondes émises et les ondes
réfléchies permet de déterminer la présence
d’un objet ou d’une personne en mouvement.
Cliquez ici

## Slide 62
Le tapis de contact
Ce détecteur se place dans un lieu de passage, sous la
moquette ou un tapis.
Il est installé généralement pour protéger une pièce contenant
un objet précieux.
Cliquez ici

## Slide 63
Le projecteur
Pour mettre un intrus dans le doute
dès qu’il y a franchissement de la
zone périphérique.
C’est une alarme préventive !
Cliquez ici

## Slide 64
La sirène
Pour mettre un intrus en fuite et de
rendre invivable la présence dans les
lieux.
C’est une alarme dissuasive !
Cliquez ici

## Slide 65
La sirène
Pour mettre un intrus en fuite et de
rendre invivable la présence dans les
lieux.
C’est une alarme dissuasive !
Cliquez ici

## Slide 66
Informations sur les sirènes
Il est interdit d’installer une sirène à l’extérieur
sans demande de dérogation à la Préfecture ou
à la Mairie !
Elles sont auto-alimentées par batterie.
Elles émettent généralement un signal sonore
proche de 110 dB !
Cliquez ici

## Slide 67
Le transmetteur téléphonique
Permet de signaler l’intrusion à une
tierce personne afin de mettre en
œuvre une intervention.
C’est une alarme curative !
Cliquez ici

## Slide 68
Le transmetteur téléphonique
Permet de signaler l’intrusion à une
tierce personne afin de mettre en
œuvre une intervention.
C’est une alarme curative !
Cliquez ici

## Slide 69
Il est interdit de mettre comme numéro d’appel
celui de la gendarmerie ou de la police.
Il faut une dérogation de la Préfecture !
Informations sur le transmetteur téléphonique
Lors d’une intrusion, le transmetteur compose
4 numéros d’appel programmés par l’utilisateur.
Il appelle à tour de rôle pendant 4h toutes les
15 min. tous les numéros jusqu’à ce que quelqu’un
réponde.
Cliquez ici

## Slide 70
LE RACCORDEMENT D’UNE ALARME INTRUSION
Cliquez ici

## Slide 71
La centrale peut comporter jusqu’à 6 boucles de détection.
centrale
Contact de détection
Fil d’auto-protection
Détecteur 1
Détecteur 3
Détecteur 2
Chaque boucle de détection peut comporter un ou plusieurs détecteurs.
Dans le cas de plusieurs détecteurs sur une même boucle de détection, ceux-ci sont câblé en série.
Remarque :
Cliquez ici
Une boucle d’auto-protection est réalisée avec un fil dans chaque câble, si ce câble est coupé, l’alarme est déclenchée.

## Slide 72
Boucles de détection
(ici 4 boucles possibles !)
Cliquez ici

## Slide 73
Cliquez ici
Boucle de préalarme

## Slide 74
Mise en Marche/Arrêt
de l’alarme
Cliquez ici

## Slide 75
Sirènes
(ici intérieure et extérieure!)
Cliquez ici

## Slide 76
Transmetteur téléphonique
Cliquez ici

## Slide 77
LE DEVIS D’UNE INSTALLATION D’ALARME INTRUSION
Cliquez ici

## Slide 78: Les prix qui vous sont donnés ne sont qu’à titre d’exemple !
Cliquez ici

## Slide 79
250€ à 350€
25€
25€
11€
58€
Cliquez ici

## Slide 80
Cliquez ici

## Slide 81
Voilà,
maintenant vous savez tout
sur l’alarme intrusion !
Afin de vérifier votre acquisition,
veuillez imprimer le QCM
en cliquant sur le logo
et y répondre
Concepteur : Ludovic Mauclair
Enseignant en Electrotechnique au lycée Jean Jaurès 35205 Rennes
Contact par e-mail : ludovic.mauclair@ac-rennes.fr
Version 05/2003
QCM
QUITTER

## Slide 82: Fenêtre non disponible dans cette version du diaporama
Merci de votre compréhension !

## Slide 83
Elle permet une détection rapide d’un début d’incendie, d’une augmentation de température, d’une présence de flamme ou de fumées grâce à des détecteurs automatiques ou manuels.
Cliquez ici

## Slide 84
Elle permet la détection et la signalisation des anomalies ou défaillances techniques des installations.
Cliquez ici