## Slide 1: A3-T2 Préparer et Réaliser l’amélioration ou la modification de système - Niv 1
Synthèse

## Slide 2: A3-T2 Préparer et Réaliser l’amélioration ou la modification de système - Niv 1
Rassemblez vos documents
Folios de schémas électriques modifiés par vos soins pendant les TP

## Slide 3
A3-T2 Préparer et Réaliser l’amélioration ou la modification de système - Niv 1
Synthèse des 2 thématiques abordées :
Ajouter une lampe à une action
Ajouter un arrêt d’urgence sur un système

## Slide 4: A3-T2 Préparer et Réaliser l’amélioration ou la modification de système - Niv 1
Ajouter une lampe à une action

## Slide 5
A3-T2 Préparer et Réaliser l’amélioration ou la modification de système - Niv 1
Ajouter une lampe à une action
Vous avez appris à installer un récepteur sur une nouvelle ligne électrique.
Sachez que cette lampe pourrait être remplacée par :
Un contacteur
Une temporisation
Un compteur horaire
Une commande d’électrovanne
Une sonnerie
…….

## Slide 6: A3-T2 Préparer et Réaliser l’amélioration ou la modification de système - Niv 1
Ajouter un arrêt d’urgence sur un système

## Slide 7
A3-T2 Préparer et Réaliser l’amélioration ou la modification de système - Niv 1
Ajouter un arrêt d’urgence à un système
Vous avez donc découvert que la sécurité d’un système peut être gérée de différentes manières, mais principalement à l’aide d’un
module de sécurité

## Slide 8: A3-T2 Préparer et Réaliser l’amélioration ou la modification de système - Niv 1
Exemple d’une sécurité gérée par contacteur

## Slide 9
A3-T2 Préparer et Réaliser l’amélioration ou la modification de système - Niv 1
Ajouter un arrêt d’urgence à un système
Ici, c’est un contacteur qui joue ce rôle. Les systèmes les plus récents doivent être équipés d’un module de sécurité

## Slide 10: A3-T2 Préparer et Réaliser l’amélioration ou la modification de système - Niv 1
Exemple d’une sécurité gérée par un module de sécurité alimenté par les arrêts d’urgence et capteurs de porte

## Slide 11
A3-T2 Préparer et Réaliser l’amélioration ou la modification de système - Niv 1
Ajouter un arrêt d’urgence à un système
On peut constater dans cet exemple que l’arrêt d’urgence, muni de ses 2 contacts, coupe la phase et le neutre qui alimentent le module de sécurité

## Slide 12
A3-T2 Préparer et Réaliser l’amélioration ou la modification de système - Niv 1
Ajouter un arrêt d’urgence à un système
Ici, la boucle de réarmement est équipée d’un bouton poussoir appelé « En service », mais il peut prendre d’autres appellations comme :
Marche
Réarmement
Mise en service
……
C’est uniquement le point de vue de l’opérateur

## Slide 13
A3-T2 Préparer et Réaliser l’amélioration ou la modification de système - Niv 1
Ajouter un arrêt d’urgence à un système
Lorsque la sécurité est effective et que l’opérateur appuie sur le bouton « en service », le module de sécurité autorise le passage de l’électricité de 13 vers 14 et de 23 vers 24
Ce qui a pour effet d’alimenter les contacteurs Ka1 & Ka2

## Slide 14
A3-T2 Préparer et Réaliser l’amélioration ou la modification de système - Niv 1
Ajouter un arrêt d’urgence à un système
Les contacts Ka1 & Ka2 se ferment et alimentent l’électrovanne d’alimentation générale en air comprimé, le but principal étant d’empêcher l’alimentation des actionneurs pneumatiques

## Slide 15
A3-T2 Préparer et Réaliser l’amélioration ou la modification de système - Niv 1
Ajouter un arrêt d’urgence à un système
On retrouve les contacts de Ka1 & Ka2 sur l’alimentation des actionneurs électriques

## Slide 16
A3-T2 Préparer et Réaliser l’amélioration ou la modification de système - Niv 1
Ajouter un arrêt d’urgence à un système

## Slide 17: A3-T2 Préparer et Réaliser l’amélioration ou la modification de système - Niv 1
Exemple d’une sécurité gérée par un module de sécurité alimenté directement.
Il surveille 2 boucles de sécurité

## Slide 18
A3-T2 Préparer et Réaliser l’amélioration ou la modification de système - Niv 1
Ajouter un arrêt d’urgence à un système
Le module de sécurité nommé KAU est alimenté directement en Phase / Neutre, il aura pour mission de surveiller les 2 boucles de sécurité ici repassées en Vert.

## Slide 19
A3-T2 Préparer et Réaliser l’amélioration ou la modification de système - Niv 1
Ajouter un arrêt d’urgence à un système
Pour plus de sécurité, chacun des arrêt d’urgence, ou capteur de porte, coupe chacune des 2 boucles de sécurité repassées en vert

## Slide 20
A3-T2 Préparer et Réaliser l’amélioration ou la modification de système - Niv 1
Ajouter un arrêt d’urgence à un système
On retrouve ici la boucle de réarmement avec son bouton poussoir nommé SREAR

## Slide 21
A3-T2 Préparer et Réaliser l’amélioration ou la modification de système - Niv 1
Ajouter un arrêt d’urgence à un système
Observez ces 2 contacts KMP0 & KMP01

## Slide 22
A3-T2 Préparer et Réaliser l’amélioration ou la modification de système - Niv 1
Ajouter un arrêt d’urgence à un système
Un contact du module de sécurité KAU alimente les contacteurs KMP0 & KMP01 ainsi que KAP0
S’ils sont alimentés, cela veut dire que la sécurité est effective

## Slide 23
A3-T2 Préparer et Réaliser l’amélioration ou la modification de système - Niv 1
Ajouter un arrêt d’urgence à un système
Nous retrouvons le contacteur KMP0 dans le schéma de puissance. C’est lui qui autorise l’alimentation de tous les actionneurs électriques représentés dans le folio 2

## Slide 24
A3-T2 Préparer et Réaliser l’amélioration ou la modification de système - Niv 1
Ajouter un arrêt d’urgence à un système
On notera au passage, qu’une phase et un neutre ne sont pas sécurisés par KMP0 (Vers Folio3)

## Slide 25
A3-T2 Préparer et Réaliser l’amélioration ou la modification de système - Niv 1
Ajouter un arrêt d’urgence à un système
FOLIO 2

## Slide 26
A3-T2 Préparer et Réaliser l’amélioration ou la modification de système - Niv 1
Ajouter un arrêt d’urgence à un système
FOLIO 3
Nous retrouvons ici KMP01, lui aussi conditionné par le module de sécurité.

## Slide 27
A3-T2 Préparer et Réaliser l’amélioration ou la modification de système - Niv 1
Ajouter un arrêt d’urgence à un système
Voilà donc pour ce qui concerne les actionneurs électriques, mais qu’en est-il des actionneurs pneumatiques ?

## Slide 28
A3-T2 Préparer et Réaliser l’amélioration ou la modification de système - Niv 1
Ajouter un arrêt d’urgence à un système
Ceci représente les sorties automates qui alimentent les préactionneurs pneumatiques : les électrovannes

## Slide 29
A3-T2 Préparer et Réaliser l’amélioration ou la modification de système - Niv 1
Ajouter un arrêt d’urgence à un système
Nous retrouvons ici notre contact KMP0

## Slide 30
A3-T2 Préparer et Réaliser l’amélioration ou la modification de système - Niv 1
Ajouter un arrêt d’urgence à un système
Ce contact KMP0 conditionne l’alimentation d’une grande partie des électrovannes, mais pas toutes….
Suivez le fil numéroté 1000

## Slide 31
A3-T2 Préparer et Réaliser l’amélioration ou la modification de système - Niv 1
Ajouter un arrêt d’urgence à un système

## Slide 32
A3-T2 Préparer et Réaliser l’amélioration ou la modification de système - Niv 1
Ajouter un arrêt d’urgence à un système
Le constructeur a choisi de ne pas couper l’alimentation des ventouses pour éviter de lâcher le bouchon en cas d’arrêt d’urgence ou d’ouverture de porte

## Slide 33
A3-T2 Préparer et Réaliser l’amélioration ou la modification de système - Niv 1
Ajouter un arrêt d’urgence à un système
Ainsi, lorsqu’un arrêt d’urgence est actionné, les contacts KMP0 & KMP01 retrouvent leur position normalement fermée. L’opérateur pourra donc réarmer après avoir déverrouillé cet arrêt d’urgence.

## Slide 34: A3-T2 Préparer et Réaliser l’amélioration ou la modification de système - Niv 1
RECAPITULATIF

## Slide 35: A3-T2 Préparer et Réaliser l’amélioration ou la modification de système - Niv 1

## Slide 36: A3-T2 Préparer et Réaliser l’amélioration ou la modification de système - Niv 1

## Slide 37: A3-T2 Préparer et Réaliser l’amélioration ou la modification de système - Niv 1

## Slide 38
A3-T2 Préparer et Réaliser l’amélioration ou la modification de système - Niv 1
Ajouter un arrêt d’urgence à un système
Sur un système industriel, la gestion de la sécurité est réalisé par ce que l’on appelle « la chaîne de sécurité ».
Mais il existe d’autres chaînes :
Chaîne d’alimentation
Chaîne de sécurité
Chaîne d’action
Chaîne d’acquisition
Chaîne de dialogue homme - machine