## Slide 1: A3-T2 Préparer et Réaliser l’amélioration ou la modification de système - Niv 1 Séance 1
Rappels
Notions
Règles de câblage
Exercice
Choix du matériel

## Slide 2: A3-T2 Préparer et Réaliser l’amélioration ou la modification de système - Niv 1 Séance 1
Rappels
Notions
Règles de câblage
Exercice
Choix du matériel
Rappels

## Slide 3: A3-T2 Préparer et Réaliser l’amélioration ou la modification de système - Niv 1 Séance 1
Rappels
Notions
Règles de câblage
Exercice
Choix du matériel
Câblage en parallèle
Câblage en série
La Lampe H2 est allumée si l’on appuie sur SB3 OU SB4
La Lampe H1 est allumée si l’on appuie sur SB1 ET SB2
Equation : H2 = SB3 + SB4
Equation : H1 = SB1 . SB2

## Slide 4: A3-T2 Préparer et Réaliser l’amélioration ou la modification de système - Niv 1 Séance 1
Rappels
Notions
Règles de câblage
Exercice
Choix du matériel
Récepteur / Contact
Entourez les récepteurs en vert puis les contacts en rouge

## Slide 5: A3-T2 Préparer et Réaliser l’amélioration ou la modification de système - Niv 1 Séance 1
Rappels
Notions
Règles de câblage
Exercice
Choix du matériel
Différence de potentiel
V
24v
0v
Potentiel 24v
Potentiel 0v

## Slide 6: A3-T2 Préparer et Réaliser l’amélioration ou la modification de système - Niv 1 Séance 1
Rappels
Notions
Règles de câblage
Exercice
Choix du matériel
Notions

## Slide 7: A3-T2 Préparer et Réaliser l’amélioration ou la modification de système - Niv 1 Séance 1
Rappels
Notions
Règles de câblage
Exercice
Choix du matériel
Fonction d’une ligne électrique
Fonction
Fonction
Fonction
Fonction
Fonction
Fonction
Fonction

## Slide 8: A3-T2 Préparer et Réaliser l’amélioration ou la modification de système - Niv 1 Séance 1
Conditions Sine Qua Non d’alimentation d’un récepteur
Rappels
Notions
Règles de câblage
Exercice
Choix du matériel
Quelles sont les conditions nécessaires et suffisantes à l’alimentation du récepteur repéré KM1 ? Dans l’ordre !
KM1 = S3.S7.SQ1.S2.S1.Fc12.D12

## Slide 9: A3-T2 Préparer et Réaliser l’amélioration ou la modification de système - Niv 1 Séance 1
Rappels
Notions
Règles de câblage
Exercice
Choix du matériel
Ajouter une ligne « Propre »
Une ligne électrique dite « propre » est une ligne électrique qui profite d’une alimentation sans condition.
La ligne ici ajoutée n’est conditionnée en alimentation par aucun contact

## Slide 10: A3-T2 Préparer et Réaliser l’amélioration ou la modification de système - Niv 1 Séance 1
Rappels
Notions
Règles de câblage
Exercice
Choix du matériel
Règles de câblage

## Slide 11: A3-T2 Préparer et Réaliser l’amélioration ou la modification de système - Niv 1 Séance 1
Rappels
Notions
Règles de câblage
Exercice
Choix du matériel
Tenant - Aboutissant
Ici, le fil n°65 portera le même numéro de la sortie automate jusqu’au capteur Fc1, même s’il est coupé par le bornier n°19
Idem pour le Fil n°66
Tenant
Aboutissant

## Slide 12: A3-T2 Préparer et Réaliser l’amélioration ou la modification de système - Niv 1 Séance 1
Rappels
Notions
Règles de câblage
Exercice
Choix du matériel
Importance des numéros de fils
C’est le schéma électrique qui permet de comprendre le câblage de l’armoire électrique !
PAS L’INVERSE !!!!
Les repères des fils électriques permettent la reconnaissance du câblage par rapport au schéma. Ils ont une importance capitale !

## Slide 13: A3-T2 Préparer et Réaliser l’amélioration ou la modification de système - Niv 1 Séance 1
Rappels
Notions
Règles de câblage
Exercice
Choix du matériel
Importance des numéros de fils
Un fil électrique a un double adressage :
Son propre numéro
Le N° de l’appareil sur lequel il est branché

## Slide 14: A3-T2 Préparer et Réaliser l’amélioration ou la modification de système - Niv 1 Séance 1
Rappels
Notions
Règles de câblage
Exercice
Choix du matériel
Raccordement des borniers
AMONT
AVAL
Tout ce qui est en AMONT du bornier est câblé dans l’armoire électrique
Tout ce qui est en AVAL du bornier est câblé à l’extérieur

## Slide 15: A3-T2 Préparer et Réaliser l’amélioration ou la modification de système - Niv 1 Séance 1
Rappels
Notions
Règles de câblage
Exercice
Choix du matériel
Câblage des appareils : Amont - Aval
AMONT
AVAL
ENTREE
SORTIE

## Slide 16: A3-T2 Préparer et Réaliser l’amélioration ou la modification de système - Niv 1 Séance 1
Rappels
Notions
Règles de câblage
Exercice
Choix du matériel
Vérification des connexions après avoir serré son fil électrique
Tirer modérément pour vérifier la bonne connexion

## Slide 17: A3-T2 Préparer et Réaliser l’amélioration ou la modification de système - Niv 1 Séance 1
Rappels
Notions
Règles de câblage
Exercice
Choix du matériel
Vérification des connexions après avoir serré son fil électrique
Attention ! La connexion au bornier n’est pas toujours visible
Fil bien connecté
Fil mal connecté

## Slide 18: A3-T2 Préparer et Réaliser l’amélioration ou la modification de système - Niv 1 Séance 1
Rappels
Notions
Règles de câblage
Exercice
Choix du matériel
Vérification des connexions après avoir serré son fil électrique
Fil bien connecté
Fil mal connecté
Ce n’est pas toujours très bien visible

## Slide 19: A3-T2 Préparer et Réaliser l’amélioration ou la modification de système - Niv 1 Séance 1
Rappels
Notions
Règles de câblage
Exercice
Choix du matériel
Respect des couleurs de fil
Fils de puissance en Noir
Fils de commande en bleu pour le courant continu
Fil de commande :
Phase rouge
Neutre blanc
En courant alternatif

## Slide 20: A3-T2 Préparer et Réaliser l’amélioration ou la modification de système - Niv 1 Séance 1
Rappels
Notions
Règles de câblage
Exercice
Choix du matériel
Exercice

## Slide 21: A3-T2 Préparer et Réaliser l’amélioration ou la modification de système - Niv 1 Séance 1
Rappels
Notions
Règles de câblage
Exercice
Choix du matériel
Ajouter une Lampe qui témoigne de l’alimentation de K1
Ajouter un Arrêt d’Urgence

## Slide 22: A3-T2 Préparer et Réaliser l’amélioration ou la modification de système - Niv 1 Séance 1
Rappels
Notions
Règles de câblage
Exercice
Choix du matériel
Correction : Ajouter une Lampe et un Arrêt d’Urgence

## Slide 23: A3-T2 Préparer et Réaliser l’amélioration ou la modification de système - Niv 1 Séance 1
Rappels
Notions
Règles de câblage
Exercice
Choix du matériel
Câblage en parallèle
Câblage en série

## Slide 24: A3-T2 Préparer et Réaliser l’amélioration ou la modification de système - Niv 1 Séance 1
Rappels
Notions
Règles de câblage
Exercice
Choix du matériel
Câblage de l’arrêt d’urgence

## Slide 25: A3-T2 Préparer et Réaliser l’amélioration ou la modification de système - Niv 1 Séance 1
Rappels
Notions
Règles de câblage
Exercice
Choix du matériel
Choix du matériel

## Slide 26: A3-T2 Préparer et Réaliser l’amélioration ou la modification de système - Niv 1 Séance 1
Rappels
Notions
Règles de câblage
Exercice
Choix du matériel
Repérer et tenir compte de la tension d’alimentation
Cela concerne surtout les RECEPTEURS :
Exemple : Lampe, Contacteur, Compteur Horaire, Clignoteur….
La tension d’alimentation de l’appareil ajouté doit être adapté à la tension sur laquelle il est câblé.
C’est le schéma de puissance qui doit vous aider……

## Slide 27: A3-T2 Préparer et Réaliser l’amélioration ou la modification de système - Niv 1 Séance 1
Rappels
Notions
Règles de câblage
Exercice
Choix du matériel
Repérer et tenir compte de la tension d’alimentation
Transformateur de tension :
230v -> 24v Alternatif
Transformateur de tension :
230v -> 24v Courant Continu

## Slide 28: A3-T2 Préparer et Réaliser l’amélioration ou la modification de système - Niv 1 Séance 1
Distribution des vignettes « consignes » et du schéma de câblage.

## Slide 29: A3-T2 Préparer et Réaliser l’amélioration ou la modification de système - Niv 1 Séance 1
Maintenant c’est à vous de jouer !