## Slide 1: ESSAYAGE VIRTUEL 3D
MODARIS V7R2
3D PROTOTYPING
 | Typer 3D Oter typer 3D Accéder aux fonctions d'assemblage Sélectionner une variante et une taille à numériser en 3D
Menu ~F1

## Slide 2: Démarche
Préparer une variante appelée 3D
Assembler le vêtement
Basculer vers 3D Prototyping
Préparer le vêtement dans Modaris 2D
Choisir le bon mannequin
Vérifier les points d’enfilage
Choisir le tissu
Monter le vêtement sur le mannequin
Simuler le vêtement dans 3D Prototyping
Contrôler le vêtement dans 3D Prototyping
Visualiser l’aisance
Vérifier les aplombs
Vérifier les zones de déformation

## Slide 3: Gilet femme
Préparer la variante 3D
Variante de production
Variante 3D:
Sans éléments de doublure
Sans dessous de rabat
Sans dessous de col
Sans dessous de patte….

## Slide 4: Assembler le vêtement
Ouvrir le bureau d’assemblages :
Créer une nouvelle phase
Ouvrir la variante 3D et sélectionner:
Pièce à coudre multiple : quand les pièces sont symétriques
Pièce à coudre: quand on a besoin de toutes les pièces du vêtement
Puis sélectionner dans la variante les pièces à afficher sur le bureau
Exemple de bureau : pièce à coudre
Exemple de bureau : pièce à coudre multiple
C’est suivre une logique qui est celle de la gamme de montage
Organiser les pièces de manière à effectuer les assemblages sans croiser les coutures.
a,s :rotation 10°
z: rotation de 90°
q: rotation de 1°

## Slide 5: Assembler le vêtement
Ajouter des coutures : réaliser virtuellement une couture d’assemblage
Définir vis-à-vis : relier 2 crans
2) Faire les liaisons :
2) clic T3
3) clic T1
4) clic T3
5) clic T1 dans le vide: le chas apparait
1) clic T1
1) clic T1
2) clic T3

## Slide 6: Assembler le vêtement
3) Définir des points d’enfilage : Toujours sur un bureau comportant le devant entier
Sur un haut, 4 points d’enfilage, ici :
L’emmanchure droite et gauche
Le cou
La taille ou le bassin
Sur un bas, 3 points d’enfilage, ici :
La cheville droite et gauche
La taille
Basculer vers 3D Prototyping
Renseigner la variante et la taille

## Slide 7: Choisir le mannequin
C:
 Programme files
 Lectra
 3D prototyping
 Content
 Mannequin
 Customized
 Julia 34-44
Choisir le type de mannequin
Exemple : mannequin Julia
Choisir les mesures du mannequin
Choisir la taille du corps

## Slide 8: Vérifier les points d’enfilage
Contrôler la présence des assemblages
En appuyant sur l on fait apparaitre les coutures. Chaque couleur identique correspond à un assemblage.

## Slide 9: Choisir le tissu
1) sélectionner tissu 1
le vêtement devient rose
2) Sélectionner le tissu à appliquer
3) Désélectionner le type tissu
velours
Exemple avec 2 tissus différents
viscose

## Slide 10: Monter le vêtement sur le mannequin
Monter/ simuler : le vêtement est enfilé par le mannequin
Tomber/ relâcher: le vêtement se place sur le mannequin
En appuyant sur l on fait apparaitre l’emplacement des coutures
En appuyant sur p on fait apparaitre les éléments de produit dans des couleurs différentes
Présentation du mannequin à l’écran
Zoom: roulette
Faire tourner le mannequin: clic droit maintenu
Vue de face: home
Vue de côté: Shift + page suivante
Vue de dos: fin
Affiner le rendu du tissu
1,5

## Slide 11: Visualiser l’aisance
1) En activant la transparence
Sélectionner les différentes parties du vêtement
Réactive l’opacitné
L’évaluation se fera à l’œil, au jugé
2) En prenant la mesure exacte de l’aisance
La couleur qui apparait sur le vêtement dépend de l’aisance
En plaçant le curseur de la souris sur une zone choisie, on obtient la valeur exacte de l’aisance

## Slide 12: Visualiser l’aisance
2) En prenant la mesure exacte de l’aisance (suite)
a) Masquer totalement le vêtement
b) Sélectionner la mesure à prendre dans la liste
c) Prendre la mesure
Tour de poitrine sur le mannequin
Tour de poitrine sur le patron
Aisance

## Slide 13: Vérifier les aplombs
Présenter le mannequin de face

## Slide 14: Vérifier les zones de déformation
La zone jaune signifie qu’il y a de l’embu sur la pièce située à gauche de la couture.
Cela peut être voulu: embu sur la tête de manche
ou non : lignes d’assemblage de longueur différentes
Pour visualiser les longueurs des coutures