## Slide 1: MAITRISE DE L’ENERGIE PNEUMATIQUE
CALCULS DE CONSOMMATION D'AIR COMPRIME
PERFORMANCES ENERGETIQUES
Chapitre non développé en TSMAI
(l’analyse des sources de gaspillage par contre peut être évoquée)

## Slide 2: CALCULS DE CONSOMMATION D'AIR COMPRIME
Objectif
I PREAMBULE
II CALCUL DE LA CONSOMMATION D’UN DEPRIMOGENE (Venturi)
III CALCUL DE CONSOMMATION D'UN VERIN
IV APPLICATION GENERALE

## Slide 3: Objectif :
Pourquoi calculer la consommation d’air comprimé d’un système automatisé ?
Avec quelle précision ?

## Slide 4: I PREAMBULE
QUEL BALLON CONTIENT LA PLUS GRANDE QUANTITE DE GAZ ?
6 bars
?
Récipient C :
- volume 5 litres
- pression 2 bars manométriques
Récipient B :
- volume 2 litres
- pression 6 bars manométriques
2 bars
QUELLE PROPRIETE UTILISER POUR CARACTERISER LA QUANTITE DE GAZ ?

## Slide 5: Suggestions :
Compressibilité  pas de lien direct entre volume et quantité
poids du contenant
poussée d’Archimède
Volume ?
Masse ?
Nombre de molécules ?
Finalement, le volume, c’était pas si bête !

## Slide 6: Idée :
Unités : normaux litres Nl ou normaux mètres cubes Nm3.
(volume à la pression normale)
!
Attention : pour les compresseurs, on parle de mètre cube aspiré par heure et ça n’est pas forcément équivalent au Nm3h …
volume atmosphérique Va :
volume que ce gaz occuperait s’il était ramené à la pression atmosphérique.
COMMENT CALCULER LE VOLUME QU’OCCUPERAIT LE GAZ A Pa ?

## Slide 7: Théorie :
La loi de Boyle-Mariotte nous permet d'écrire qu'à température constante, pour une quantité de gaz donnée: P · V = Cte
Attention : cette relation utilise la pression absolue
!
Il en découle : Pa · Va = P · V d’où
Va = V ·
P
Pa
Pressions absolues

## Slide 8: Exemple :
B
?
- volume 5 litres
- 2 bars relatifs
- volume 2 litres
- 6 bars relatifs
C
VaB =
VB · PB / Pa = 2 · ( 6 + 1 ) / 1 = 14 Nl
VaC =
VC · PC / Pa = 5 · ( 2 + 1 ) / 1 = 15 Nl

## Slide 9: II CALCUL DE LA CONSOMMATION D’UN DEPRIMOGENE
3
4
5
6
7
8
5
10
15
20
25
30
35
40
VAD-MZB-M5
VAD-MYB-1/8
Consommation en Nl/mn
Pression d’alimentation en bars
1°/ Déterminez le débit d’air consommé pendant le fonctionnement d'un déprimogène VAD-MYB-1/8 alimenté sous 5 bars
Qa = 25 Nl/mn
2°/ Le déprimogène fonctionne 3 secondes par cycle. La durée du cycle est de 10 s. Déterminez sa consommation horaire moyenne ( en Nm3/h )
Va/c = ( 25 / 60 ) · 3 = 1,25 Nl/cycle
1 cycle dure 10s  360 cycles/h
Consommation moyenne Qam = 1,25 · 360 = 450 Nl/h = 0,45 Nm3/h

## Slide 10: III CALCUL DE CONSOMMATION D'UN VERIN
Hypothèse :
vérin double effet dont la tige sort partiellement (Cu < Ct) puis rentre jusqu’en fin de course et pour lequel on alimente les deux chambres avec la même pression
Conventions d’écriture
"D" diamètre du piston "d" diamètre de la tige
"S" section du piston "s" section de la tige
"Ct" course totale du vérin "Cu" course utilisée
"P" pression du réseau (pression relative)
"Pa" pression atmosphérique (Pa 1bar absolu)

## Slide 11: Phase sortie de tige
Calcul de Vas Volume atmosphérique d’air consommé en sortie de tige (air consommé coté fond)
SITUATION INITIALE | SITUATION FINALE
Volume atmosphérique contenu coté fond à l’état initial Vais = . | Volume atmosphérique contenu coté fond à l’état final Vafs = .
Ct
Cu
0
S · Cu · (P / Pa)
S · Cu · (P / Pa )
Vas =

## Slide 12: Phase rentrée de tige
Calcul de Var
SITUATION INITIALE | SITUATION FINALE
Volume contenu à l’état initial Vais = . | Volume contenu à l’état final Vafs = .
Ct
(S – s) · (Ct – Cu) · Pa / Pa
(S – s) · Ct · (P / Pa)
(S – s) · { Ct · (P / Pa) - (Ct – Cu) }
Var = Vafs - Vais =
Ct - Cu

## Slide 13: Consommation pour un aller retour de vérin
VaV = S · Cu · (P / Pa ) + (S – s) · { Ct · (P / Pa) - (Ct – Cu) }
Vav = Vas + Var

## Slide 14: Application 1
En bars :
Pabs. = Prel. + 1
Pa = 1
Déterminer en Nl la consommation par aller retour d'un vérin alimenté sous 6 bars relatifs, dont les dimensions en mm sont :
D = 63 d = 22 course = 200 course utilisée = course totale
Rappel : VaV = S · Cu · (P / Pa ) + (S – s) · { Ct · (P / Pa) - (Ct – Cu) }
Objectif : maîtrise des unités
La relation générale devient ici :
VaV =
S · C · (P / Pa ) + (S – s) · C · (P / Pa ) = (2·S – s) · C · (P / Pa )
Application : VaV = (2·S – s) · C · (P / Pa ) = ?
Afin d’obtenir un résultat en litres ou dm3, les calculs seront effectués en dm
VaV = { Π · (2·D²-d²) / 4 } · C · (P / Pa )
VaV = { Π · (2·0,63²-0,22²) / 4 } · 2 · (6+1)  8,2Nl

## Slide 15: Application 2
En négligeant l’incidence du volume de tige, que devient la relation : VaV = (2 · S – s) · C · (P / Pa )
Objectif : montrer l’incidence du volume de tige
VaV = 2 · S · C · (P / Pa )
Application numérique
VaV = (2 · Π·D² /4 ) · C · (P / Pa ) = (Π·0,63²/2) · 2 · (6+1)  8,7Nl
Rappel des données : P = 6 bars relatifs D = 63 course = 200

## Slide 16: Conclusion de l’application 2
Calculer l’erreur relative commise
ξ = { (valeur mesurée - valeur exacte) / valeur exacte } · 100
Résultat avec prise en compte du volume de tige : 8,2Nl.
résultat sans prise en compte du volume de tige : 8,7Nl.
ξ = { ( 8,7 - 8,2 ) / 8,2 } · 100  + 6 %
Ce résultat reste du même ordre pour tous les vérins car le rapport entre diamètre de tige et diamètre de piston évolue peu.
L’erreur augmente lorsque la pression de travail diminue
Si la pression de travail est supérieure à 3bars, nous négligerons l’incidence de la tige d’autant que la majoration qu’elle entraîne tend à prendre en compte les approximations faites sur les volumes morts

## Slide 17: Application 3
En négligeant l’incidence du volume de tige, que devient la relation générale : VaV = S · Cu · (P / Pa ) + (S – s) · { Ct · (P / Pa) - (Ct – Cu) }
Objectif : montrer l’incidence de la limitation de course
VaV = S · { Cu · (P / Pa ) + Ct · (P / Pa) - (Ct – Cu) }
Application numérique :
écrire l’expression Vav = f (cu) et tracer la courbe
VaV = S · { (P / Pa ) + 1 } · Cu + S · Ct · { (P / Pa) - 1 }
L’expression montre que nous avons à faire à une droite.
Rappel des données : P = 6 bars relatifs D = 63 Ct = 200

## Slide 18: Application 3 tracé
0
100
200
0
5
Consommation en Nl
Cu en mm
10
Vav = f (cu)
Il nous faut un deuxième point
Rappel : VaV = S · { (P / Pa ) + 1 } · Cu + S · Ct · { (P / Pa) - 1 }
Nous savons déjà que pour Cu = Ct VaV  8,7 Nl
VaV = 0 + S · Ct · { (P / Pa) - 1 }
VaV = (Π·0,63² /4 ) · 2 · {(6+1)-1}
VaV  3,7 Nl
Calculons VaV pour Cu = 0

## Slide 19: Conclusion de l’application 3
Jusqu’à quelle valeur de Cu le résultat reste-t-il affecté de moins de 20% d’erreur?
8,7 · 0,8  7Nl
Si la course utilisée est supérieure à 60% de la course totale, nous négligerons l’incidence de la limitation de course.
Il en résulte que le plus souvent nous utiliserons :
VaV = 2 · S · C · (P + 1)
0
100
200
0
5
Consommation en Nl
Cu en mm
10
Vav = f (cu)

## Slide 20: IV APPLICATION
0
 Tâche appelée
1
b1
B+
3,5s
! Attente
0,8s
2
s1
S+
2,4s
3
s0
S-
0,7s
4
b0
B-
0,6s
5
 Fin d’appel tâche
Tâche terminée
M
s0
s1
S-
S+
Flacon
Capsule
Tête de sertissage
b0
b1
B+
B-
Bande
transporteuse
Butée

## Slide 21: Abaque du moteur
3
4
5
6
7
8
0
1
2
3
Consommation pneumatique du moteur de sertissage en Nl/s
Pression d’alimentation en bars

## Slide 22: ATTENTE

## Slide 23: Correction
VaM/C = QaM . tfpcM = 2,5 . 2,4 = 6 Nl/cycle
VaS/C = 2 · S · C · (P/Pa) = 2 · (Π·0,4²/4) · 0,8 · (5+1) = 1,2 Nl/cycle
VaB/C = (pas 2 car vérin simple effet) S · C · (P/Pa) = (Π·0,63²/4) · 0,5 · (5+1) = 0,9 Nl/cycle
VaT/C = 6 + 1,2 + 0,9  8 Nl/cycle
QaT/C = 8/8 · 3600 / 1000 = 3,6 Nm3/h
3
4
5
6
7
8
0
1
2
3
Consommation pneumatique du moteur de sertissage en Nl/s
Pression d’alimentation en bars