## Slide 1: Facteurs Humains dans l’Aéronautique
L’imparfait du passé doit se conjuguer au présent pour construire un futur plus que parfait !!!

## Slide 2: Formation de BASE facteurs humains
Selon le règlement (UE) 1321-2014 du 26/11/2014

## Slide 3: Sujets à traiter
Sous modules 9-5, niveau 1
Environnement physique
Bruit et fumées
Éclairage
Climat et température
Déplacement et vibration
Environnement de travail

## Slide 4: L’environnement
Pourquoi le prendre en compte ?

## Slide 5: L’environnement
Il est changeant et souvent contraignant…
Présentation

## Slide 6: Aspects réglementaires
Exigences | Partie 145 | AMC Partie 145 | GM Partie 145
Conditions liées aux installations | 145.A.25 | 145.A25 | 
Main d’œuvre / planning de charges | 145.A.30(d) |  | 
Compétence dans les facteurs humains(*) | 145.A.30(e) |  | 
Formation des personnels APRS aux Facteurs Humains | 145.A.35(d) | 145.A.35(d) | 
Formation de l'ensemble des personnels aux Facteurs humains(*) |  | 145.A.30(e) | 
(*)Tiré du fascicule P54-45
Présentation

## Slide 7: Aspects réglementaires
La Partie 145.A.25
Particulièrement, la Partie 145.A.25 (c )
Sauf impératif lié à l'environnement particulier d'une tâche,
L'environnement de travail
fait mention de certaines exigences relatives aux installations, aux conditions de travail et aux équipements nécessaires.
signale que les conditions de travail sont adaptées à la tâche effectuée et en particulier respectent les exigences spécifiques.
les conditions de travail ne doivent pas nuire à l'efficacité du personnel.
peut avoir des conséquences directes sur l'efficacité d'un travail et peut être un facteur contributif à une erreur.
Présentation

## Slide 8: Aspects réglementaires
Présentation

## Slide 9: Le bruit
Pourquoi le prendre en compte ?

## Slide 10: Prise en compte du bruit
Comme précisé dans la Partie 145.A.25,
Dans les lieux où il n'est pas possible de contrôler la source de bruit,
le bruit ne doit pas gêner le personnel pour effectuer ses tâches d'inspection.
ce personnel doit disposer d’équipements individuels nécessaires pour prévenir toute gêne due à un bruit excessif pendant les tâches d'inspection.
Le bruit

## Slide 11: Prise en compte du bruit
Le bruit doit être considéré comme un son indésirable.
Dans le cadre de l’environnement de maintenance,
le son est souvent nécessaire dans le cadre de la réalisation de l’entretien.
Les sons en question incluent les communications orales entre les personnes, les communications via des systèmes prévus à cet effet (talkie, téléphone, public adress..), les signaux audio des bancs de test/outillages, les sons émis par les systèmes avions dans le cas de tests..
Le bruit

## Slide 12: Prise en compte du bruit
Le bruit est par contre un facteur qui peut affecter les performances humaines
en termes de diminution des capacités auditives des individus, d’interférences dans les communications orales, de diminution de la concentration et de fatigue.
Le bruit peut aussi affecter la motivation et réduire les niveaux de tolérance des individus.
Le bruit

## Slide 13: Prise en compte du bruit
Il est reconnu qu’un bruit continu est un facteur de fatigue, même en dessous de 65 dBA.
Il peut être acceptable, exceptionnellement avec certaines précautions, d’avoir un niveau de bruit dépassant ces valeurs.
Le niveau continu de bruit maximum acceptable doit généralement se situer entre 70 et 75 dBA.
Le bruit

## Slide 14: Prise en compte du bruit
Les effets ne seront pas les mêmes s’il s’agit d’une exposition de longue durée à un niveau de bruit soutenu ou d’une exposition de courte durée à un bruit de forte intensité.
L’exposition à une intensité sonore élevée (supérieure à 85 dB) entraîne une fatigue auditive de même que l’exposition continue par effet cumulatif.
La fatigue auditive est une baisse réversible de l’acuité auditive. Le temps de récupération nécessaire peut être supérieur de 3 à 4 fois au temps d’exposition.
Le bruit

## Slide 15: Prise en compte du bruit
Le seuil de douleur est par convention d’environ
100 décibels.
130 dB est le maximum supportable pour une exposition de courte durée, bruit impulsif comme une déflagration.
Au delà :
risque important de rupture du tympan par contrainte mécanique.
Le bruit

## Slide 16: Prise en compte du bruit Attention
La durée d’exposition au bruit (temps passé à côté des avions) peut fatiguer l’audition.
Un bruit où prédomine des fréquences aiguës (certaines turbines) est plus dangereux qu’un bruit où prédominent les fréquences graves.
Le port d’un baladeur dans une ambiance bruyante (train, métro, avion bruyant) est déconseillé puisque le bruit ambiant oblige l’auditeur à augmenter le volume du baladeur.
La prise d’aspirine augmente l’effet fatigant du bruit pour l’oreille. Il est donc important de ne pas prendre ce médicament, lorsqu’on sait que l’on va être exposé à du bruit de forte intensité.
Le bruit

## Slide 17: Effets du bruit
Effets physiologiques :
Elévation de la pression sanguine
Contraction des vaisseaux capillaires au niveau de la peau
Augmentation du métabolisme
Ralentissement des mécanismes de la digestion
Augmentation de la tension musculaire
On observe aussi des effets sur le sommeil
Raccourcissement important de la durée du sommeil
Diminution de la durée du sommeil profond
Augmentation de la durée du sommeil léger et des insomnies
Prolongement du temps d’endormissement
Effets psychologiques :
Affaiblissement de la vigilance
Trouble du sommeil, fatigue chronique responsable de dépression
Dans le cadre d’un travail manuel, le bruit n’est pas proprement dit perturbant. En revanche le bruit gène la concentration et affecte la performance.
Il rend plus difficile les nouveaux apprentissages.
Le bruit

## Slide 18: Recommandations
Si un des moyens pour réduire le bruit est de fournir aux personnels des protections anti-bruit individuelles (casque, bouchon oreilles..),
il faut aussi travailler à réduire les sources de bruit si possible en délocalisant ceux ci (ex : placement des groupes compresseurs à l’extérieur),
en isolant le bruit vis à vis des individus (ex : caisse d’isolation...),
par des systèmes de réfection / absorption de bruit (panneaux acoustiques..).
Le bruit

## Slide 19: Recommandations
Les casques de protection sont efficaces pour les basses fréquences et apportent un confort beaucoup plus important et permettent d’améliorer l’intelligibilité des messages.
En protégeant vos oreilles contre les effets néfastes du bruit, vous diminuez la fatigue générale et vous limitez la détérioration de vos capacités de concentration.
Des bouchons individuels peuvent être adaptés pour filtrer les fréquences et laissent ainsi passer les fréquences de la parole (500Hz).
Le bruit

## Slide 20: Recommandations
Aménager les espaces de travail en conséquence
Ne pas exposer les techniciens sans raison
Signaler les zones aux potentiels bruyants
S’assurer que les personnels connaissent les zones de bruit (des matériels mais aussi autour de l’avion)
Favoriser l’accès à des zones de repos sonore
Assurer un suivi médical régulier
…
Le bruit

## Slide 21: Les fumées
Pourquoi le prendre en compte ?

## Slide 22: Les émanations toxiques
Les produits susceptibles d’engendrer des risques significatifs sur la santé, la sécurité ou les biens d’autrui sont classés comme dangereux, surtout lorsqu’ils sont transportés par voie aérienne.
Les substances corrosives ou inflammables doivent être totalement proscrites, surtout sous forme liquide, et il en va de même pour certains vieux extincteurs.
On n’oubliera pas que certains produits qui sont transportables sans grand danger par des moyens terrestres, présentent un danger extrême en avion.
Les fumées

## Slide 23: Les émanations toxiques
Matières dangereuses
Explosifs de toutes natures
Liquides inflammables, décapants, vernis, pétroles, dissolvants, alcool, etc…
Acides, mercure, agents de nettoyage corrosifs
Gaz comprimés
Les vaporisateurs sous pression
…
Les fumées

## Slide 24: Cas du Monoxyde de carbone
Issu d’une mauvaise combustion de composés organiques,
ce gaz très toxique est toujours présent dans les fumées d’échappement des moteurs à pistons et également dans la fumée de cigarette.
Le monoxyde de carbone est sans odeur, sans couleur et sans goût mais il est le plus souvent mélangé à des gaz dont la présence est détectable.
Les fumées

## Slide 25: Cas du Monoxyde de carbone
La gêne ressentie peut avoir un effet sur notre gestion de l’attention ainsi que sur notre façon de travailler. Nous allons avoir tendance à travailler plus rapidement afin de sortir de ces conditions.
En contre partie, les risques d’erreur augmentent. A des taux de pollution élevés, on risque l’intoxication. Il est nécessaire d’utiliser des protections : filtres, masques…
Les fumées

## Slide 26: Intoxication au monoxide
L’inhalation de monoxyde de carbone peut s’avérer mortelle.
L’hémoglobine détient une affinité pour le monoxyde de carbone 200 fois plus grande que pour l’oxygène.
En d’autres termes, si un local contient suffisamment de monoxyde de carbone, celui-ci empêche toute absorption d’oxygène avec des conséquences graves.
Les fumées

## Slide 27: Intoxication au monoxide
Il ne faut pas croire que l’intoxication est rapidement enrayée par la respiration d’air frais, comme pour l’hypoxie.
Le monoxyde de carbone s’attache à l’hémoglobine de manière tenace et il faut plusieurs jours, voire des semaines, pour que les choses redeviennent normales.
L’altitude et la cigarette augmentent notablement la sensibilité à ce gaz mortel.
Les fumées

## Slide 28: Intoxication au monoxide
Symptômes
L’empoisonnement par le monoxyde de carbone produit progressivement les symptômes suivants :
sentiment de mollesse et de chaleur accompagné de tension au niveau du front ;
pression au niveau des tempes et sifflements d’oreille ;
violent mal de tête, faiblesse générale, étourdissements et baisse d’acuité visuelle ;
enfin, perte de force musculaire, vomissements, poux faible puis mort.
Les fumées

## Slide 29: L’éclairage
Pourquoi le prendre en compte ?

## Slide 30: Règles d’éclairage
La partie 145A.25(c) (3) demande à ce que
Les inspections visuelles représentent environ
l'éclairage soit tel qu'il garantit que chaque tâche d'inspection et d'entretien puisse être effectuée correctement.
De ce fait, il est impératif que
Les études sur le sujet démontrent que
90 % des tâches d’inspection.
ces tâches soient réalisées dans des conditions environnementales satisfaisantes.
des éclairages insuffisants ont des conséquences importantes sur la fatigue visuelle.
L’éclairage

## Slide 31: Règles d’éclairage
Si l’intensité des éclairages est un élément important,
le type d’éclairage et la notion d’éblouissement sont aussi à prendre en considération.
L’éclairage

## Slide 32: Règles d’éclairage
Les études menées sur l’intensité d’éclairage nécessaire selon les cas permettent de préciser les points suivants :
L’intensité générale dans les installations devrait être au minimum de 750 Lux et de façon préférable de 1000 à 1500 Lux.
Pour les inspections visuelles, une luminosité de 1000 Lux est recommandée.
Pour les inspections détaillées et les interventions nécessitant de la précision, une luminosité de 2000 à 5000 Lux est nécessaire.
Les notions d’éblouissement devraient être contrôlées.
Pour finir, la qualité de l’éclairage doit être adaptée en utilisant si besoin des éclairages d’appoint.
L’éclairage

## Slide 33: Quelques définitions relatives à l’éclairage
L’éclairement représente le quotient d’un flux lumineux reçu par une surface, par l’aire de cette surface.
Sa mesure est en lux (lx).
Un flux lumineux de 1lm (lumen) atteignant une surface de 1m² y produit un éclairement de 1lx
L’éclairage

## Slide 34: Quelques définitions relatives à l’éclairage
La luminance (L) est la puissance lumineuse émise par une surface dans une direction donnée.
La luminance dépend du niveau d’éclairement, de la couleur, de la surface (lisse ou rugueuse), de la position de l’observateur et de la source d’éclairage.
C’est le rapport de l’intensité de la lumière dans cette direction exprimée en candelas (cd), à la valeur de la surface apparente (en m² ou cm²), vue suivant la même direction.
L’éclairage

## Slide 35: Notions de confort d’éclairage
L’unité de mesure de ce que l’œil reçoit est le candela / m2
Le confort visuel est fonction :
du niveau d’éclairement ;
de l’éblouissement (perte momentanée des sensations visuelles due à un contraste excessif) ;
la gène à partir de 1 000 à 5 000 candela/m2.
sert à évaluer le confort visuel et l’éblouissement.
L’éclairage

## Slide 36: Notions de confort d’éclairage
L’évaluation du confort :
Pour effectuer une tâche, on a besoin d’un minimum de quantité de lumière.
Plus la tâche est fine, plus il y a un risque, plus il faut augmenter le niveau d’éclairement.
L’éclairement doit varier suivant le niveau de la tâche que l’on doit faire.
Exemple, pour effectuer une tâche de bureau, il faut environ 500 lux.
Si le travailleur à plus de 50 ans, il faut augmenter le niveau d’éclairement.
L’éclairage

## Slide 37: Quelques règles à favoriser
Eviter de faciliter la perception des détails en jouant trop sur les contrastes. Car à long terme cela peut provoquer une fatigue visuelle.
Essayer autant que possible d’avoir un éclairage uniforme.
Choisir le niveau de l’éclairage selon la fonction de la pièce, éviter de faciliter la perception des détails en jouant trop sur les contrastes car à long terme cela peut provoquer une fatigue visuelle.
Essayer autant que possible d’avoir un éclairage uniforme.
Choisir le niveau de l’éclairage selon la fonction de la pièce.
L’éclairage

## Slide 38: Quelques règles à favoriser
Types d’éclairage
Direct :
90 % de la lumière est dirigé sur l’objet
Mixte (direct + indirect) :
Un écran translucide développe la source lumineuse pour diffuser une partie importante de la lumière dans toutes les directions.
Indirecte :
90 % de la lumière est projeté sur le plafond et les murs qui la réfléchissent et éclairent la pièce.
L’éclairage

## Slide 39: Prendre en compte la couleur des surfaces
Le coefficient de réflexion :
blanc = 80 à 90 %
jaune = 50 %
vert = 45 à 55 %
rouge = 15 à 25 %
noir = 2 %
Les coefficients de réflexion dépendent de la couleur du support.
L’éclairage

## Slide 40: Rappels sur la fatigue visuelle après éblouissement
Symptômes :
Irritations douloureuses
vision double
réduction des possibilités d’accommodation de convergence
réduction de l’acuité visuelle
réduction de la sensibilité aux contrastes
réduction de la vitesse de perception
maux de tête
Impact sur le travail :
Baisse de production
Baisse de qualité (ex: tâches inspection visuelle)
Augmentation du nombre d’erreurs
Diminution de la détection des erreurs
Augmentation du risque d’accidents
L’éclairage

## Slide 41: La température
Pourquoi le prendre en compte ?

## Slide 42: Règles de température
Comme précisé dans la Partie 145.A.25,
Les individus doivent travailler dans des conditions acceptables
La combinaison de moyens
les températures doivent être maintenues à un niveau tel que le personnel puisse accomplir son travail sans être exagérément incommodé.
directs sur les performances (limitation de la dextérité dans des conditions froides, diminution de la concentration ...) ou
indirects (le fait d’avoir trop chaud ou trop froid peut amener un technicien à accélérer la réalisation d’une prestation dans le but de retrouver des conditions meilleures).
de température et d’humidité.
Des températures trop basses ou trop élevées peuvent avoir des effets
tels que les hangars, les espaces de travail, les systèmes de régulation de la température, les vêtements et les procédures associées peuvent
permettre de faire travailler les individus dans de bonnes conditions.
La température

## Slide 43: Règles de température
Comme précisé dans la Partie 145.A.25,
les conditions de travail pour l'entretien en ligne doivent être telles que la tâche d'inspection ou d'entretien particulière puisse être menée à bien sans gêne excessive.
Il s'ensuit donc que
si les conditions de travail se détériorent et atteignent un niveau inacceptable de température, d'humidité, de grêle, de givre, de neige, de vent, de lumière, de poussière ou toute autre contamination de l'air,
les tâches d'inspection ou d'entretien particulières doivent être suspendues jusqu'à ce que des conditions satisfaisantes soient rétablies.
La température

## Slide 44: Règles de température
Les études confirment que
Il est prouvé qu’à
De même,
les températures tempérées (de 18° C à 24 °C) sont optimales.
Hors de ces conditions, il convient notamment d’adapter les vêtements utilisés par le personnel.
une température de l’ordre de 10 °C la dextérité manuelle est réduite de 50%.
des précautions plus particulières devraient être prises dans le cas des températures caniculaires (au-delà de 30°).
La température

## Slide 45: Règles de température
Dans le cadre de travaux réalisés au-delà ou en dessous des températures ambiantes acceptables,
il est important de prévoir des moments de repos suffisants pour le personnel durant la vacation
dans des zones offrant des niveaux de température satisfaisantes.
La température

## Slide 46: Règles de température
Pour la plupart des gens, la plage des températures de confort se situe entre 20 et 27°C pour une plage d’humidité comprise entre 35 et 60%.
En dehors de ces plages de température et d’humidité, on éprouve une sensation d’inconfort.
Tant que l’organisme est capable de réagir et de s’adapter aux conditions de chaleur et d’humidité ambiantes, il n’en subit pas de conséquences néfastes.
La température

## Slide 47: Règles de température
La température

## Slide 48: Le stress du froid
L’ambiance thermique froide :
peut donc déclencher de l’hypothermie ;
a des effets sur l’activité mentale et physique.
L’homme lutte contre le froid par une activité musculaire particulière : le frisson,
consommation rapide des ressources énergétiques de l’organisme.
Les raisonnements sont difficiles :
Les gestes sont moins précis.
apathie.
La température

## Slide 49: Le stress du chaud
L’ambiance thermique chaude :
risque d’hyperthermie.
Lutte contre l’hyperthermie :
Déshydratation.
Dès 38°C de température corporelle,
Risque de choc thermique.
vasodilatation des vaisseaux sanguins périphériques, sudation,
on observe une dégradation de la performance humaine aussi bien au niveau mental que physique.
La température

## Slide 50: La réaction métabolique
Le bilan thermique : B = M+/- P +/- C + /- R –E
M = Métabolisme : travail / m2 de surface corporelle.
P = échanges par conduction (je suis debout, j’échange de l’énergie avec mes chaussures).
C = échanges par convection (l’air autour de moi à une vitesse donc quand je marche l’air va me refroidir).
R = échange par rayonnement (le corps le plus chaud rayonne de l’énergie vers l’autre corps).
E = évaporation : on évapore de l’énergie par la respiration et la transpiration.
La température

## Slide 51: La réaction métabolique
4 mécanismes agissant sur la température du corps permettent à l’homme d’autoréguler sa température quand le corps est situé entre 35 et 40 °C.
Transport de la chaleur par le sang.
La sudation :
Les frissons :
La respiration.
Les vaisseaux sanguins font office de distribution de chaleur, prenant de la chaleur dans les tissus trop chauds pour l’apporter aux tissus trop froids.
mécanisme évacuant la chaleur en trop dans l’organisme.
se déclenchent chaque fois que le corps se refroidit.
La température

## Slide 52: Ambiance chaude
On observe différents types d’effets psychologiques et physiologiques.
Aspects psychologiques :
fatigue accrue s’accompagnant des pertes des capacités mentales et physiques ;
baisse de la vigilance ;
augmentation du temps de réaction ;
dégradation de la coordination sensori-motrice.
Aspects physiologiques :
augmentation de la fréquence cardiaque ;
augmentation de la pression sanguine ;
diminution de l’activité du système digestif ;
augmentation de la température centrale ;
transpiration accrue.
Effets pathologiques :
syncope ;
déshydratation, œdème, déficit en sodium ;
irritations cutanées.
La température

## Slide 53: Ambiance chaude recommandations
Le travail en ambiance chaude nécessite de faire des pauses courtes et fréquentes.
Dans les températures extrêmes, le travail doit se faire par phases de demi-heure.
Il faut également boire beaucoup pour faciliter la sudation et donc l’évacuation de la chaleur.
La température

## Slide 54: Ambiance froide
Le travail pénible est facilité à partir du moment où il n’y a pas de danger pour les extrémités (pieds, mains, nez).
Conséquences au niveau physiologique :
C’est surtout les gelures qui sont à craindre.
Il y a une baisse de la température de la peau.
Ce qui limite les pertes thermiques. Si ce réajustement est insuffisant,
il y a une libération d’énergie, une augmentation de la tension musculaire, apparition de frissons.
La température

## Slide 55: Les vibrations
Pourquoi le prendre en compte ?

## Slide 56: Vibrations
En fonction de la position du corps.
Par exemple :
Lever les bras au dessus des épaules, atteindre un objet derrière soi, effectuer un mouvement de rotation des bras, de flexion du poignet, sont tous des gestes qui supposent un certain stress pour le corps.
Le fait de travailler le torse penché vers l’avant , incliné vers l’arrière ou dans un mouvement de torsion peut imposer un stress de la région lombaire.
Les vibrations

## Slide 57: Vibrations
Le fait de maintenir le cou et les épaules en position fixe contribue
aussi aux lésions troubles musculo-squelettiques liées au travail.
Pour effectuer tout mouvement contrôlé avec le bras, les muscles des épaules et du cou se contractent et demeurent contractés aussi longtemps que la tâche le requiert.
Toutefois, c’est à cet endroit précis que le sang est le plus nécessaire en raison de l’effort musculaire intense qui est déployé.
Les muscles du cou et des épaules se fatiguent, même s’il y a peu ou pas de mouvement dans cette région.
En même temps l’apport sanguin réduit vers le reste du bras accélère l’épuisement des muscles qui travaillent, ce qui les rend plus vulnérables aux blessures.
Il se produit alors deux choses :
Les muscles contractés compriment les vaisseaux sanguins, ce qui nuit à la circulation du sang vers les muscles de la main qui sont en activité.
Les vibrations

## Slide 58: L’environnement de travail
comment le prendre en compte ?

## Slide 59: Notification de problèmes
La Partie 145 préconise la mise en place de différents systèmes de notification
afin de faire remonter toutes les observations liées aux données d’entretien et aux procédures non adéquates et à tous les évènements liés à des erreurs d’exécution des travaux.
Même si la Partie 145 ne le signale pas précisément, il parait logique aussi de prévoir un système de remontée d’informations permettant aux personnels eux-mêmes de notifier les observations faites sur des problèmes liés à l’environnement (organisation, espace de travail, bruit ..).
L’environnement de travail

## Slide 60: Notification de problèmes
Les organismes peuvent donc soit mettre en place un système spécifique de notifications des problèmes liés à l’environnement ou
éventuellement utiliser le système de notification des erreurs / incidents demandé par la Partie 145.A.60.
L’environnement de travail

## Slide 61: Notification de problèmes
La première solution a pour avantage d’avoir une et une seule procédure de notification des erreurs au sein de l’organisme (erreurs/évènements, procédures non adaptées, données d’entretien non adaptées, environnement non adapté...).
Il est cependant conseillé de différencier ces deux systèmes de notification afin de gérer les priorités, d’adresser directement ces notifications liées à l’environnement au service en charge de leur entretien sans passer par un service intermédiaire (ex : Système Sécurité).
L’environnement de travail

## Slide 62: Prise en compte des exigences
Le manuel d’assurance qualité de l’organisme d’entretien, M.O.E, doit présenter :
La description générale des locaux situés à chaque adresse précisée sur le certificat d'agrément de l'organisme d'entretien agréé Partie 145 (site d'entretien en base).
Renseignements généraux concernant les locaux (bureaux, hangars, ateliers, zones de stockages) :
Plan de situation et plan descriptif des implantations de chaque site.
Description des locaux disponibles sur chaque site (localisation, surface, dimensions principales, type d'utilisation..).
Système de protection contre les intempéries.
Système de protection contre la poussière et autre contamination de l'air (peinture, fumée..).
Etanchéité des sols.
Chauffage/air conditionné.
Eclairage.
Protection contre le bruit.
Système de sécurité (accès limités, incendie, sécurité du personnel...).
Etagères de stockage, rangement.
Moyens associés (groupe pneumatique, électrique...).
L’environnement de travail