## Slide 1: Mini drones Quadra et Hexa Comment fonctionnent-t-ils
BTS SN épreuve E6.2
Philippe Antoine, lycée Benoit L’Isle sur la Sorgue Christian Dupaty, Lycée Fourcade Gardanne Marc Silanus , lycée Benoit L’Isle sur la Sorgue

## Slide 2: Caractéristiques des drones Hexa/Quadra
4 ou 6 hélices à pas fixe
Energie électrique (batteries Lithium polymère)
Moteurs brushless
Autonomie : 10mn à 1h
Electronique de contrôle et charge utile au centre
Charge utile : 1kg à 10kg … voir plus

## Slide 3: Stabilité de vol
La stabilité du vol est assurée par l’inversion en alternance de la rotation des hélices
Le sens des pales hélices est donc alterné

## Slide 4: Vol stationnaire
Avant
En vol stationnaire tous les moteurs tournent à la même vitesse

## Slide 5: Tangage : Avancer / Reculer
Avant
Pour avancer on ralentit les moteurs avants (cas ci-dessus)
Pour reculer on ralentit les moteurs arrières

## Slide 6: Roulis : Droite / Gauche
Avant
Pour aller à droite on ralenti les moteurs de droite (cas ci-dessus)
Pour aller à gauche on ralentit les moteurs de gauche

## Slide 7: Lacet : Rotation
Avant
On augmente la vitesse d’une paires d’hélice sur un même axe

## Slide 8: Contrôle de la navigation
Le drone se déplace dans l’air, il est soumis à des perturbations , vent, variations de pression…
L’électronique de navigation assure un asservissement.
Les variations de l’assiette (tangage, roulis, lacet) sont mesurées à l’aide de trois gyroscopes piézo-électriques.
L’altitude est mesurée par un capteur de pression
La position géographique à l’aide d’un GPS

## Slide 9: Flight control board
Gyroscopes
Microcontrôleur

## Slide 10: Contrôle des moteurs
Chaque moteur est commandé en vitesse par une carte électronique
Microcontrôleur
Driver de puissance

## Slide 11: Navigation : Organisation fonctionnelle
Microcontrôleur 32bits
Récepteur radio
Gyro Lacet
Gyro Tangage
Gyro Roulis
GPS
Commande des moteurs

## Slide 12
FIN