## Slide 1: 04 La gestion des déchets
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Gestion-des-dechets-.html

## Slide 2: Grenelle Environnement : 3 engagements pour les déchets de BTP
Engagement n° 256 : rendre obligatoires les audits préalables aux chantiers de démolition de bâtiments.
Pour favoriser la valorisation des déchets, un audit préalable aux chantiers de démolition, caractérisant les matériaux présents et explicitant les modes possibles de tri, recyclage et gestion des déchets, sera rendu obligatoire. Cet engagement est explicitement repris dans les lois Grenelle Environnement 1 et 2 (respectivement articles 46 et 190).
Engagement n° 257 : mise en place d’un instrument économique affecté pour encourager la prévention de la production de déchets du BTP et leur recyclage.
Quelques-unes ont déjà été introduites dans la loi de finances 2009 (augmentation de la taxe sur l’extraction de granulats, les centres de stockages de classe II).
Engagement n° 258 : rendre obligatoires et concertés les plans de gestion des déchets du BTP.
L’instauration des plans départementaux de gestion des déchets du BTP par la circulaire du 15 février 2000 a été un premier pas pour mieux organiser localement cette gestion, tant en matière de valorisation que d’élimination, mais ces plans sont encore insuffisamment généralisés. Les lois Grenelle ont donc pour objectif de rendre obligatoire leur élaboration.

## Slide 3
Objectif :
réduction de la moitié des déchets d’ici 2020

## Slide 4
13 axes officiels ont été préconisés
REP : Responsabilité Elargie du Producteur (Pollueur-Payeur)

## Slide 5: Dans quelle benne ???
Petit exercice à réaliser sur le fichier 04bis trier les déchets

## Slide 6
Inertes non dangereux | Non dangereux non inertes | Filières spécifiques | Déchets dangereux
Corrigé de exercice 04bis

## Slide 7
Déchets non dangereux, inertes
Déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique importante. Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas, ne produisent aucune réaction chimique ou physique et ne sont pas biodégradables. Ils n’ont aucun effet dommageable sur d’autres matières avec lesquelles ils entrent en contact d’une manière susceptible d’entraîner une pollution de l’environnement ou de nuire à la santé humaine.
Déchets non dangereux non inertes (Déchets Industriels Banals)
Par leur nature, ils peuvent être traités ou stockés dans les mêmes installation que les déchets ménagers. Ils sont assimilables aux ordures ménagères et doivent être distingués des Déchets Industriels Spéciaux.
Déchets dangereux (Déchets Industriels Spéciaux)
Déchets contenant des substances toxiques. Les caractéristiques liées à leur nature nécessitent des circuits et des techniques de traitement spécifiques pour leur élimination. Ils sont dangereux pour l’environnement.
Définition des déchets du Bâtiment et des Travaux Publics

## Slide 8
Pictogrammes déchets Fédération Française du Bâtiment

## Slide 9
Tous ces pictogrammes à afficher sur les bennes sur chantier sont à télécharger sur :
http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/pictos-dechets.html
Pictogrammes déchets Fédération Française du Bâtiment

## Slide 10: Les filières réglementaires
Pour chaque grande catégorie de déchets des filières d’élimination réglementaires existent.
La filière « valorisation » doit être privilégiée dans tous les cas.
Inertes
  Valorisation : recyclage, réutilisation
  Stockage en « centre de stockage de déchets inertes » (CSDI de classe 3) ou en carrière en cours de réhabilitation
DIB
  Valorisation : recyclage, réutilisation
  Incinération dans des usines agréées avec récupération d’énergie
  Stockage en « centre de stockage de déchets ultimes » (CS de classe 2)
DIS
  Valorisation: recyclage
  Stockage en « Centre de stockage de classe 1) après stabilisation
  Incinération dans des usines agrées avec récupération d’énergie

## Slide 11
Les filières réglementaires

## Slide 12: Le tri des déchets en vidéo (infographie Groupe PAPREC)
https://www.youtube.com/watch?v=EpcCgXYVnPo

## Slide 13: Le tri des déchets en vidéo (Véolia)
https://www.youtube.com/watch?v=wr20HvX4WKw

## Slide 14: Le plan départemental de gestion des déchets

## Slide 15: Avant 2016…
Depuis la loi Grenelle 2, les Plans de prévention et de gestion des déchets du BTP
  Obligatoires
  Élaborés sous la responsabilité des Conseils Généraux
  Approuvés par le préfet
  Mis à disposition du public
Compétence
Départements

## Slide 16: Depuis le 7 août 2015, la Loi NOTRe…
modifie profondément les articles L541-13 à L541-15 du Code de l'environnement
Planification et Gestion des déchets sont confiés aux Conseils régionaux
Création d’un plan régional de prévention et de gestion des déchets (Délai : 18 mois)
Il prendra en compte les déchets de toute nature :
  dangereux,
  non dangereux,
  les déchets du BTP.
Compétence
Régions

## Slide 17: Contenu du nouveau Plan de gestion des déchets
Etat des lieux de la prévention et de la gestion des déchets (origine, nature, composition, modalités de transport)
Prospective de l’évolution tendancielle des quantités de déchets à traiter
  à terme de six ans
  à terme de douze ans

## Slide 18: Contenu du nouveau Plan de gestion des déchets
Objectifs en matière de
  prévention
  recyclage
  valorisation des déchets
Planification de la prévention et de la gestion des déchets
  à termes de six et douze ans
  installations à créer ou adapter

## Slide 19
Extrait du plan Départemental de gestion des Déchets du BTP en Moselle

## Slide 20
Extrait du plan départemental de gestion des déchets du BTP dans le Bas Rhin

## Slide 21
03Vidéo FFBdechets.flv

## Slide 22: Pour localiser les lieux d’élimination des déchets les plus proches de votre chantier BTP :
http://www.excedents-chantier.fntp.fr/

## Slide 23
Le Maître d’ouvrage est :
  Le pollueur (« pollueur-payeur » selon la Loi Grenelle)
  Le propriétaire des déchets
  Le responsable de la destination de ses déchets
L’entreprise doit rendre des comptes : qu’a-t-elle fait de ses déchets ????

## Slide 24: Schéma d’Organisation du Suivi et de l’Evacuation des Déchets
SOSED

## Slide 25: Quels documents ?
Le SOSED édité par la FNTP
Trame du SOSED bâtiment

## Slide 26: Le bordereau de suivi des déchets de chantier

## Slide 27: Etude de cas Rénovation du square de la rue de Mercy à Metz

## Slide 28
Etat actuel (lieux à visiter sur Google Maps)

## Slide 29
Etat projeté

## Slide 30
3 | Fourniture et application d'un schéma d'organisation et de gestion des déchets SOGED et fourniture en fin de chantier d'un bilan | FT | 
 | Ce prix s'applique à la fourniture et l'exécution pour chaque chantier d'un SOGED et la fourniture en fin de chantier d'un bilan chiffré. Le SOGED définira l'organisation réelle et précise des moyens et méthodes mises en œuvre conformément à l'article 45 du CCTP. En fin de chantier, il sera remis au maître d'œuvre un bilan chiffré des opérations menées. |  | 
 | En toutes lettres, le forfait |  | 
Le SOGED (ou SOSED) fait partie de votre marché
Extrait du BPU

## Slide 31
Analyse du dossier
    Visiter les lieux grâce à Google Maps
    Prendre connaissance du plan et du CCTP
    Lister les éléments à évacuer
Rédiger un SOSED en vous appuyant sur la « trame du SOSED Bâtiment »
Remplir une fiche de suivi des déchets de chantier pour les déchets verts
Etude des nuisances et moyens de prévention éventuels sous forme d’une carte mentale
Votre travail…

## Slide 32: 05 Etude de cas Square de Mercy
Guide éventuel pour l’étude
(Document Prof)

## Slide 33: Etat des lieux de l’existant
Schiste rouge, (faire hypothèse sur épaisseur)
Bancs
Haie à remplacer
Sol synthétique amortisseur (caoutchouc synthétique + pneus recyclés + résine)
Toboggan + jeux à bascule