## Slide 1: 06 Plan de Respect de l’Environnement PRE
Environnement et chantier

## Slide 2
La phase chantier est une phase clef de la préoccupation environnementale :
  Premières atteintes physiques à l’environnement
  Des impacts différents de ceux de l’infrastructure
    Marginaux (à l’échelle du projet)
    Temporaires
    Mais qui peuvent être forts et irréversibles !!!
De plus en plus de maîtres d’ouvrages publics demandent un Plan de Respect de l’Environnement lors des réponses aux appels d’offres

## Slide 3: En amont de la phase chantier…
Le SOPAE (Schéma Organisationnel d’un Plan Assurance Environnement) est un document qui indique les dispositions qu'un candidat à un marché public envisage d’adopter pour la préservation de l’environnement.
Une fois le marché signé, il le développera en Plan de Respect de l’Environnement (PRE)
On parle indifféremment de PRE, ou PAE (Plan Assurance Environnement), documents identiques dont seul le nom change

## Slide 4: Ce qu’on peut contenir un PRE
ANALYSE DU CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL ET DES PRINCIPALES CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES dont :
  Suivi et gestion des déchets
  pollution induite par le chantier
  utilisation d'un minimum de 20% de matériaux de recyclage dans les enrobés hors couche de roulement
  L’entrepreneur rappellera, les contraintes environnementales liées au site, et à l'impact du chantier sur le site.
  Un point particulier sera fait sur la gestion des déchets de chantier avec l'examen de diverses propositions de valorisation ou de sites de recyclage
  Le maître d'ouvrage impose un pourcentage minimal de 20 % de matériaux de recyclage dans les enrobés (hors couche de roulement)
ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER
  Entreprises - sous-traitants - fournisseurs
  Organigramme, dont le(s) responsable(s) du suivi environnemental.
PROCEDURES
  Liste des procédures environnementales dont à minima:
    Schéma d'organisation et de suivi de l'élimination des déchets
    Lutte contre les pollutions
    Les principes d'élaboration et de suivi des procédures doivent être précisés
POINTS CRITIQUES ET POINTS D’ARRET
  Liste des points critiques et proposition des points d’arrêt
CONTROLES INTERIEURS
  Contrôles internes
  Établir une notice traitant des principes concernant les contrôles et notamment sur les consignes d’exécution.
  Contrôles externes

## Slide 5: En phase chantier…
Mise en œuvre du Plan de respect de l’Environnement
Contrôles

## Slide 6: Des exemples de protections concrètes mises en œuvre sur chantier…

## Slide 7
Bassins de récupération des eaux polluées

## Slide 8
Plan Alerte Pollution
Prévention en cas de déversement de produit polluant

## Slide 9
Gestion des déchets
Tri des déchets inertes

## Slide 10
Gestion des déchets
Stockage des déchets en bennes ou fûts étanches

## Slide 11
Protection des milieux aquatiques

## Slide 12
Protection des milieux aquatiques

## Slide 13
Protection des milieux aquatiques

## Slide 19: Conclusion
Les chantiers sont source potentielle d’impacts importants sur
l’environnement.
Beaucoup de progrès réalisés en France :
  Un contexte réglementaire qui a évolué
  Soutenu par une méthodologie adaptée : guides du SETRA
  Une prise en compte systématique des enjeux environnementaux par les concepteurs routiers et les entreprises pour garantir la qualité environnementale des chantiers

## Slide 20
Pour finir avec une petite vidéo d’un assainissement provisoire de zone sur la ligne SEA Tours-Bordeaux…

## Slide 21
Et le prolongement de la ligne 12 du métro parisien… sans camion