## Slide 1
LYCEE DES METIERS MAINTENANCE DES MATERIELS VAL MORE.
2016/2017
La batterie d’accumulateurs

## Slide 2
Page :2
1
La batterie d’accumulateurs
Mise en situation:
Le rôle de la batterie est de fournir l’énergie électrique nécessaire à l’entraînement du démarreur.
C’est aussi grâce à elle que l’on peut, la nuit, laisser ses feux allumés, que l’horloge du tableau de bord ne s’arrête pas et que l’autoradio garde en mémoire vos stations préférées …
Elle fournit donc toute l’énergie électrique dont on a besoin dans le véhicule lorsque le moteur est arrêté.

## Slide 3
Page : 3
1
La batterie d’accumulateurs
La batterie
Stocker une énergie électrique et la restituer selon les besoins
Hydrogène
Chaleur
Température
Niveau d’électrolyte
Etat des bornes et du bac
Véhicule sans réserve d’énergie électrique
Véhicule pourvu d’une réserve d’énergie électrique
Recharge via l’alternateur

## Slide 4
Page : 4
1
La batterie d’accumulateurs
3) Principe de fonctionnement:
Lorsque l’on plonge des plaques de plomb possédant un nombre d’électrons différents dans une solution d’électrolyte (mélange d’eau et d’acide) il se crée une réaction chimique qui produit une circulation d'électrons aux bornes de la batterie lorsqu'un consommateur est relié aux bornes positive et négative. (vidéo)
L’avantage de ce système réside dans le principe que la réaction est réversible.

## Slide 5
Page : 5
1
La batterie d’accumulateurs
Batterie au plomb
Description

## Slide 6
Page : 6
1
La batterie d’accumulateurs
Caractéristiques
La tension nominale
Lors d'une charge lente la tension monte à un peu plus de 2 Volts par élément on considère donc une tension de 12 Volts pour une batterie de 6 éléments.

## Slide 7
Page : 7
1
La batterie d’accumulateurs
Caractéristiques
La capacité nominale
C’est la quantité d’électricité que peut restituer la batterie correctement chargée, dans des conditions normales ( 20°C), pendant un temps déterminé.
Cette capacité s’exprime en Ampère par Heure ( A/h).
Exemple : Une batterie de 50 A/h peut fournir un courant de 5 A pendant 10 heures, la même batterie peut fournir un courant de 10 A pendant 5 heures.

## Slide 8
Page : 8
1
La batterie d’accumulateurs
Caractéristiques
L’intensité de démarrage ou capacité de démarrage
Elle est généralement appelée puissance de démarrage à tort, l’unité étant l’ampère.
C’est l’intensité que peut fournir une batterie de 12 V correctement chargée pendant 30 secondes à une température de –18°C sans que la tension chute en-dessous de 1,4 V par élément soit 8,4 V pour une batterie de 12 V.

## Slide 9
Page : 9
1
La batterie d’accumulateurs
Association de plusieurs batteries
Montage en série : 24 V, 100 Ah, 850A
12 V
100A.h.
850A
12 V
100A.h.
850A
Vers les consommateurs

## Slide 10
Page : 10
1
La batterie d’accumulateurs
Montage en parallèle : 12 V, 200 Ah. 1700A
12 V
100A.h.
850A
12 V
100A.h.
850A
Vers les consommateurs

## Slide 11
Page : 11
1
La batterie d’accumulateurs
Conclusion:
lorsque 2 batteries sont branchées en série, seules leurs tensions s’additionnent
alors que lorsqu’elles sont branchées en dérivation, la tension aux bornes de l’ensemble ne change pas, mais leur capacité s’additionne et il en est de même pour la capacité de démarrage.

## Slide 12
Page : 12
1
La batterie d’accumulateurs
Entretien, maintenance des batteries
En cas de dépose de la batterie il faut toujours commencer par débrancher la cosse de masse.

## Slide 13
Page : 13
1
La batterie d’accumulateurs
Contrôle de la charge d’une batterie:
-Avec un multimètre pour mesurer sa tension à vide, bien que cette méthode soit très dépendante de l’âge et de l’état de la batterie, elle donne une idée relativement précise de l’état de charge de celle-ci.
Chargée: 12,5V Moyen: 12V Déchargée: 11,5V

## Slide 14
Page : 14
1
La batterie d’accumulateurs
Mise en charge d’une batterie:
Elle se réalise a l'aide d'un chargeur, ce dernier fournit une tension maximum de 14,4 Volts (pour une batterie seule ou 28,8V pour deux batteries en série). l'intensité de charge dépend de la vitesse à laquelle on souhaite charger la batterie et de sa capacité.