## Slide 1: Paramètres généraux de PowerConnect

## Slide 2: But et démarche
paramètres de conception des assemblages avec PowerConnect
normes ISO sur les boulons
règles de conception pour le montage
EN 1090-2
EC3 1-8

## Slide 3: Réglage des unités
Par « Outils » puis « Unités et décimales ».

## Slide 4: Norme de conception EN 1993-1-8
Choix de la norme
Spécifier la norme adéquate par le cheminement « Étudier », « norme acier », « EN 1993-1-8 » puis « FR »

## Slide 5: Pinces et entraxes des boulons
pinces | e1 | 1,5 d0
 | e2 | 
entraxes | p1 | 3 d0
 | p2 | 

## Slide 6: Pinces et entraxes des boulons
On accède à la fenêtre de réglage par « Édition » puis « Coefficients de distance »

## Slide 7: Bibliothèque des boulons
« Édition », « Bibliothèque boulons » puis « M (boulons) »
Quelques valeurs DIN sont à modifier pour les rendre ISO : cotes sur plat, nommées ici « diamètre tête » et « diamètre écrou ».
Cf. le tableau diapo suivante.

## Slide 8: Bibliothèque des boulons

## Slide 9
Seuls les boulons marqués « SB » comme Structural Bolting sont autorisés en charpente métallique.

## Slide 11: Norme d’exécution EN 1090-2
Quelques valeurs de d0 sont à modifier pour les rendre conformes à l’EN 1090-2.
Cf. le tableau diapo suivante.

## Slide 12: Norme d’exécution EN 1090-2
Diamètre nominal des boulons (a) | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 |  | M24 | M27 et +
Trous ronds normaux | 1 (b)(c) |  | 2 |  |  |  |  |  | 3
Trous ronds surdimensionnés | 3 |  | 4 |  |  |  | 6 |  | 8
Trous oblongs courts (longueur) (d) | 4 |  | 6 |  |  |  | 8 |  | 10
Trous oblongs longs (longueur) (d) | 1,5d |  |  |  |  |  |  |  | 
c) Dans des conditions spécifiées dans l’EN 1993-1-8, les boulons M12 et M14 peuvent aussi être utilisés dans des trous présentant un jeu de 2mm. |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 13: Dimensions de construction

## Slide 14: Dimensions de construction
HM12 | HM14 | HM16 | HM18 | HM20 | HM22
16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40
Selon les trusquinages du catalogue 15.001 de l’OTUA pour le serrage manuel
Selon ARBED pour le serrage à la visseuse

## Slide 15: Dimensions de construction
L’entraxe doit être plus grand que D et p1 (ou D et p2 )

## Slide 16: Dimensions de construction
« Le progiciel bloque les calculs si les conditions réglées ici ne sont pas respectées dans l’assemblage vérifié » :