## Slide 1: BUS I2C

## Slide 2: Principe
  Le bus I2C ou Inter-IC-Communication a été conçu pour réaliser la liaison entre les circuits intégrés d'une même platine. II se charge de la communication entre les périphériques qui est assurée d'ordinaire par un bus parallèle.
  En développant ce bus, Philips avait pour objectif de relier de manière économique des appareils électroniques destinés au grand public (appareils TV et radio, systèmes audio et radio, postes téléphoniques, systèmes électrique automobile, appareils électroménager…).

## Slide 3
l'utilisation d'un bus parallèle pour assurer la liaison entre chaque composant demanderait une surface sur la platine relativement importante.

## Slide 4: Principe
  Comme le bus I2C ne comporte que deux fils, le nombre de liaisons entre les composants est réduit ; la surface utilisée et par conséquent les coûts de fabrication sont ainsi moins importants. Pour Philips, le bus I2C est devenu un standard pour les liaisons lentes sur une même platine.

## Slide 5: Principe
  Les informations sont échangées au moyen de deux lignes bidirectionnelles et de la masse:
    SDA (Serial DAta)
    et SCL (Serial CLock).

## Slide 6: Principe
  Chaque circuit intégré possède une adresse unique qui le distingue des autres.
  Chaque composant peut émettre ou recevoir des informations suivant sa fonction.
  Le bus est piloté par un circuit appelé maître qui prend l'initiative du transfert des informations, décide du sens de ce transfert et gère la ligne SCL. Les autres composants sont alors désignés par le terme esclave.

## Slide 7
4.TRAME
3.OCTET
2.BIT
1.CABLE
Analyse du BUS I2C :
4 niveaux Le BUS I2C fonctionne comme un petit réseau local

## Slide 8: Niveau 1 : CABLE
4.TRAME
3.OCTET
2.BIT
1.CABLE

## Slide 9
2 fils + masse
CABLE

## Slide 10
Tous les composants sont câblés en parallèle
Tous les composants sont câblés en parallèle
CABLE

## Slide 11
Les niveaux logiques hauts sont réalisés par
des résistances de pull-up
CABLE

## Slide 12
Les niveaux logiques bas sont réalisés par des transistors MOS en «drain ouvert »
(= collecteur ouvert)
CABLE

## Slide 13
CABLE
Exemple de câblage :
Un microcontroleur PIC associé à une EEPROM

## Slide 14: Niveau 2 : BITS
4.TRAME
3.OCTET
2.BIT
1.CABLE

## Slide 15
BIT
BIT « 0 »
BIT « 1 »
1 BIT =
1 NIVEAU de SDA + 1 impulsion de SCL
REGLE: SDA ne peut changer de niveau
que lorsque SCL est à l’état BAS

## Slide 16
La prise de contrôle et la libération du BUS
Remarque : les conditions de départ et d’arrêt sont toujours générées par le maître du bus.
START
STOP

## Slide 17: NIVEAU 4 : OCTET
4.TRAME
3.OCTET
2.BIT
1.CABLE

## Slide 18
La transmission d'un octet

## Slide 19: L'acquittement (ACK)
Conditions de fiabilité du bus I2C.
Chaque requête est validée par un acquittement (ACK)

## Slide 20
La transmission de l'adresse
START
Adresse
STOP

## Slide 21: NIVEAU 4 : La TRAME
4.TRAME
3.OCTET
2.BIT
1.CABLE

## Slide 22
Le composant qui a un moment donné prend le contrôle de SCL par un START est appelé MAITRE Les autres fonctionnent alors en ESCLAVES
……. jusqu’au prochain STOP
TRAME

## Slide 23
TRAME
?
?
Chaque ESCLAVE est identifié par une ADRESSE Le MAITRE indique l’ESCLAVE à qui il s’adresse Seul l’ESCLAVE concerné réagit.

## Slide 24
Ne pas confondre MAITRE /ESCLAVE avec LECTURE / ECRITURE !
Le MAITRE peut LIRE ou Ecrire
Mais l’ESCLAVE aussi !!! …. uniquement si le MAITRE lui demande !

## Slide 25
TRAME
1 TRAME
START
STOP
Ecriture d'une donnée
Adresse
Commande
Donnée(s) à écrire
Une communication commence toujours par l’écriture de la commande ! Il faut indiquer au circuit esclave ce que l’on attend de lui ….
…que cela soit pour lire ou écrire des données.

## Slide 26
Lecture d’une donnée
START
STOP
Adresse
Donnée
Donnée(s)