## Slide 1: L’ entreprise
Fiche d’identité de l’entreprise page 6
Un outil de production performant page 7
Conception
Fabrication
Montage
Commercialisation
En illustration le montage des pompes série D ,
support de mon dossier
ACTIVITE
Essai
Pour information
Cadence de production 60 pompes série D / mois
Les pièces à forte valeur ajoutée sont réalisées sur le site
Cette pompe est commercialisée depuis les années 70
Les modifications les plus importantes se situent au niveau des processus de fabrication (évolution des moyens de production)

## Slide 2: Présentation Pompe MILROYAL Série D à piston
MOTEUR
DOSEUR
ENSEMBLE MECANIQUE
Chapitre 1 pages 9 à 11
C’est une pompe doseuse électromécanique à réglage de débit
Principalement utilisée dans l’industrie pétrochimique

## Slide 3: Principe du dosage
L’injection est continue et permet un mélange avant stockage
Ensemble mécanique
Moteur
Doseur à piston
Refoulement d’une dose d’additif
Aspiration d’une dose d’additif
Circuit secondaire contenant l’additif
Circuit principal
Cuve
L’injection s’effectue en deux phases
Chapitre 1 pages 9 à 11

## Slide 4: Présentation du mécanisme de transformation de mouvement
Chapitre 2 page13
CARTER
COULISSEAU
VIS DE REGLAGE DE LA CYLINDREE
2 AXES D’ACCROCHAGE
MANIVELLE
Schéma cinématique page17
VIS SANS FIN
SUPPORT DE MANIVELLE
BIELLE
PISTON

## Slide 5: Cinématique du mécanisme configuration cylindrée nulle
La position verticale du support de manivelle / à l’axe du coulisseau a pour effet de rendre la cylindrée nulle
Chapitre 2 page13

## Slide 6: Cinématique du mécanisme configuration réglage de la cylindrée
La variation de l’inclinaison du support de manivelle / à l’axe du coulisseau est réalisée par la vis de réglage
Chapitre 2 page13

## Slide 7: Cinématique du mécanisme configuration cylindrée maxi
La variation de l’inclinaison du support de manivelle / à l’axe du coulisseau a pour effet d’engendrer un mouvement sinusoïdal du coulisseau
L’amplitude du mouvement sinusoïdal va déterminer la cylindrée du doseur

## Slide 8: Détail du montage en parallèle des axes d’accrochage
C’est la particularité de la solution technologique employée qui induit le degré d’hyperstatisme d’ordre 3
VIS DE REGLAGE DE LA CYLINDREE
SUPPORT DE MANIVELLE
AXE D’ACCROCHAGE B
AXE D’ACCROCHAGE A

## Slide 9: Principe d’élaboration du Modèle numérique CAO Solidworks
Création des sous assemblages liés par la cinématique
le travail de conception du mécanisme sera plus simple
Méca 3D
Logiciel complémentaire

## Slide 10: La manivelle et ses contraintes géométriques et dimensionnelles
PLANEITERUGOSITE
PERPENDICULARITE CYLINDRICITE DIAMETRE et LONGUEUR
COAXIALITE CYLINDRICITE DIAMETRE
SYMETRIE LARGEUR PROFONDEUR
Chapitre 4 page 33
Support de mon étude d’industrialisation
Assurer la liaison pivot avec le support de manivelle
Permettre la liaison complète avec la roue hélicoïdale