## Slide 1: Diagramme d’états-transitions sous LabView
Quelques définitions : Un état, état final et état initial; Un évènement; Les transitions; Les jonctions; Historique; Synchronisation
Le diagramme d’états-transitions sous LabView
Le VI appelant
Création d’un exécutable
Exemple d’application
<number>
Attention : Pour faire un diagramme d’états-transitions sous LabView, il faut avoir installé le module Statechart Module sur le DVD LabView Options de la suite NI Academic Suite Licence

## Slide 2: a) Quelques définitions
Un ETAT est représenté par un rectangle à coins arrondis, il a un nom (état 1). Le rectangle peut être séparé par un trait horizontal, la partie haute est réservée au nom et la partie basse à des évènements internes.
L’évènement déclencheur de l’action
est juste écrit après le /.
Ici, lorsqu’on entre dans l’état on fera l’action 1 puis tant qu’on reste dans l’état on fera l’action 2 puis en sortant de l’état, on fera l’action 3.
<number>

## Slide 3: a) Quelques définitions
L’ETAT INITIAL est un pseudo état qui indique le début du graphe orienté. Il est forcément unique pour une région.
L’ETAT FINAL est un pseudo état qui indique la fin du graphe orienté
<number>
Un EVENEMENT est quelque chose de remarquable qui se produit pendant l’exécution. Les diagrammes d’états-transitions spécifient les réactions du système à ces évènements. Un évènement est instantané. Les transitions sont déclenchées par les évènements.

## Slide 4: a) Quelques définitions
Une TRANSITION définit la réponse d’un système à l’occurrence d’un évènement. Elle lie deux états en précisant le sens de parcours.
Elle possède un nom, des évènements déclenchant, une garde et des actions.
La garde est une condition booléenne qui autorise ou non la prise en compte de l’évènement.
Une transition peut ne pas avoir d’évènement déclencheur, elle contient alors une condition de garde, c’est notamment le cas pour les transitions venant d’états initiaux ou d’états historiques qui ne peuvent rester actifs.
<number>

## Slide 5: a) Quelques définitions
Un POINT DE JONCTION est un pseudo état qui permet de couper des segments de transition dans le but de rendre plus lisible le diagramme.
La jonction peut avoir plusieurs segments de transition entrant et sortant, mais pas d’activité.
Les transitions sortantes n’ont pas d’évènement déclencheur, uniquement une action et une garde.
<number>
Initialisation réussie
Erreur d’initialisation
Jonction 1
Jonction 2

## Slide 6: a) Quelques définitions
Un ETAT COMPOSE est un état constitué de régions dans lesquelles il y a des diagrammes d’états. Ils permettent de concevoir le diagramme d’états par une approche Haut/Bas en faisant un raffinement successif du macro au détail.
Si un état est composé de plusieurs diagrammes (appelés régions), ceux-ci sont parcourus de façon concurrente. Il y a toujours un état d’une des régions actif à un moment donné.
<number>
Initialisation OK
Erreur d’initialisation
Initialisation
OK

## Slide 7: a) Quelques définitions
La transition « Fin normale » qui n’a pas d’élément déclencheur (Trigger) attendra que l’état final de l’état composé soit atteint avant de s’activer. La transition « Etat d’urgence » sera active dès la réception du signal « Arrêt d’urgence enclenché » où que l’on soit dans le diagramme à ce moment là.
<number>
Initialisation OK
Erreur d’initialisation
Initialisation
OK

## Slide 8: a) Quelques définitions
Un pseudo état HISTORIQUE permet lorsque l’on revient dans un état composé de réactiver directement celui qui était actif lorsqu’on l’a quitté. Il y a deux états historiques :
  L’état historique peu profond (Shallow) qui mémorise le dernier sous-état actif d’un état composite. Il est représenté par un H dans un cercle.
  L’état historique profond (Deep) qui mémorise le dernier sous-état actif quelque soit son niveau dans des diagrammes composés imbriqués les uns dans les autres. Il est représenté par H* dans un cercle.
<number>

## Slide 9: a) Quelques définitions
Si la transition « Arrêt d’urgence » est activée, lorsque l’on revient dans le diagramme ce n’est plus l’état initial qui est activé mais le dernier état qui était actif lors de l’arrêt d’urgence.
<number>
Initialisation OK
Erreur d’initialisation
Initialisation
OK

## Slide 10: a) Quelques définitions
Les diagrammes d’états-transitions permettent de décrire des processus grâce à l’utilisation d’états orthogonaux.
Lors de l’entrée dans le diagramme les deux états initiaux sont activés et la sortie vers l’état « Fin normale » ne se fera que lorsque les deux états finals auront été atteint.
<number>
Init OK
Erreur d’init
Init
OK

## Slide 11: a) Quelques définitions
Les BARRES DE SYNCHRONISATION permettent une représentation plus compréhensible des processus concurrents et de leur flot d’exécution.
<number>
Init OK
Erreur d’init
Init
OK

## Slide 12: b) Le diagramme d’états transitions sous LabView
Lorsqu’on crée une nouvelle application, on commence par créer un projet (Nouveau/Projet vide)
Puis on crée le diagramme d’états-transitions en faisant un clic droit où l’on veut qu’il soit déployé puis on choisit Nouveau/Diagramme d’états-transitions.
On donne le nom de celui-ci « nom ».lvsc
<number>

## Slide 13: b) Le diagramme d’états transitions sous LabView
  Une fois le diagramme terminé, LabView le transforme en code exécutable. Un VI appelant lance de façon cyclique celui-ci en lui transmettant les données d’entrées. Ce dernier évalue les transitions et décide ou non de les franchir vers un nouvel état puis rend la main au VI appelant en lui retournant l’état des sorties.
  L’appel du StateChart se fait toujours dans une boucle While.
  Appel d’un StateChart Synchrone :
<number>
  Un StateChart synchrone fait une itération à chaque fois que le nœud « RunStateChart » est exécuté, ceci permet de connaître périodiquement l’état de la machine. L’appel est fait dans une boucle cadencée.

## Slide 14: b) Le diagramme d’états transitions sous LabView
  L’appel du StateChart se fait toujours dans une boucle While.
  Appel d’un StateChart Asynchrone :
<number>
  Un StateChart asynchrone repose sur la présence de file d’attente, lorsque le nœud « RunStateChart » est exécuté, le StateChart va voir s’il y a un trigger dans la file d’attente, s’il n’y en pas, alors il s’endort jusqu’à l’arrivée d’un trigger qui est envoyé par une « SendExternalTrigger ».
  L’appel est typiquement fait dans une boucle While et une deuxième boucle While envoie les triggers quand ils sont disponibles.

## Slide 15: b) Le diagramme d’états transitions sous LabView
  Création du StateChart d’après un exemple:
    Cet équipement possède trois commandes, une commande générale murale, une tirette pour la lumière et une tirette pour la vitesse de rotation.
    La commande murale arrête ou met en marche dans l’état où l’on a arrêté l’appareil.
<number>
    La tirette lumière, à chaque action, éteint ou allume l’ampoule.
    La tirette vitesse fait passer de façon circulaire la vitesse de l’appareil de Arrêté  Lent  Moyen Rapide  Arrêté …..
    Nous ajouterons un trigger STOP qui permet de sortir proprement de la machine état mais normalement sur un système embarqué, ce sera l’arrêt de l’alimentation.

## Slide 16: b) Le diagramme d’états transitions sous LabView
  Diagramme complet UML
<number>
STOP
Tirette lumière actionnée
Tirette lumière actionnée
Tirette ventilo actionnée
STOP
Interrupteur mural actionné
Interrupteur mural actionné

## Slide 17: b) Le diagramme d’états transitions sous LabView
  Diagramme sous LabView
    Dans le projet, le StateChart est dessiné dans « Diagram.vi » à l’aide de la palette « StateChart Development ».
<number>
    Pour placer un état sur le diagramme, il faut sélectionner l’outil et le poser sur le diagramme à la façon des boucles While.
    Pour placer une transition, il faut s’approcher du bord intérieur d’un état de départ et, lorsque l’outil bobine apparait tirer le fil vers le bord intérieur d’un état fini.
    Le code des actions des états, tout comme le code de garde ou les évènements déclenchants sont accessibles par un double clic sur l’état ou la transition.

## Slide 18: b) Le diagramme d’états transitions sous LabView
  Diagramme sous LabView : on arrive au diagramme suivant:
<number>

## Slide 19: b) Le diagramme d’états transitions sous LabView
  Diagramme sous LabView :
    Code associé aux états : Lorsqu’on double clique sur l’état, il passe en mode édition et la fenêtre ci-dessous apparait :
<number>
Notes: A gauche se trouvent les transitions internes « Entry & Exit », à droite, dans l’onglet « Action » le code LabView correspondant à ces transitions.
L’onglet «Propriétés » permet de documenter le code. Par défaut il n’y a que ces deux transition internes qui n’ont n’y déclencheur n’y garde.
Pour créer une transition interne supplémentaire, il faut cliquer sur le bouton « Create ». Une transition interne est alors créée, elle possède des déclencheurs et une garde.
Les noeuds situés à droite et à gauche permettent de lire ou d’écrire certains éléments du StateChart

## Slide 20: b) Le diagramme d’états transitions sous LabView
  Diagramme sous LabView :
    Les entrées et les sorties: le concepteur peut décider d’envoyer au StateChart des données que ce dernier utilisera (un mot à écrire sur une liaison série, la température d’un élément du processus…). Ces données seront contenues dans l’agrégat nommé Inputs.ctl.
    De même le diagramme d’état peut fournir un certain nombre de variables à l’extérieur, elles seront contenues dans l’agrégat Outputs.ctl.
    L’outil doigt permet de sélectionner la variable à lire ou à écrire. Ces données sont transmises et reçues par le VI appelant.
    Enfin un dernier agrégat nommé StateData.ctl contient des données que le concepteur veut transmettre d’état à état, mais pas au VI appelant.
<number>

## Slide 21: b) Le diagramme d’états transitions sous LabView
  Diagramme sous LabView :
    Inputs.ctl: dans notre exemple, nous n’avons pas d’entrées. Attention, il faut laisser celle par défaut .
    Outputs.ctl: dans notre exemple, nous avons deux sorties : un numérique U8 « vitesse ventilo » qui représente la vitesse du ventilateur et un booléen « Lumière » qui représente la lumière allumée ou non.
    StateData.ctl : dans notre exemple, nous n’avons pas de variables internes.
<number>
Notes: Le StateChart ne sera pas compilable s’il n’y a pas de valeur par défaut dans les clusters INPUTS et STATEDATA car dans les transitions il désassemble et assemble les clusters d’entrées, sorties et statedata.

## Slide 22: b) Le diagramme d’états transitions sous LabView
  Diagramme sous LabView :
    Code associé aux états : Pour l’état OFF, il faut mettre à 0 la vitesse du ventilateur et à Faux la lumière.
<number>

## Slide 23: b) Le diagramme d’états transitions sous LabView
  Diagramme sous LabView :
    Code associé aux états :
      Pour l’état Lumière off, il faut mettre à Faux la lumière.
      Pour l’état Lumière on, il faut mettre à Vrai la lumière.
      Pour l’état Ventilo arrêté, il faut mettre à 0 la vitesse du ventilateur.
      Pour l’état Ventilo vit. lente, il faut mettre à 1 la vitesse du ventilateur.
      Pour l’état Ventilo vit. moyenne , il faut mettre à 2 la vitesse du ventilateur.
      Pour l’état Ventilo vit. lente, il faut mettre à 3 la vitesse du ventilateur.
<number>

## Slide 24: b) Le diagramme d’états transitions sous LabView
  Diagramme sous LabView :
    Création des transitions :
    Pour créer les transitions, il faut d’abord créer les triggers. Les triggers sont une énumération qui est créée dans la page « Edit Triggers and Groups ». La transition est symbolisée par une flèche contenant trois cases, blanches ou bleu selon qu’un élément de la transition est configuré ou non.
    La première case (côté opposé à la pointe) indique si un trigger autre que « NULL »est configuré.
    La seconde, si un code de garde est défini.
    La troisième si une action à été codée.
<number>
Notes: L’onglet trigger associe à une transition interne ou externe un déclencheur.
Les triggers sont envoyés, soit par le VI appelant qui les reçoit du monde extérieur, soit par du code placé dans les « actions ».
Un groupe de trigger rassemble plusieurs déclencheurs, si l’un d’entre eux est actif, le groupe l’est.
Par défaut un trigger particulier est systématiquement envoyé, c’est le trigger « NULL ». C’est le trigger actif par défaut pour toutes les transitions.
Une fois ces triggers créés, ils sont utilisés dans la page de configuration d’une transition.

## Slide 25: b) Le diagramme d’états transitions sous LabView
  Diagramme sous LabView :
    Création des transitions :
    Nous avons quatre triggers possibles : Tirette lumière actionnée, Tirette ventilateur actionnée , Interrupteur mural actionné et Stop qu’il faut créer dans « Edit Triggers and Groups ».
    Puis configurer les transitions pour qu’elles soient déclenchées par leur trigger respectifs.
<number>
Notes: Si à gauche, il y a une croix rouge c’est qu’il y a un problème. Il faut absolument un √ en haut à gauche.

## Slide 26: b) Le diagramme d’états transitions sous LabView
  Diagramme sous LabView :
    Création des transitions :
    On obtient :
    Si dans la barre d’outil, il y a un rectangle gris brisé cela signifie que le StateChart n’est pas exécutable.
    Si vous avez l’icône suivante:
    cliquer dessus pour générer le code.
<number>

## Slide 27: b) Le diagramme d’états transitions sous LabView
  Diagramme sous LabView
    Option Synchrone ou Asynchrone :
    Cette option dans la fenêtre de propriétés du StateChart devrait être décidée dès la conception.
<number>
    Globalement, si la machine d’état est implantée dans un FPGA ou un système temps réel, il est préférable de choisir un modèle synchrone et de fait un modèle asynchrone pour les systèmes Windows.
    Dans notre exemple, le système devant être implanté dans une carte FPGA, nous resterons sur l’option synchrone.
Notes: Elle impacte fortement sur la façon de concevoir le code, mais elle n’est pas supportée par UML et ne « colle » donc pas très bien au modèle.
    En effet, le modèle synchrone impose une boucle cadencée autour de l’appel du StateChart, cette boucle va déterminer la vitesse de réaction de la machine à une sollicitation extérieure, les systèmes RT sont prévus pour assurer ce cadencement, et si la machine d’état est implantée dans un FPGA, elle sera évaluée à chaque coup d’horloge.
    Implémenter une machine synchrone dans un système Windows peut entrainer une consommation de ressources système importante, même si on reste dans un état stationnaire.
    L’option asynchrone va mettre la machine en « Idle » tant qu’un trigger externe n’est pas reçu ce qui sauve de la ressource.
    En revanche, les variables d’entrée et de sortie ne sont évaluées qu’à la réception d’un trigger, il ne faut pas compter sur elles pour faire évoluer l’état de la machine, c’est, de toute façon une très mauvaise façon de programmer.

## Slide 28: c) Le VI appelant
  Dans le projet, on crée un nouveau VI.
  Le VI utilisera une boucle While cadencée qui va exécuter à chaque itération « Run StateChart »
  Le VI « Run StateChart » possède un menu de configuration qui permet de faire apparaître deux terminaux spéciaux. L’un permettra de connaître les états actifs dans un tableau, l’autre les illustrera dans une image.
  Attention : très gourmand en ressources.
<number>
Notes:   Ces option sont pour faire du débogage, car elles sont gourmandes.
  Notre VI « Run StateChart » recevra un trigger « NULL » si aucun bouton ne change de valeur (dans le « timeout » de la structure événement) et une trigger idoine selon le bouton utilisé (dans un « Change Value » de la structure événement). Si la flèche d’exécution est cassée, il est probable qu’il faille générer le code du StateChart (clic droit du le StateChart dans la fenêtre projet -> « Generate Code »

## Slide 29: c) Le VI appelant
  Nous allons simuler les triggers par 4 boutons poussoirs :
    Tirette lumière
    Tirette ventilateur
    Interrupteur mural
    Stop
  Les sorties par deux indicateurs :
    Un numérique U8 : vitesse ventilateur
    Un booléen : Lumière
<number>
Notes:   Ces options sont pour faire du débogage, car elles sont gourmandes.
  Notre VI « Run StateChart » recevra un trigger « NULL » si aucun bouton ne change de valeur (dans le « timeout » de la structure événement) et une trigger idoine selon le bouton utilisé (dans un « Change Value » de la structure événement). Si la flèche d’exécution est cassée, il est probable qu’il faille générer le code du StateChart (clic droit du le StateChart dans la fenêtre projet -> « Generate Code »

## Slide 30: c) Le VI appelant
  Sur le diagramme, on va faire une boucle évènement qui va changer la valeur du trigger dès qu’un bouton est actionné.
<number>

## Slide 31: c) Le VI appelant
<number>

## Slide 32: d) Création d’un exécutable
<number>
Pour créer un exécutable, dans le projet sur Spécifications de construction, choisir Nouveau Application (EXE).
  Les propriétés du projet s’affichent:

## Slide 33: d) Création d’un exécutable
<number>
Il suffit de compléter les onglets de la colonne catégorie puis choisir construire :
    Fichiers sources : permet de définir les VI qui sont ouverts lors du démarrage de l’application
    Destinations : permet de définir le répertoire d’enregistrement de l’exécutable et celui des fichiers supports (sous-vi, dll, sous programme)
    Paramètres des fichiers sources : permet de configurer les propriétés des VIs de l’application.
    Icône : permet d’éditer l’icône ou d’en lire une
    Aperçu : affiche les fichiers créés et indique s’il y a une erreur
Notes: Paramètres des fichiers source : les propriétés configurées lors de la programmation sont prioritaires

## Slide 34: d) Création d’un exécutable
<number>
Notes: A mettre dans VIs de démarrage et les autres dans VIs dynamiques et fichiers supports.

## Slide 35: e) Exemple d’application
<number>
Nous allons simuler une partie de la machine à café Colibri :
  5 boutons poussoirs : Chocolat, Thé, Café et Eau chaude permettrons de choisir la boisson à servir et Stop pour arrêter.
  1 interrupteur Sucre qui permettra d’ajouter du sucre ou non.
  6 Réservoirs numérique DBL un pour chaque trémie et un pour le liquide dans le gobelet
  2 jauges pour les deux mélangeurs.
  6 voyants, 3 pour les électrovannes, 1 pour la pompe, 1 pour la chaudière et 1 pour le bras en butée.
  2 indicateurs numériques U64 pour la capteur volumétrique et le nombre de gobelets
  1 thermomètre pour la température en °C et un graphe.

## Slide 36: e) Exemple d’application
<number>
La face avant du VI appelant sera :

## Slide 37: e) Exemple d’application
<number>
Le diagramme d’état sera le suivant :