## Slide 1
La détection
dans les automatismes
Groupement des industries de l'équipement électrique, du contrôle-commande et des services associés
Travail mené en collaboration avec l’Education Nationale et plus particulièrement avec :
Réseau national de ressources en automatique

## Slide 2
La fonction détection
Les tendances du marché
Quelle détection pour quel secteur ?
Les services
Comment se porte la détection en 2003 ?
Les technologies
La détection dans les automatismes

## Slide 3: 1er maillon dans la chaîne d'information d’un processus industriel, la fonction « détection » est essentielle.
Tous les événements nécessaires au fonctionnement sûr d’un système automatique doivent être détectés. Les détecteurs assurent la prise d’informations dans ce système.
Un détecteur délivre un signal logique (tout ou rien). L’ensemble des signaux logiques délivrés par les détecteurs sont gérés par un système de commande (centralisé, répartie ou distribué) selon un programme.
Lors de l’exécution de ce programme, des détecteurs vont informer le système de commande du déroulement des différentes phases du processus.
Le Détecteur
La détection dans les automatismes
Grandeur
Physique à mesurer

DETECTEUR
Signal
logique exploitable


## Slide 4
Il existe différents types de détecteurs à contact direct et de proximité (sans contact) :
Les interrupteurs de position mécaniques
Les détecteurs inductifs
Les cellules photoélectriques
Les détecteurs capacitifs
Les détecteurs magnétiques
Les détecteurs ultra sons
Les détecteurs « spéciaux »
Pour être adapté aux contraintes du cahier des charges, le choix du détecteur implique la mise en adéquation de sa propre technologie (et donc du principe physique utilisé) avec les caractéristiques de la grandeur physique à mesurer dans un environnement spécifié.
Le Détecteur (…suite)
Premier maillon dans la chaîne d'information d’un processus industriel, le choix du détecteur est donc fondamental.
La détection dans les automatismes

## Slide 5
Choisir le bon détecteur, c’est :
a) Sécuriser les personnes et les biens
b) Fiabiliser l’automatisme d’un processus industriel
c) Optimiser la conduite des équipements industriels
d) Contrôler les coûts d’exploitation
e) Utiliser les compétences de constructeurs reconnus
Les constructeurs adhérents du groupe Détection au sein du Gimélec s’engagent sur ces points fondamentaux en conformité avec les normes en vigueur.
Le Détecteur (…suite)
1er maillon dans la chaîne d'information d’un processus industriel
La détection dans les automatismes

## Slide 6
La fonction détection
Les tendances du marché
Quelle détection pour quel secteur ?
Les services
Comment se porte la détection en 2003 ?
Les technologies
La détection dans les automatismes

## Slide 7
Un marché mondial de 2500 Millions d’Euros
Le Marché Français: 140 Millions d ’Euros
Un marché poussé par l’automatisation et le contrôle de la qualité
Chiffres d’affaires
Comment se porte la Détection de Présence Industrielle en 2003 ?
Pharmacie / Cosmétique Industrie Métallurgique Matériaux de construction Industrie du papier & imprimerie Infrastructure (transports) Industrie du bois

## Slide 8: Un marché Français en recul après les records de 2000 et 2001 !
Comment se porte la Détection de Présence Industrielle en 2003 ?

## Slide 9
La fonction détection
Les tendances du marché
Quelle détection pour quel secteur ?
Les services
Comment se porte la détection en 2003 ?
Les technologies
La détection dans les automatismes

## Slide 10
Choix d'une technologie de détection
Connaissances de base
Choix d'un détecteur dans une technologie donnée
La détection dans les automatismes – Les technologies

## Slide 11: Détecteurs inductifs
Comment fonctionne un détecteur inductif ?
Basé sur un principe électronique produisant un champs magnétique sur la face active
Existe en version encastrable (facile à installer) et non encastrable (portée plus importante)
Un coefficient atténuateur de la portée (facteur de correction K) est appliqué lorsqu’une matière métallique autre que l’acier doit être détectée.
Encastrable
(noyé, blindé)
Non encastrable
Les technologies – Connaissance de base
K
Facteur de correction

## Slide 12: Détecteurs inductifs
Que fait on avec un détecteur inductif ?
Détecte sans contact la position d’un objet métallique
Informe l’automatisme, par un signal électrique tout ou rien, de l’action à faire en fonction de la position détectée
Peut être utilisé dans la plupart des applications ou secteurs suivants :
  industrie, bâtiment, véhicule
  machines outils, assemblages, manutention, chimie, agroalimentaire, conditionnement...
  Pour :
  détection de position
  détection de présence
  comptage...
Les technologies – Connaissance de base

## Slide 13
Comment fonctionne un détecteur capacitif ?
Basé sur un principe électronique produisant un champs électrique sur la face active, le détecteur capacitif mesure la variation de capacité due à la présence d’un objet.
Équipé d’un réglage de sensibilité, il permet d’annuler un avant plan (ex : pour traverser une paroi)
Détecteurs capacitifs
Les technologies – Connaissance de base

## Slide 14
Que fait on avec un détecteur capacitif ?
Détecte sans contact la position d’un objet métallique ou non métallique.
Informe l’automatisme, par un signal électrique tout ou rien, de l’action à faire en fonction de la position détectée
Peut être utilisé dans la plupart des applications ou secteur suivants : assemblage, chimie, conditionnement alimentation animale Pour :
  détection de position
  détection de présence (vide - plein)
  détection de niveau
  ...
Détecteurs capacitifs
Les technologies – Connaissance de base

## Slide 15
La barrière émetteur / récepteur se compose de deux appareils :
a) un émetteur
b) un récepteur
La coupure du faisceau par l’objet à détecter déclenche un signal de commutation.
La barrière sur réflecteur se compose d'un seul capteur.
La lumière émise est renvoyée par un réflecteur, réceptionnée et analysée par l'appareil.
L’interruption du trajet optique,c’est-à-dire l’absence de réflexion, déclenche un signal de commutation
Cellules photoélectriques : les barrières
Les technologies – Connaissance de base

## Slide 16: Que fait-on avec une barrière émetteur / récepteur ?
Avantages : Grande portée : jusqu’à 300m Détection de produits très réfléchissants Détection de petits objets sur de grandes distances (avec utilisation de diaphragmes) Bonne répétitivité de la détection due à la forme bien définie du faisceau Forte puissance permettant une utilisation dans de mauvaises conditions (Pluie, brouillard, fumée, poussières )
Inconvénients : Seule contrainte : le montage de deux éléments Alignement précis de l'émetteur et du récepteur
Possibilité de réflexions parasites
Cellules photoélectriques
Les technologies – Connaissance de base

## Slide 17
Que fait-on avec une barrière sur réflecteur ?
Avantages : Émetteur & Récepteur dans un seul boîtier
Solution & montage économiques : moins de câbles et fixation d’un seul boîtier
Ajustage simple sur réflecteur (+/- 15° par rapport à l’axe optique)
Inconvénients :
Pas de sûreté de détection de petits objets à grande distance
(sauf si source laser)
Sensible aux objets réfléchissants (sauf si filtre de polarisation)
Dans les cas de produits transparents, l’utilisation de version
« spécial verre » est recommandée
Cellules photoélectriques
Les technologies – Connaissance de base

## Slide 18
Principe :
La lumière détectée par le récepteur provient de l’objet .
La nature de l’objet et en particulier ses propriétés de ré-émission auront une influence sur les performances de détection.
Il existe deux principes de détection :
utilisation d’un capteur énergétique
utilisation de la triangulation
Cellules photoélectriques : le détecteur direct
Les technologies – Connaissance de base

## Slide 19
Détecteur énergétique
La distance de détection dépend
de la couleur et de l’aspect de l’objet.
L’objet renvoie suffisamment de lumière.
La sortie est activée
L’objet ne renvoie pas suffisamment de lumière.
La sortie est désactivée.
Cellules photoélectriques : le détecteur direct
Les technologies – Connaissance de base

## Slide 20
Utilisation de la triangulation
Principe optique :
L’émetteur envoie un faisceau vers l’objet . Celui-ci renvoie la lumière qui est reçue selon une orientation particulière.
L’avantage d’un tel capteur est de s’affranchir de l’arrière plan ou de l’avant plan et ce même si ce dernier est plus réfléchissant que l’objet à détecter.
Cellules photoélectriques : le détecteur direct
Les technologies – Connaissance de base

## Slide 21: Que fait-on avec un détecteur direct ?
Avantages :
Un seul appareil
Pas de réflecteur
Faible coût de montage
Inconvénients :
Distance de détection dépend de la nature de l’objet sauf pour les détecteurs par triangulation.
Plus faibles portées
Difficultés sur objets brillants (verre, métal) sauf pour détecteurs par triangulation
Cellules photoélectriques
Les technologies – Connaissance de base

## Slide 22
Les fibres optiques en verre ou en plastique sont utilisées pour conduire la lumière
Avantages
Installation facile en l’absence de place
L’unité de traitement est déportée :
  Intérêt en environnements hostiles (Exi)
  Faible poids (robotique)
  Insensibilité aux perturbations électromagnétique
Utilisation possible à température élevée (verre)
Résistance aux agressions chimiques (verre)
Le Détecteur à fibres optiques
Les technologies – Connaissance de base

## Slide 23
Inconvénients
Atténuation de la lumière dans la fibre
Sensible à la poussière
Grand angle d’ouverture (60°). La taille du spot dépend de la distance
Le Détecteur à fibres optiques
Les technologies – Connaissance de base

## Slide 24: Que fait-on avec un IDP ?
  Basé sur une détection mécanique
  Détecte, par une tête, la position d’un objet durant un mouvement
  Informe l’automatisme, par un contact , sur l’action à faire, en fonction de la position détectée
Interrupteurs De Position ( IDP)
NO
NC
NO
NC
P
Signal électrique
vers le circuit de
contrôle
machine.
Tête
Contact
Corps
  Peut être utilisé dans la plupart des applications ou secteurs :
  détection de position simple
  fin de course ou surcourse
  sécurité machine
Les technologies – Connaissance de base

## Slide 25: Détecteurs ultra sons
Basé sur un principe électronique produisant une impulsion ultrasonique sur un objet réfléchissant, le détecteur mesure le temps que met cette impulsion pour lui revenir.
Équipé d’un réglage, il permet une détection dans une zone déterminée.
Comment fonctionne un détecteur ultra sons ?
Les technologies – Connaissance de base

## Slide 26: Détecteurs ultra sons
Détecte sans contact la présence d’un objet ou d’un fluide
Informe l’automatisme, par un signal électrique tout ou rien, de l’action à faire en fonction de la position détectée
Peut être utilisé dans la plupart des applications ou secteurs suivants :
  industrie, bâtiment
  assemblages, manutention,chimie, agroalimentaire, conditionnement...
Pour :
  détection de position
  détection de présence
  détection de niveau
  ...
Que fait-on avec un détecteur ultra sons ?
Les technologies – Connaissance de base

## Slide 27: Capteurs magnétiques
Comment fonctionne un détecteur magnétique ?
Basé sur un principe électronique ou mécanique détectant la présence d’un champs magnétique.
Que fait on avec un détecteur magnétique ?
Détecte sans contact la position d’un aimant permanent mobile à travers une paroi
Informe l’automatisme, par un signal électrique tout ou rien, de l’action à faire en fonction de la position détectée
Peut être utilisé dans la plupart des applications ou secteurs suivants :
  industrie, bâtiment, véhicule
  machines outils, assemblages, manutention, chimie, agroalimentaire, conditionnement...
Pour :
  détection de position des vérins pneumatiques
  détection de présence et de niveau
  comptage, passage...
Les technologies – Connaissance de base

## Slide 28
Choix d'une technologie de détection
Connaissances de base
Choix d'un détecteur dans une technologie donnée
La détection dans les automatismes

## Slide 29
De nombreux critères à intégrer
« Détection »
  « Sortie et raccordement »
Objet ou grandeur à détecter
Les technologies – Choix d'un détecteur
« Adaptation à l’environnement »

## Slide 30
De nombreux critères à intégrer
« Adaptation à l’environnement » :
présence de fluides, vapeur, poussière
température
choc vibration
perturbations électromagnétiques
encombrement disponible
zone explosible
métier utilisateurs
évolution des réglementations
« technologies de détection » :
magnétique
mécanique
inductive
photoélectrique
capacitive
ultrasonique
Objet ou grandeur à détecter :
matière
Taille
couleur, transparence
distance par rapport à la face sensible
vitesse de déplacement
Les technologies – Choix d'une technologie de détection

## Slide 31: Guide de choix Technologie de détection
Les technologies – Choix d'une technologie de détection

## Slide 32: Guide de choix Technologie de détection
Les technologies – Choix d'une technologie de détection

## Slide 33
Choix d'une technologie de détection
Connaissances de base
Choix d'un détecteur dans une technologie donnée
La détection dans les automatismes

## Slide 34
Déterminer le boîtier du détecteur inductif en fonction :
  de son mode de fixation, des contraintes d’installations et de l’encombrement disponible sur la machine
  de la portée nécessaire à la détection d’une pièce métallique de nature et taille donnée en prenant en compte le jeu fonctionnel lié à la machine ou aux mouvements possibles de cette pièce
Détecteurs inductifs
Les technologies – Pour faire le bon choix

## Slide 35
Prendre en compte les conditions environnementales :
  présence de fluides de coupe & d’usinage, pollution de copeaux
  nettoyage avec produits lessiviels, rinçage à l’eau sous pressions
  projections de soudure, proximité de forts courants
  température ambiante, chocs de température, atmosphère explosive occasionnelle ou permanente, vibrations, vitesse de passage…
Détecteurs inductifs
Les technologies – Pour faire le bon choix

## Slide 36
Définir le type & contact de sortie et le mode de raccordement :
  type de sortie électrique (DC, PNP, AC, nombre de fils…)
  contact de sortie (Normalement ouvert et/ou normalement fermé)
  type de raccordement (câble, embase pour connecteur, bornier…)
Détecteurs inductifs
Les technologies – Pour faire le bon choix

## Slide 37
Déterminer le boîtier du détecteur capacitif en fonction :
  de son mode de fixation et de l’encombrement disponible sur l’installation
  de la portée nécessaire à la détection d’une pièce de nature et taille donnée, en prenant en compte le jeu fonctionnel lié à la machine ou aux mouvements possibles de cette pièce. Prendre en compte l’épaisseur de l’avant plan ou de la paroi (détection de fluides).
  De la densité de l ’objet. Ne pas utiliser pour la détection de matériaux de faible densité de type polystyrène...
Détecteurs capacitifs
Les technologies – Pour faire le bon choix

## Slide 38
Prendre en compte les conditions environnementales :
  Atmosphère explosive occasionnelle ou permanente, vitesse de passage…
  Ne pas utiliser de détecteurs capacitifs en cas d’environnement humide ou saturé de fluides.
Détecteurs capacitifs
Les technologies – Pour faire le bon choix

## Slide 39
Définir le type & contact de sortie et le mode de raccordement :
  type de sortie électrique (DC, PNP, AC, nombre de fils…)
  contact de sortie (NO, NF ou programmable)
  type de raccordement (câble, embase pour connecteur, bornier…)
Détecteurs capacitifs
Les technologies – Pour faire le bon choix

## Slide 40
Déterminer le boîtier de la cellule photoélectrique en fonction :
  de son mode de fixation, des contraintes d’installations et de l’encombrement disponible sur la machine
  de la portée nécessaire à la détection de l’objet
  du principe de détection (émetteur-récepteur séparés, sur réflecteur, détection directe, fibre optique, …)
Cellules photoélectriques
Les technologies – Pour faire le bon choix

## Slide 41
Prendre en compte les conditions environnementales :
  nettoyage avec produits lessiviels, rinçage à l’eau sous pressions
  température ambiante, chocs de température, atmosphère explosive occasionnelle ou permanente, vibrations, vitesse de passage…
  risques de perturbation (poussière, condensation, projection, encrassement)
Cellules photoélectriques
Les technologies – Pour faire le bon choix

## Slide 42
Définir le type & contact de sortie et le mode de raccordement :
  type de sortie électrique (DC, PNP, AC, nombre de fils…)
  contact de sortie (fonction claire ou fonction sombre)
  type de raccordement (câble, embase pour connecteur, bornier…)
Cellules photoélectriques
Les technologies – Pour faire le bon choix

## Slide 43
Choix du format : l’emplacement disponible donne le format d’IDP à employer
Environnement du produit : donne le niveau d’étanchéité et robustesse nécessaires pour choisir le produit (corps plastique ou métallique, …)
Comment choisir un bloc contact ?
  Dépend de la fonction à piloter :
    NO +NC --> le plus courant , 2NC, 2NC+1 NO , ...
  Dépend de l’application :
    action brusque : le basculement du contact ne dépend pas de la vitesse d’actionnement de la tête --> le plus courant
    action dépendante : le basculement du contact dépend de la vitesse d’actionnement de la tête
Type levier à galet
Type poussoir à galet
Type poussoir en bout
Interrupteur De Position (IDP)
Les technologies – Pour faire le bon choix

## Slide 44
  Positivité du contact NC
    Le contact NC est positif si, quand on l’actionne, celui-ci l’est uniquement à l’aide de pièces mécaniques ne faisant pas ressort (non dépendant de ressorts), de manière à garantir l’ouverture du contact
Type multidirectionel
Interrupteur De Position (IDP)
Les technologies – Pour faire le bon choix

## Slide 45
Déterminer le boîtier du capteur magnétique en fonction :
  de son mode de fixation, des contraintes d’installations et de l’encombrement disponible sur la machine ou sur le vérin
  de la portée nécessaire à la détection de l’aimant
Capteurs magnétiques
Les technologies – Pour faire le bon choix

## Slide 46
Définir le type & contact de sortie et le mode de raccordement :
  type de sortie électrique (DC, PNP, AC, nombre de fils…)
  contact de sortie (Normalement ouvert ou normalement fermé)
  type de raccordement (câble, embase pour connecteur, bornier…)
Capteurs magnétiques
Les technologies – Pour faire le bon choix

## Slide 47
Déterminer le boîtier du détecteur ultra son en fonction :
  de son mode de fixation et de l’encombrement disponible sur l’installation
  de la portée nécessaire à la détection d’une pièce de nature et taille donnée
Détecteurs ultra sons
Les technologies – Pour faire le bon choix

## Slide 48
Prendre en compte les conditions environnementales :
  présence de fluides de coupes & d’usinage.
  nettoyage avec produits lessiviels, rinçage à l’eau sous pressions
  variation de température et du taux d’humidité de l’air ambiant.
  présence de courants d’air (vent) ou de turbulences (par exemple au dessus de métaux en fusion).
  présence d’ultra sons parasites.
  température ambiante, chocs de température, atmosphère explosive occasionnelle ou permanente, vitesse de passage…
Détecteurs ultra sons
Les technologies – Pour faire le bon choix

## Slide 49
Définir le type & contact de sortie et le mode de raccordement :
  type de sortie électrique (DC, PNP, AC, nombre de fils…)
  contact de sortie (Normalement ouvert ou normalement fermé)
  type de raccordement (câble, embase pour connecteur, bornier…)
Détecteurs ultra sons
Les technologies – Pour faire le bon choix

## Slide 50: Les Capteurs spéciaux
a) Les interrupteurs de position mécaniques
Fin de course déport de bande
Fin de course pour palans & ponts roulants
b) Les détecteurs de proximité Inductifs
Contrôleur de rotation
Sélectif ferreux ou non ferreux
c) Les capteurs optiques
Détecteur de repères ou contraste
Détecteur de couleurs
Détecteur de luminescence
Capteur de distance
Capteur de position
Capteur de profils
Les technologies – Pour faire le bon choix

## Slide 51
La détection
dans les automatismes
La fonction détection
Les tendances du marché
Quelle détection pour quel secteur ?
Les services
Comment se porte la détection en 2003 ?
Les technologies
La détection dans les automatismes

## Slide 52
La détection
dans les secteurs industriels
Agroalimentaire
Automobile
Logistique
Electronique
Chimie
Bâtiments Infrastructures
La détection dans les automatismes

## Slide 53: Manutention en zone humide
Chocs, vibrations...
Parasites industriels...
Forte présence d’eau...
Forte agression de produits chimiques...
Fluides sous haute pression...
Projection de fluides chauds…
Contraintes métier
Quelle détection pour quel secteur ? Agroalimentaire

## Slide 54: Manutention en zone humide
Conception robuste
Niveau de tenue CEM
Indice de protection IP67...68
Boîtiers en inox + plastiques performants
Indice de protection spécifique IP69k
Électronique résistante aux chocs de t°
Réponse en terme de caractéristiques
Quelle détection pour quel secteur ? Agroalimentaire

## Slide 55: Manutention en zone humide
Détection de cames en inox (mouvements de machine)
Technologie bien adaptée au métier :
Exemple d'application bien résolue :
Détecteurs de proximité inductifs
Quelle détection pour quel secteur ? Agroalimentaire

## Slide 56: Zone process
Chocs, vibrations...
Parasites industriels...
Présence d’eau...
Nettoyage avec produits chimiques…
Forte concentration d’actionneurs
Quelle détection pour quel secteur ? Agroalimentaire
Contraintes métier

## Slide 57: Zone process
Conception robuste
Niveau de tenue CEM
Indice de protection IP67
Matières (boîtier) adaptées
Raccordement par réseau
Quelle détection pour quel secteur ? Agroalimentaire
Réponse en terme de caractéristiques

## Slide 58: Zone process
Détecteurs de proximité inductifs
Signalisation de position sur vannes...
Quelle détection pour quel secteur ? Agroalimentaire
Technologie bien adaptée au métier
Exemple d'application bien résolue

## Slide 59: Manutention de pulvérulents
Chocs, vibrations...
Parasites industriels...
Forte présence de poussières…
Manutention de produits explosibles…
Durée du risque d’explosion...
Quelle détection pour quel secteur ? Agroalimentaire
Contraintes métier

## Slide 60: Manutention de pulvérulents
Conception robuste
Niveau de tenue CEM
Indice de protection IP65
Détecteurs conformes à la directive ATEX 94/9/CE
Catégorie II 1D, II 2D ou II 3D
Quelle détection pour quel secteur ? Agroalimentaire
Réponse en terme de caractéristiques

## Slide 61: Manutention de pulvérulents
Détecteurs de proximité capacitifs
Détection de bourrage...
Quelle détection pour quel secteur ? Agroalimentaire
Technologie bien adaptée au métier
Exemple d'application bien résolue

## Slide 62
La détection
dans les secteurs industriels
Agroalimentaire
Automobile
Logistique
Electronique
Chimie
Bâtiments Infrastructures
La détection dans les automatismes

## Slide 63
    Champs magnétiques continus et alternatifs engendrant des perturbations aux détecteurs.
    Étincelage et projections
    Détections sur métaux ferreux et non-ferreux (ex: ouvrants).
Ferrage - Tôlerie
Contraintes métier
Quelle détection pour quel secteur ? Automobile

## Slide 64
    Inductifs FACTEUR 1 (même distance de détection sur tous les métaux)
    Immunité aux champs magnétiques
    Versions téflonisées et face active très robuste.
    Conformes aux normes CEM en vigueur.
Technologie bien adaptée au métier
Quelle détection pour quel secteur ? Automobile
Ferrage - Tôlerie

## Slide 65
Détections diverses sur la mécanique ainsi que sur les pièces véhicule (capots, …),
Intégration sur robots, en manutention diverses, rôdeuses, … ,
Intérêts et applications multiples.
Exemple d'application bien résolue
Ferrage - Tôlerie
Quelle détection pour quel secteur ? Automobile

## Slide 66
Détection sur pièces et structure en métal ferreux et non-ferreux (acier, aluminium, …),
Contraintes d’étanchéité :
  fluides, solvants utilisés.
Contraintes métier
Usinage
Quelle détection pour quel secteur ? Automobile

## Slide 67
Inductifs FACTEUR 1 (même distance de détection sur tous métaux)
inductifs IP69K pour ambiance très rude (agents agressifs, température, etc.).
Technologie bien adaptée au métier
Usinage
Quelle détection pour quel secteur ? Automobile

## Slide 68
détections diverses sur pièces brutes ou usinées (carters, boites de vitesse, …),
détection appropriée sur convoyeurs, nacelles, évitant l’ajout de drapeau et pièces en acier,
Intérêts et applications multiples … .
Exemple d'application bien résolue
Usinage
Quelle détection pour quel secteur ? Automobile

## Slide 69
Détection de petites pièces à des distances importantes suivant les contraintes mécaniques,
Nature et forme de la pièce à considérer : brillance et arrière-plan.
Contraintes métier
Montage
Quelle détection pour quel secteur ? Automobile

## Slide 70
Solutions optoélectroniques Laser en réflexion directe, suppression d’arrière-plan, rétro réflective et barrage,
Laser Classe 1 ou Classe 2.
Technologie et principes selon les constructeurs.
Technologie bien adaptée au métier
Montage
Quelle détection pour quel secteur ? Automobile

## Slide 71
Applications multiples sur machines de montage, assemblage.
Spot visible facilitant les réglages et intérêt pour la maintenance.
Intérêt
Exemple d'application bien résolue
Montage
Quelle détection pour quel secteur ? Automobile

## Slide 72
La détection
dans les secteurs industriels
Agroalimentaire
Automobile
Logistique
Electronique
Chimie
Bâtiments Infrastructures
La détection dans les automatismes

## Slide 73
Parking
Barrières de péage
Quelle détection pour quel secteur ? Logistique
Application trafic

## Slide 74
Détecteur optique à élimination à de premier plan
Contrôle de places
de parking
Contrôle de traffic
Quelle détection pour quel secteur ? Logistique
Application trafic

## Slide 75
Quelle détection pour quel secteur ? Logistique
Application trafic

## Slide 76: Manutention en extérieur
Chocs
Vibrations
Brouillard (salins)
Pluies
Poussières
Variations thermiques
Quelle détection pour quel secteur ? Logistique
Contrainte métier

## Slide 77: Manutention en extérieur
Boîtier robuste et étanche
Dispositifs de chauffage et / ou de refroidissement intégrés
Capteurs optiques longue portée utilisés en courte portée pour compenser les atténuations dues aux contraintes atmosphérique
Quelle détection pour quel secteur ? Logistique
Réponse en terme de caractéristiques

## Slide 78
Positionnement automatique
de conteneurs
Détecteurs embarqués sur le pont
Quelle détection pour quel secteur ? Logistique

## Slide 79
Capteur optique longue portée
Quelle détection pour quel secteur ? Logistique

## Slide 80
La détection
dans les secteurs industriels
Agroalimentaire
Automobile
Logistique
Electronique
Chimie
Bâtiments Infrastructures
La détection dans les automatismes

## Slide 81: Métier N°1: Processus d’avant-plan : Production / contrôle de wafers
  Pièces extrêmement réfléchissantes (nécessitant une technologie de détection spécifique), et minces (qq mm)
  Hautes températures en production (>300°C)
Contraintes métier
Quelle détection pour quel secteur ? Electronique

## Slide 82: Métier N°1: Processus d’avant-plan : Production / contrôle de wafers
Fibres optiques faible spot ou hautes températures
  Comptage, contrôle d’alignement, contrôle de passage
Technologie bien adaptée au métier
Exemple d'application bien résolue
Quelle détection pour quel secteur ? Electronique

## Slide 83: Métier N°2 : Processus d’arrière-plan: Production de composants
Contraintes métier
  Pièces de très petites tailles (0.1 à 0.5mm)
  Alternance de surfaces brillantes (pattes) et noires
Technologie bien adaptée au métier
Exemple d'application bien résolue
  Fibres optiques ou micro cellules
Détection de circuit intégré, comptage de pattes
Quelle détection pour quel secteur ? Electronique

## Slide 84
La détection
dans les secteurs industriels
Agroalimentaire
Automobile
Logistique
Electronique
Chimie
Bâtiments Infrastructures
La détection dans les automatismes

## Slide 85: Production en zone explosible
Zone explosible: gaz (G) ou poussière (D)
Danger permanent du risque d’explosion
Tenue aux nombreux agents chimiques
Câblage simple
Échange rapide
Sûreté optimale
Contraintes métier
Quelle détection pour quel secteur ? Chimie

## Slide 86: Production en zone explosible
Construction conforme aux normes ATEX 94/9/CE (catégories II1G, II2G, II1D,II2D)
Nombreuses enveloppes possibles (PBTP, RYTON, inox etc…)
Version 2 fils
Avec son interface, contrôle de la liaison (coupure ou court-circuit)
Quelle détection pour quel secteur ? Chimie
Réponse en terme de caractéristiques

## Slide 87: Production en zone explosible
Fabrique de fusées de feux d’artifice
Détecteurs de proximité: inductifs, capacitifs et optiques
Exemple d'application bien résolue
Technologie bien adaptée au métier
Quelle détection pour quel secteur ? Chimie

## Slide 88: Stockage et manutention de produits explosibles liquides
Vibrations
Présence d’humidité
Tenue en température (haute ou basse)
Parasites industriels
Sécurité de fonctionnement
Contraintes métier
Quelle détection pour quel secteur ? Chimie

## Slide 89: Stockage et manutention de produits explosibles liquides
Conception robuste
Protection IP67 / IP68
Gamme de température (-25° à +100° C ou -40° à +100° C)
Niveau de tenue CEM suivant: EN60947-5-2
Avec son interface, niveau de sécurité SIL 2
Quelle détection pour quel secteur ? Chimie
Réponse en terme de caractéristiques

## Slide 90: Stockage et manutention de produits explosibles liquides
Stockage, soutirage de produits, contrôle d’ouverture ou de fermeture de vannes
Détecteurs de proximité inductifs
Exemple d'application bien résolue
Technologie bien adaptée au métier
Quelle détection pour quel secteur ? Chimie

## Slide 91
La détection
dans les secteurs industriels
Agroalimentaire
Automobile
Logistique
Electronique
Chimie
Bâtiments Infrastructures
La détection dans les automatismes

## Slide 92: Aéroports Transports de Bagages
Sécurité du Public et Disponibilité
Bagages de formes et couleurs différentes
Fonctionnement en conjonction avec les systèmes d ’identification:
  Code Barre
  RFID
  Rideaux de transport de bagage
Contraintes métier
Quelle détection pour quel secteur ? Bâtiment et Infrastructures

## Slide 93
Conception fiable
Maintenance préventive
Indice de protection IP54 à 67
Réponse en terme de caractéristiques
Aéroports Transports de Bagages
Quelle détection pour quel secteur ? Bâtiment et Infrastructures

## Slide 94
Cellules photoélectriques sur bagages
Détecteurs inductifs sur conteneurs
Cellules Photoélectriques
  Sur réflecteur, polarisée
  A alarme anti-encrassement
Exemple d'application bien résolue
Technologie bien adaptée au métier
Aéroports Transports de Bagages
Quelle détection pour quel secteur ? Bâtiment et Infrastructures

## Slide 95
Sécurité du Public et des exploitants
Fiabilité ( ne pas endommager les avions !)
Disponibilité ( Débarquer à l ’heure)
Fonctionnement en extérieur
Parasite électriques
Approches longues
Contraintes métier
Aéroports Accès aux appareils
Quelle détection pour quel secteur ? Bâtiment et Infrastructures

## Slide 96
Conception Fiable
Bonne tenue aux CEM
Indice de protection IP66 et IP67 ( voire 68)
Réponse en terme de caractéristiques
Aéroports Accès aux appareils
Quelle détection pour quel secteur ? Bâtiment et Infrastructures

## Slide 97
Interrupteurs de positions mécaniques
Détecteurs inductifs ou ultrasons (pour approches longues)
Interrupteurs de positions mécaniques pour sécurité surcourses
Exemple d'application bien résolue
Technologie bien adaptée au métier
Aéroports Accès aux appareils
Quelle détection pour quel secteur ? Bâtiment et Infrastructures

## Slide 98
Sécurité du Public et des exploitants
Détection de passage des personnes
Anti-Vandalisme
Précision des points d ’arrêts cabine
Contraintes métier
Bâtiment Ascenseurs
Quelle détection pour quel secteur ? Bâtiment et Infrastructures

## Slide 99
Conception Fiable
Indice de protection IP54 à IP67
Dispositifs de protection des détecteurs accessibles
Réponse en terme de caractéristiques
Bâtiment
Ascenseurs
Quelle détection pour quel secteur ? Bâtiment et Infrastructures

## Slide 100
Cellules photoélectriques pour détection de passage au droit des portes de cabine
Détecteurs magnétiques, ou Inductifs pour fixer les points d ’arrêt cabine
Interrupteurs de positions mécaniques à réarmement
Détection magnétiques sur aimants placés à l ’intérieur de cages métalliques
Exemple d'application bien résolue
Technologie bien adaptée au métier
Bâtiment
Ascenseurs
Quelle détection pour quel secteur ? Bâtiment et Infrastructures

## Slide 101
Sécurité du Public et des exploitants
Détection de passage des personnes
Anti-Vandalisme
Intérieurs et extérieurs
Conception Fiable
Indice de protection IP54 à IP67
Dispositifs de protection des détecteurs accessibles
Contraintes métier
Réponse en terme de caractéristiques
Bâtiment
Escaliers Mécaniques
Quelle détection pour quel secteur ? Bâtiment et Infrastructures

## Slide 102
Cellules photoélectriques
Cellules photoélectriques pour détection de passage de Piétons au bas des escaliers
Exemple d'application bien résolue
Technologie bien adaptée au métier
Bâtiment
Escaliers Mécaniques
Quelle détection pour quel secteur ? Bâtiment et Infrastructures

## Slide 103
Corrosion
Infrastructures très étendues pouvant durer des décennies
Fonctionnement extérieur à toute température ambiante
Immersion
Durabilité
Indice de protection IP67 et 68 (Pression)
Protection contre la corrosion:
  Corps Inox, Plastique ou peints
Contraintes métier
Réponse en terme de caractéristiques
Infrastructures
Traitement et Distribution d ’eau
Quelle détection pour quel secteur ? Bâtiment et Infrastructures

## Slide 104
Détecteur inductif IP68 à corps Inox pour détection immergée de position d ’écluse
Détecteurs inductifs
Interrupteurs de position
Exemple d'application bien résolue
Technologie bien adaptée au métier
Infrastructures
Traitement et Distribution d ’eau
Quelle détection pour quel secteur ? Bâtiment et Infrastructures

## Slide 105
Sécurité des exploitants
Zone ATEX poussière
Fonctionnement extérieur à toute température ambiante
Coincement des mécanismes
Durabilité
Indice de protection IP67
Certification ATEX Poussières
Détecteurs de sous-vitesse
Contraintes métier
Réponse en terme de caractéristiques
Infrastructures
Transporteur « à bande » portuaire ou minier
Quelle détection pour quel secteur ? Bâtiment et Infrastructures

## Slide 106
Détecteur mécanique de « déport de bande »
Détecteurs inductifs
Contrôleur de rotation: détecteur inductif de sous-vitesse
Exemple d'application bien résolue
Technologie bien adaptée au métier
Quelle détection pour quel secteur ? Bâtiment et Infrastructures
Infrastructures
Transporteur « à bande » portuaire ou minier

## Slide 107
La détection
dans les automatismes
La fonction détection
Les tendances du marché
Quelle détection pour quel secteur ?
Les services
Comment se porte la détection en 2003 ?
Les technologies
La détection dans les automatismes

## Slide 108
CEM
Evolution des normes
Détecteurs ATEX poussière
RoHs
Microprocesseur Inside
Les tendances du marché

## Slide 109
CEM
Evolution des normes
Microprocesseur Inside
Détecteurs ATEX poussière
RoHs
Les tendances du marché

## Slide 110
hors zone
La directive européenne ATEX 94/9/CE (partie Dust)
Dust
Pas de risques
Zone 22
Catégorie 3D ou 2D*
Le risque d’explosion peut exister
pour une courte durée
Zone 21 Catégorie 2D
Le risque d’explosion est susceptible de
se former
Zone 20
Catégorie 1D
Risque permanent
Zone de plus en plus explosible
La Zone est définie par le client
Le capteur est de catégorie AtEx adaptée à une zone donnée.
Poussières
Détecteurs standards
*2D si poussières conductrices
Les tendances du marché – Évolution des normes
Notes: Cat. 3D -> 1D :
Tenue en t° / garantie t° de surface max.
Tenue aux chocs (3D 3 joules 1kg 35 cm, 2D & 1D 7 joules 1kg 70 cm)
Test viellissement 4 sem.
Test IP
1D 2 défault
2D 1 défault
ect...

## Slide 111
CEM
Normalisation
Microprocesseur Inside
Détecteurs ATEX poussière
RoHs
Les tendances du marché

## Slide 112
  Les substances suivantes seront interdites dans tous les produits concernés mis sur le marché de l' Union Européenne :
      Plomb (Pb) Lead (Pb )
      Mercure (Hg) Mercury (Hg)
      Cadmium (Cd) Cadmium (Cd)
      Chrome hexavalent (Cr 6+) ChromeVI (Cr 6+)
      Biphényls polybrominés (PBB) Flame retardant
      Ethers diphenyl polybrominés (PBDE) Flame retardant
  La directive s'applique à partir du 1er juillet 2006 à tous les produits vendus après cette date.
01. 07. 2006
Les tendances du marché – RoHS
Directive européenne sur les RoHS

## Slide 113
Impact sur les Détecteurs
  La chromatation sur dépôt électrolytique de zinc, sur pièces détachées, feuillards, tôles
  La chromatation sur aluminium, galva, zamak
  La visserie
  La passivation sur cuivre
  La passivation sur argent
  La préparation peinture
  L ’oxyde de cadmium dans les pastilles de contact et 1/2 produits (fils)
  Les brasures
  Les traitements de surfaces (armée et nucléaire)
  Les charges dans les plastiques (pigments)
  La soudure des composants sur circuits imprimés
  Les peintures au plomb
  Les brasures (contacts, connectique,…)
  Les revêtements étain plomb
  Les charges pour plastiques (oxyde de plomb)
  Les isolants de câbles (gaines)
Les retardateurs de flammes dans les matières
plastiques
Cadmium
Chrome VI
Plomb
PBB & PBDE
RoHS = Évolution des produits commercialisés
Les tendances du marché – RoHS

## Slide 114
CEM
Normalisation
Microprocesseur Inside
Détecteurs ATEX poussière
RoHs
Les tendances du marché

## Slide 115
Définition
Immunité des équipements aux rayonnements électro-magnétiques extérieurs
Limitation des rayonnements propres aux équipements
Propagation dans l’air ou par les câbles conducteurs
Normes
Actuelles
Les détecteurs, encadrés par la EN60497 (appareils basse tension)
Conformité aux directives européennes
Marquage CE
Contraintes
plus sévères
Les environnements industriels modernes de plus en plus pollués ou sollicités:
Téléphones portables, Talkies-walkies …
Réseaux de communication HF, bus de terrain, réseau informatique …
Variateurs de fréquence, appareils électroniques en général …etc.
Nouvelles
Directives
(projet)
Projet d’évolution des directives européennes
Fin 2006
Normes CEM pour les détecteurs > EN61000 4-6 (?)
Les tendances du marché – CEM

## Slide 116
CEM
Normalisation
Microprocesseur Inside
Détecteurs ATEX poussière
RoHs
Les tendances du marché

## Slide 117
Aujourd’hui, la fonction TEACH (apprentissage) a pu être généralisée grâce à l’introduction des processeurs.
L’intérêt d’un processeur dans un capteur est triple.
Les tendances du marché – Microprocesseur Inside

## Slide 118
Sensibilité (plus de potentiomètre à régler).
Portée (dans le cas d’une suppression d’A/P)
Forme ou couleur (si le capteur est conçu pour)
Mode de fonctionnement (barrage, Réflex, direct)
Limiter les réglages de la part d’un opérateur  gain de temps
Les tendances du marché – Microprocesseur Inside

## Slide 119
Les paramètres précités sont idéaux, car calculés par le processeur. Par ex, la sensibilité ou la couleur sont calculées sur 8 bits ou plus: A comparer à un réglage grossier par potentiomètre…
En cas de modification de l’environnement (encrassement, humidité), le capteur réajuste seul sa sensibilité. Idem en cas de baisse d’intensité de la DEL.
Optimiser le fonctionnement du capteur  fiabilité
Les tendances du marché – Microprocesseur Inside

## Slide 120
Différentes fonctions de calcul peuvent être intégrées: Comparaison, comptage, différence, etc…
Un affichage digital peut être géré, permettant d’affiner la lecture de la mesure: A comparer à la simple DEL rouge de détection…
Améliorer les fonctionnalités  Efficacité
Les tendances du marché – Microprocesseur Inside

## Slide 121
La détection
dans les automatismes
La fonction détection
Le marché de la détection
Quelle détection pour quel secteur ?
Les services
Comment se porte la détection en 2003 ?
Les technologies
La détection dans les automatismes

## Slide 122
Les Services

## Slide 123
Leurs documentations techniques, catalogues électroniques ou guide de choix en ligne vous aideront dans vos recherches quotidiennes
Sur simple appel téléphonique un technicien conseil vous aidera à déterminer, en fonction des paramètres de votre application, le produit adéquat au plus juste prix .
Leurs technico-commerciaux vous aident à identifier les paramètres importants de votre application "in-situ" et qualifient le produit le mieux adapté.
Pour la résolution d’applications complexes, des prêts de détecteurs sont possibles.
* Voir définition classification des niveaux de services ci-après
Les constructeurs proposent différents niveaux de services*
Les Services

## Slide 124
Offre incluant des services standard liés au produits
Offre de produits nus, incluant les services de base
Niveaux de service
Offre incluant des services personnalisés liés au produits dans l’environnement du client
Offre incluant des services personnalisés liés à la fonction et des engagements de performance fonctionnelle
Offre incluant un engagement contractuel au niveau du système d’automatismes
Offre incluant des services avec un engagement contractuel au niveau du système d’automatismes élargi à l’environnement procédé et au système d’information de production
Offre incluant un engagement contractuel à partir d’un besoin exprimé par le client en terme de performance de procédé
Les Services

## Slide 125
Les Services