## Slide 1
Proposition d’une solution technique, modélisation et optimisation d’une solution
BAC PRO MP3D - Modélisation et Prototypage 3D
Albin KREEL, professeur de construction au lycée Pierre Méchain à Laon d’après les travaux menés par Sylvain Cuvillier, professeur au lycée du Hainaut à Valenciennes

## Slide 2
BAC PRO MP3D - Modélisation et Prototypage 3D
Lecteur MP3 étanche, compteur de longueurs de bassin

## Slide 3
LES CRITÈRES D‘ECODESIGN DE LA SOCIETE CONCEPTRICE DE PRODUITS SPORTIFS
L'ecodesign chez nous, c'est précis ! Nos équipes de conception ont établi un cadre exigeant pour définir cette démarche. Les produits concernés doivent répondre à l'un de ces deux critères : 1.Leur impact environnemental doit diminuer d'au moins 10% par rapport au modèle précédent, sur au moins deux des indicateurs suivants : changement climatique, pollution de l'air, pollution des eaux et épuisement des ressources. OU 2. Ils doivent justifier de certaines actions de conception bien précises : au moins 70% du poids du produit en polyester recyclé, tissu composé d'au moins 90% de coton issu de l'agriculture biologique, utiliser des teintures moins consommatrices d'eau, etc.
Enjeu
Dans le cadre de sa politique environnementale, la société désire réduire l’impact environnemental de ses produits.
Problématique proposée aux élèves
Comment peut-on agir pour diminuer l’impact environnemental du lecteur MP3 étanche ?
Productions finales attendues
Bilan de l’impact environnemental obtenu, maquettes numériques et prototypes des solutions retenues, retour d’expérience et conclusion quant à la validation des solutions.

## Slide 4
Les éléments du cahier des charges en langage SYSML
Lecteur Mp3 compteur de longueurs de bassin
Les diagrammes élémentaires de contexte, d’exigences, de blocs et de blocs internes seront les seuls mobilisés dans cette formation

## Slide 5
Les différentes pistes du projet:
Réduire la quantité d'emballage.
Réduire le nombre de pièces ou la quantité de matériau.
Lecteur Mp3 compteur de longueurs de bassin
Dématérialiser la notice d’utilisation.
Brainstormer avec les élèves sur les pistes à envisager
Notes: A ce stade, chaque groupe choisit un projet; un groupe sur le lecteur, un groupe sur l'emballage.
C'est la projet du lecteur qui est détaillé par la suite

## Slide 6
Dérouler une démarche de créativité rationnelle : la méthode ASIT.
Un espace de créativité
Un espace spécialement dédié pour trouver des idées, imaginer ou construire et mettre en œuvre un concept neuf, un objet nouveau ou découvrir une solution originale à un problème.
Les démarches de créativité ne donnent pas de solutions toutes faites, mais des indications sur des champs de solutions à explorer
Lecteur Mp3 compteur de longueurs de bassin
Notes: Attention, il fait rester humble et réaliste avec cette méthode.

## Slide 7
Carte mentale des éléments composant le produit
Une première réflexion permet de définir ce qui est modifiable ou non.
Lecteur Mp3 compteur de longueurs de bassin
Méthode ASIT : phase de préparation
Cette phase consiste à lister les éléments du problème et de l’environnement du problème.

## Slide 8
Dans un souci de réduction des coûts et de l’impact environnemental, on souhaite réduire la quantité de matière mobilisée sans porter atteinte aux performances du lecteur MP3 en matière de stabilité pendant l’effort du nageur.
Quelles solutions peut-on envisager pour modifier le lecteur?
?
Lecteur Mp3 compteur de longueurs de bassin
Méthode ASIT : phase de préparation
Puis à reformuler le problème du point de vue de sa résolution en définissant l’objectif à atteindre.
Notes: Attention, il fait rester humble et réaliste avec cette méthode.

## Slide 9
La méthode ASIT
Analyse du problème : lors de cette phase, on utilise 5 outils de résolution créative ASIT pour considérer le problème et ses éléments afin de le résoudre. En prenant les éléments identifiés à l’étape de préparation, on applique chaque outil et on formule une phrase simple visant à répondre à l’objectif.
Lecteur Mp3 compteur de longueurs de bassin
L’unification : transposition des éléments du problème, optimisation de l’existant
La multiplication : utilisation d’éléments similaires aux éléments identifiés ou ajout d’éléments avec une contrainte pour ne pas s’éloigner du problème
La division : segmentation et réorganisation de l’existant
La rupture de symétrie : suppression des circonstances de temps, d’espace et de groupes
La suppression : suppression de plusieurs éléments pour favoriser la résolution du problème
Notes: Identification du problème technique
Supprimer la chaussette tout en conservant le confort d’utilisation pour le client
Formulation du problème technique : paramètres et contradictions
La suppression de la chaussette permet d’obtenir un gain quant à la quantité de matière consommée pour fabriquer le produit
Risque de glissement du lecteur MP3 pendant la phase d’utilisation

## Slide 10
Lecteur Mp3 compteur de longueurs de bassin
La méthode ASIT
Analyse du problème : lors de cette phase, on utilise 5 outils de résolution créative ASIT pour considérer le problème et ses éléments afin de le résoudre. En prenant les éléments identifiés à l’étape de préparation, on applique chaque outil et on formule une phrase simple visant à répondre à l’objectif.
L’enseignant mène par exemple la séance de créativité avec l’ensemble du groupe
Notes: Plusieurs méthodes de créativité sont utilisées et combinées pour élargir les champs de refléxion et obtenir un plus grand nombre de solutions

## Slide 11
Supprimer la chaussette en silicone: vraie ou fausse bonne idée ?
?
Lecteur Mp3 compteur de longueurs de bassin

## Slide 12
Vérifier le gain environnemental de la modification envisagée.
Masse volumique du silicone utilisé: 1.136 103 kg/m3
14,5 g pour environ 11,5 cm3
Lecteur Mp3 compteur de longueurs de bassin
Le silicone n'est pas recyclable

## Slide 13
Si je supprime des pièces,
je gagne en quantité de matériau,
mais le système est-il toujours performant ?
Lecteur Mp3 compteur de longueurs de bassin

## Slide 14
Identifier les problèmes causés par la suppression de la chaussette de silicone.
Observation de différents cas d’utilisation :
- avec ou sans bonnet de bain,
- différents types de chevelure,…
différents types de lunettes de piscine,
- …
Le système n'est plus stable
Lecteur Mp3 compteur de longueurs de bassin
Ecoute du besoin de l’utilisateur en collaboration avec le cours d’EPS : les élèves vivent et applique un protocole d’essai préalablement défini
Notes: Faute de pouvoir vérifier exactement le comportement avec une caméra embarquée (il faut créer un support spécial), des essais in-situ sont réalisés.

## Slide 15
Mise en évidence de problèmes techniques de fixation des patins:
  surmoulage ?
  clipsage ?
  collage ?
Produire des croquis à main levée et implanter la solution sur le modèle par modification de la maquette numérique fournie.
Lecteur Mp3 compteur de longueurs de bassin
L’ébauche des différentes solutions techniques s’effectue en petit groupe d’élèves travaillant en mode projet

## Slide 16
Produire des croquis à main levée et implanter la solution sur le modèle par modification de la maquette numérique fournie.
Réalisation d'un corps bi-matériaux
Le fond est modifié pour permettre l'implantation du surmoulage en silicone
Lecteur Mp3 compteur de longueurs de bassin
L’ébauche des différentes solutions techniques s’effectue en petit groupe d’élèves travaillant en mode projet
Notes: Cette étape demande un peu de maîtrise de SW pour obtenir un corps bi-matériaux

## Slide 17
Faire des choix raisonnés de matériaux.
Cette étape permet de reconduire ou non le type de matériau utilisé au départ, selon des critères tels que résistance aux UV, à l'eau salée, au chlore …
Lecteur Mp3 compteur de longueurs de bassin
Les élèves mobilisent les aides au choix des matériaux préparées par l’enseignant pour affiner la solution proposée
Notes: utilisation de ces

## Slide 18
Surmoulage en silicone
2g
1587 mm3
Fond en PMMA
9,15g
7691 mm3
Faire des choix raisonnés de matériaux.
Lecteur Mp3 compteur de longueurs de bassin
Les élèves mobilisent les aides au choix des matériaux préparées par l’enseignant pour affiner la solution proposée

## Slide 19
L'idée retenue est celle d'une broche.
• La ligne du lecteur n'est plus respectée.
• La broche ne résiste pas à l'arrachement .
Produire des croquis à main levée et implanter la solution par modification de la maquette numérique fournie.
Lecteur Mp3 compteur de longueurs de bassin
L’ébauche des différentes solutions techniques s’effectue en petit groupe d’élèves travaillant en mode projet

## Slide 20
Identifier les problèmes causés avec le prototype de la solution.
Observation de différents cas d’utilisation :
- avec ou sans bonnet de bain,
- différents types de chevelure,…
différents types de lunettes de piscine,
- …
Le système est stable mais inconfortable pour le nageur
Lecteur Mp3 compteur de longueurs de bassin
Ecoute du besoin de l’utilisateur en collaboration avec le cours d’EPS : les élèves vivent et applique un protocole d’essai préalablement défini
Notes: Faute de pouvoir vérifier exactement le comportement avec une caméra embarquée (il faut créer un support spécial), des essais in-situ sont réalisés.

## Slide 21
Optimisation de la solution grâce à la prise en compte des besoins des utilisateurs
Modification de la broche pour garder la ligne générale du lecteur
Vérification de la résistance de la broche par simulation
Lecteur Mp3 compteur de longueurs de bassin
L’écoute du besoin client conduit à optimiser la solution
Notes: modification de la maquette virtuelle et simulation

## Slide 22
Etude rhéologique par simulation de l’injection plastique de la coque inférieure
Lecteur Mp3 compteur de longueurs de bassin
La simulation d'injection permet de vérifier que les formes de la pièce sont réalisables.
Des simulations pour valider les choix.
Notes: L'étude des impacts environnementaux n'est ici pas faite, car la masse du fond d'origine et du fond modifé est sensiblement la même.

## Slide 23
Produire un prototype du corps du lecteur Mp3
Le prototype doit avant tout assurer une fonction, indépendamment d'autres critères (esthétique par exemple)
Lecteur Mp3 compteur de longueurs de bassin

## Slide 24
Validation des choix de conception.
Lecteur Mp3 compteur de longueurs de bassin
Validation du comportement du lecteur par observation de différents cas d’utilisation :
avec ou sans bonnet de bain,
différents types de chevelure,…
différents types de lunettes de piscine.
facilité de mise en place à l'aveugle ….
Solution de la broche

## Slide 25
Validation des choix de conception.
Solution du surmoulage:
Surmoulage en silicone
2 g
1,6 cm3
Coque en silicone
14,5 g
11,5 cm3
Gain de matériau
12,5 g
soit 86% de la masse d'origine
Lecteur Mp3 compteur de longueurs de bassin
Gain environnemental
CO2
Ressources en eau

## Slide 26
Validation des choix de conception.
Solution de la broche
Fond d'origine: 9 cm3
Fond modifié: 8,9 cm3
Gain de matériau
14,5 g*
*masse de la coque en silicone
Le gain se fait uniquement sur la suppression de la chaussette en silicone.
Lecteur Mp3 compteur de longueurs de bassin
Gain environnemental
CO2
Ressources en eau
La différence entre le fond d'origine et le fond modifié est négligeable (0,1cm3)

## Slide 27
Validation des choix de conception.
Au final, quel choix
Fond avec broche
Les impacts sont similaires au niveau des matériaux, reste à voir au niveau de la fabrication …
Surmoulage en silicone
?
Lecteur Mp3 compteur de longueurs de bassin

## Slide 28
Réaliser un prototype virtuel du corps du lecteur Mp3
Lecteur Mp3 compteur de longueurs de bassin

## Slide 29
Validation des choix de conception.
Dépôt dessin et modèles du nouveau lecteur
Dans le cadre de la protection de la propriété intellectuelle
Lecteur Mp3 compteur de longueurs de bassin
Phase d’élaboration de documents techniques : ici finalisation fictive du dépôt de dessins et modèles auprès de l’INPI

## Slide 30
• Présentation des prototypes réalisés par le groupe 1
• Rappel des gains environnementaux satisfaisants au cahier des charges.
Restitution.
Lecteur Mp3 compteur de longueurs de bassin
Création de différents prototypes:
  Maquette virtuelle (Réalisation du surmoulage impossible en établissement)
  Prototype physique obtenu par impression 3D qui permet de valider la fonction d'accrochage.
Les élèves restituent oralement leurs travaux. Ils racontent leur aventure !