## Slide 1
Séminaire national
BTS SYSTÈMES NUMÉRIQUES
Le 31 mars 2014
Lycée Bergson - Paris
Informatique
& Réseaux
Électronique
& Communication

## Slide 2
Séminaire national BTS SYSTÈMES NUMÉRIQUES
Prototypage rapide – IR
Système EWTS-CO
Auteur:
M. Philippe LE GAL, professeur certifié en SII Informatique et Numérique au lycée des Métiers Nicolas Appert à Orvault (44)

## Slide 3
Séminaire national BTS SYSTÈMES NUMÉRIQUES
Problématique (1)
La société TECHNEXT ( www.technext.fr) fournit pour les industriels ou les particuliers des systèmes innovants axé en priorité sur l'écologie, les systèmes de sécurité et les énergies renouvelables.
Le comptage énergétique constitue une première étape incontournable pour réduire les dépenses énergétiques aussi efficacement que rapidement.
C’est le domaine d’application du système EWTS-CO

## Slide 4
Séminaire national BTS SYSTÈMES NUMÉRIQUES
Problématique (2)
Avant d’aborder la question de la régulation énergétique,
il est primordial d’analyser le bâtiment et de repérer les
zones les plus gourmandes en énergie.
Le comptage énergétique permet de mesurer et
d’archiver les valeurs pour ensuite les analyser et faire du
délestage.
Les principaux comptages rencontrés sont les suivants :
  Consommation d’eau
  Consommation d’électricité
  Consommation de gaz
  Consommation de calories

## Slide 5
Séminaire national BTS SYSTÈMES NUMÉRIQUES
Problématique (3)
TECHNEXT a conçu un système de suivi de consommation embarqué, le EWTS (Embedded Web Telemetry System):
plateforme Linux embarqué,
réseau de capteurs sans fil,
stockage des données en base de données SQL embarquée,
calcul en temps réel des statistiques sur les données captées,
courbes de consommations, de débits, de températures interactives via une interface WEB sécurisée,
édition, traitement des alertes et envoi d’emails
etc.

## Slide 6
Séminaire national BTS SYSTÈMES NUMÉRIQUES
Problématique (4)
La société TECHNEXT fait évoluer son système EWTS vers les dernières technologies en matière de télémétrie.
En réponse au cahier des charges, la réalisation du prototype du nouveau système passe dans un premier temps par la réponse aux interrogations suivantes :
Quels capteurs doit-on choisir ?
Quelle plateforme matérielle doit-on choisir ?
Quelle plateforme logicielle doit-on privilégier (langages, framework, etc.) ?
Quelle méthode de développement faut-il adopter ?
De la réponse à ces questions dépend la vitesse de réalisation du prototype…
Dans ce cas particulier, il n’existe pas de méthode de développement rapide (RAD) prête à l’emploi…

## Slide 7
Séminaire national BTS SYSTÈMES NUMÉRIQUES
Prototypage rapide en IR (1)
Quelques critères de choix des capteurs sans fil pour la télémétrie:
    caractéristiques radio (fréquences, portée, etc.)
    caractéristiques physiques ( robustesse, autonomie, etc.)
    « intelligence » :
      configuration des seuils,
      émission d’alerte,
      capacité de stockage (data logger),
      etc.
    interopérabilité (protocole de communication documenté, etc.)
  Choix retenu : la famille des capteurs Wavenis de la société Coronis

## Slide 8
Séminaire national BTS SYSTÈMES NUMÉRIQUES
Prototypage rapide en IR (2)
Capteur de température | Dallas 18S20 (modèle PT100/PT1000 existant) Possibilité de deux capteurs par Wavetherm
Plage | -55 / +125° C
Précision | ±0.5° C
Résolution | ±0.1° C
Fonctionnalités générales | Autonomie de plusieurs années Interface sans fil Data logging programmable Transmission de données sur requête immédiate ou retardée (48 mesures) Transmission d'alertes en cas de batterie faible, câble coupé ou conditions de seuil
Caractéristiques sans fil | Protocole sans fil Wavenis Portée radio jusqu'à 1km en extérieur et 200m en intérieur Résistance aux interférences par des mécanismes sophistiqué (FHSS, BCH, etc.) Réseau maillé sans limite de taille Lien bi-directionnel entre le réseau et le point de contrôle du réseau Point-à-point, point-à- multipoint (diffusion, polling), mode répéteur Topologies réseau arbre, étoile et maillée. Bande de fréquence libre ISM 433/868/915MHz
Installation | Facile
Exemple de capteur : Wavelog
Entrées/Sorties | 4 entrées (contact sec), 4 sorties Impulsions de sortie programmable
Fonctionnalités générales | Autonomie de plusieurs années Transmission programmable Stockage jusqu'à 500 lectures Alertes en cas de batterie faible ou de câble coupé
Caractéristiques sans fil | Protocole sans fil Wavenis (ISM 433/868/915MHz) Portée radio jusqu'à 1km en extérieur et 200m en intérieur Résistance aux interférences par des mécanismes sophistiqué (FHSS, BCH, etc.) Réseau maillé sans limite de taille Lien bidirectionnel entre le réseau et le point de contrôle du réseau Point-à-point, point-à- multipoint (diffusion, polling), mode répéteur Topologies réseau arbre, étoile et maillée.

## Slide 9
Séminaire national BTS SYSTÈMES NUMÉRIQUES
Prototypage rapide en IR (3)
Quelques critères de choix de la plateforme embarquée :
    dimensionnement de l’architecture matérielle suffisante pour l’application (processeur, RAM, périphériques, E/S, etc.)
  système d’exploitation dimensionné pour l’application
    facilité d’adaptation au matériel
    facilité d’évolution logicielle et de mise à jour
    sécurité
  coût, disponibilité
Choix :
  Plateforme : Raspberry PI
  Système d’exploitation : Linux Raspbian (basé sur Debian)
Autre choix envisagé : Gumstix / Yocto.

## Slide 10
Séminaire national BTS SYSTÈMES NUMÉRIQUES
Prototypage rapide en IR (4)
Caractéristiques générales | Processeur : ARM1176JZF-S (ARMv6) 700MHz Broadcom 2835 RAM : 512Mo Graphique : OpenGL POWER SGX™ for 2D and 3D graphics acceleration Emplacement pour carte SD (bootloader et OS)
Connectivité | Wi-Fi 802.11 n (avec clé USB Wifi) Ethernet 2 Sorties vidéo : Composite et HDMI 2 port USB 2.0 GPIO
Quelques caractéristiques de la carte Raspberry PI :
Quelques avantages :
bon support pour les systèmes d’exploitation basés sur Linux
forte communauté de développeurs
coût

## Slide 11
Séminaire national BTS SYSTÈMES NUMÉRIQUES
Prototypage rapide en IR (5)
Quelques caractéristiques du système d’exploitation Linux embarqué :
  Raspbian (basé sur Debian : 30 000 paquets)
  Optimisé pour l’embarqué (pas de service graphique)
  Noyau Linux 3.10.26+
  Accès console via minicom (USB Serial), ssh (réseau) ou HDMI (avec écran/clavier)
  Communications
    Ethernet / Wi-Fi (Ad-Hoc, Managed ou Master)
    USB
  Gestionnaire de paquets (apt-get)
  Cross-compilation

## Slide 12
Séminaire national BTS SYSTÈMES NUMÉRIQUES
Prototypage rapide en IR (6)
Exemple d’architecture d’un système de télémétrie EWTS-CO:

## Slide 13
Séminaire national BTS SYSTÈMES NUMÉRIQUES
Prototypage rapide en IR (7)
Quelques critères de choix pour la solution logicielle :
    structure modulaire : (acquisition, web, persistance, cloud, etc.)
    framework et langages :
      objets ?
      web : Coté serveur ? Coté navigateur ? Quels protocoles ?
      disponibilité sur la plateforme : quelle version ?
      licence ?
      évolution possible vers le Cloud ?
    Choix retenus:
      Acquisition : langage C++ avec le framework C++ Boost.
      Web coté serveur (back-end) :
        langage Python avec framework Django (persistance).
      Web coté navigateur (front-end) :
        HTML/CSS/Javascript : framework Bootstrap / jQuery

## Slide 14
Séminaire national BTS SYSTÈMES NUMÉRIQUES
Prototypage rapide en IR (8)
Quelques caractéristiques des solutions logicielles retenues :
Boost : ensemble de bibliothèques logicielles libres écrit en C++, qui vise à remplacer la bibliothèque standard de C++.
Django « The Web framework for perfectionists with deadlines. » : framework Python coté serveur.
  développement rapide en python,
  gère la persistance (SQLite, MySQL, PostgreSQL, etc.),
  modèle objet MTV (Model Template View),
  génération automatique des vues d’administration,
  cache et internationalisation.
Bootstrap : framework CSS/HTML web coté navigateur
  facilite de développement web « front-end »
  adaptation aisée aux différentes tailles d’écran,
  ensemble de codes HTML et CSS , formulaires, boutons, outils de navigation et autres éléments interactifs, etc.
jQuery : framework JavaScript apportant du dynamisme coté navigateur :
  Gestion événements et manipulation des CSS
  Ajax

## Slide 15
Séminaire national BTS SYSTÈMES NUMÉRIQUES
Prototypage rapide en IR (9)
Quelle méthode de gestion de projet ?
« Waterfall »
« Agile »

## Slide 16
Séminaire national BTS SYSTÈMES NUMÉRIQUES
Diagramme de contexte (SYSML)

## Slide 17
Séminaire national BTS SYSTÈMES NUMÉRIQUES
Diagramme des cas d’utilisation SYSML/UML

## Slide 18
Séminaire national BTS SYSTÈMES NUMÉRIQUES
Diagramme de déploiement (UML)

## Slide 19
Séminaire national BTS SYSTÈMES NUMÉRIQUES
Le prototype

## Slide 20
Séminaire national BTS SYSTÈMES NUMÉRIQUES
Diagramme de classe du sous-système Acquisition (C++)
Classes du SDK Coronis
Interfaçage avec la partie web et persistance
(Django)

## Slide 21
Séminaire national BTS SYSTÈMES NUMÉRIQUES
Intégration avec la partie Web (Django)
Mesures
Graphiques

## Slide 22
Séminaire national BTS SYSTÈMES NUMÉRIQUES
Exemples de vue (1)
Ajouter/Supprimer/Configurer des capteurs

## Slide 23
Séminaire national BTS SYSTÈMES NUMÉRIQUES
Exemples de vue (2)

## Slide 24
Séminaire national BTS SYSTÈMES NUMÉRIQUES
Exemples de vue (3)
Afficher les graphiques à partir des données des capteurs

## Slide 25
Séminaire national BTS SYSTÈMES NUMÉRIQUES
Exemples de vue (4)
Suivre les données des capteurs en temps réel

## Slide 26
Séminaire national BTS SYSTÈMES NUMÉRIQUES
Exemples de vue (5)
Configurer le micro-serveur métrologie

## Slide 27
Séminaire national BTS SYSTÈMES NUMÉRIQUES
Cloud (1)
Permet d’accéder à un ensemble de services depuis n’importe quel appareil, n’importe quand et qu’importe sa localisation géographique…

## Slide 28
Séminaire national BTS SYSTÈMES NUMÉRIQUES
Cloud (2)

## Slide 29
Séminaire national BTS SYSTÈMES NUMÉRIQUES
Infrastructure pour le développement

## Slide 30
Séminaire national BTS SYSTÈMES NUMÉRIQUES
Exploitations pédagogiques du système EWTS-CO
Installation, calibration et configuration d'un ensemble de capteurs variés et transmetteurs radio (IR/EC)
Configuration d'un système embarqué en réseaux (IR/EC)
Enregistrement de données de télémétrie dans une architecture de capteurs distribuée (IR)
Développement Web, et Cloud computing (IR)
Projet autour du système EWTS-CO (EC/IR)

## Slide 31
Séminaire national BTS SYSTÈMES NUMÉRIQUES
Installation, calibration et configuration d'un ensemble de capteurs variés et transmetteurs radio (IR/EC)
C4.1 : câbler et/ou intégrer un matériel |  | 
 | EC | IR
Savoir-faire. | SF44. Valider les fonctions du nouveau matériel dans son environnement. SF45. Réaliser la mise en situation du matériel. SF46. Interconnecter des matériels. SF47. Respecter un protocole d’installation | SF35. Réaliser la mise en situation et interconnecter du matériel.
Savoir | S6.1. Notions fondamentales sur les systèmes d’exploitation. S7. Réseaux, télécommunications et modes de transmission. | S5.1. Architecture matérielle du traitement de l’information. S5.2. Traitement logiciel des E/S. S5.3. Structures matérielles des E/S. S7.1. Concepts fondamentaux de la transmission. S7.4. Transmission sans fil.

## Slide 32
Séminaire national BTS SYSTÈMES NUMÉRIQUES
Configuration d'un système embarqué en réseaux (IR/EC)
C5.2 : mettre en œuvre une solution matérielle/logicielle en situation |  | 
 | EC | IR
Savoir-faire. | SF69. Exécuter la procédure d’installation de l’équipement. SF70. Exécuter les mesures et tests appropriés. SF71. Vérifier la conformité du fonctionnement. | SF50. Rendre la solution opérationnelle et la documenter.
Savoir | S8. Tests et mesure. | S6.2. Systèmes d’exploitation multiTâches professionnelles. S6.4. Systèmes embarqués. S7.2. Concepts fondamentaux des réseaux. S7.9. Applications utilisateur. S7.10. Services web.

## Slide 33
Séminaire national BTS SYSTÈMES NUMÉRIQUES
Enregistrement de données de télémétrie dans une architecture de capteurs distribuée (IR)
C4.3 : installer et configurer une chaîne de développement C4.4 : développer un module logiciel C4.5 : tester et valider un module logiciel | 
 | IR
Savoir-faire. | SF38. Fournir un environnement de développement opérationnel. SF39. Identifier et éliminer les points critiques. SF40. S’assurer de la robustesse d’un programme. SF42. S’assurer de la conformité du logiciel avec le cahier des charges. SF43. Éliminer les bugs. SF44. Faire la recette d’un module.
Savoir | S4.6. Langages de programmation. S4.7. Outils de génération de code. S6.4. Systèmes embarqués. S2.2. Documentation. S4. Développement logiciel. S7.7. Programmation réseau.

## Slide 34
Séminaire national BTS SYSTÈMES NUMÉRIQUES
Développement Web, et Cloud computing (IR)
C4.6 : intégrer un module logiciel C5.4 : installer un système d’exploitation et/ou une bibliothèque logicielle | 
 | IR
Savoir-faire. | SF46. Rendre opérationnel le système ou le sous-système. SF52. Rendre opérationnel le système d’exploitation. SF53. Documenter la bibliothèque.
Savoir | S4.3. Structure et gestion des données. S4.6. Langages de programmation. S6.4. Systèmes embarqués. S7.10. Services Web. S5.1. Architecture matérielle du traitement de l’info.

## Slide 35
Séminaire national BTS SYSTÈMES NUMÉRIQUES
Idées de projets autour du système EWTS-CO (EC/IR)
  Adapter la structure de la base de données actuelle présente dans chaque microserveur à un nouveau capteur basé sur la technologie Wavenis.
  Développer un pilote d’accès permettant de collecter et stocker les données de ce nouveau capteur.
  Fournir un accès via un client Internet aux mesures relevées de ce nouveau capteur sous la forme de graphiques.
  Fournir une interface WEB de maintenance avec l’ensemble des capteurs gérés par chaque microserveur.
  Ajouter la géolocalisation des capteurs et établir une cartographie des relevés.
  Etc.

## Slide 36
Séminaire national BTS SYSTÈMES NUMÉRIQUES
Mallettes EWTS-CO de TECHNEXT
  Distribuées par DMS-Education, les mallettes EWTS-CO de la société TECHNEXT contiennent :
Mallette EWTS-CO Base | 
Matériel et Logiciel | Wavetherm + Waveflow + Waveport Raspberry PI + accessoires
Documentation | Dossier Technique Dossier Pédagogique complet
Mallette EWTS-CO Complémentaire | 
Matériel | Wavelog + Compteur électrique
Documentation | Dossier Technique Compléments pédagogiques

## Slide 37
Séminaire national BTS SYSTÈMES NUMÉRIQUES
Mallette SPIRIT de TECHNEXT
  Distribuées par DMS-Education, la mallette SPIRIT de la société TECHNEXT contient :
Mallette SPIRIT | 
Matériel et Logiciel | SPIRIT+ caméra IP motorisée Raspberry PI + accessoires
Documentation | Dossier Technique Dossier Pédagogique complet