## Slide 1: Evolution des modeleurs volumiques
Où en sommes nous ?
Gilles Glemarec
Notes: Mon propos aujourd’hui va porter sur l’évolution des modeleurs volumiques et de leur utilisation dans un contexte de développement numérique de produits.

## Slide 2: L’état de l’art
Deux grandes familles :
    Les modeleurs paramétriques
    Les modeleurs explicites
Quelles différences?
Notes: Dans un premier temps nous allons présenter rapidement les caractéristiques actuelles des deux grandes familles de modeleurs que sont :
Les modeleurs paramétriques,
Les modeleurs explicites, dits aussi directs ou libres.
Je suppose qu’à cet instant vous avez tous entendu parler de modeleurs paramétriques et peut être entendu de ci de là parler des modeleurs explicites. Mais que se cache-t-il derrière ces qualificatifs.

## Slide 3: Les modeleurs paramétriques
Les points clés de la modélisation paramétrique :
La mémorisation de l’intention de conception,
La capitalisation du savoir faire de l’entreprise (création et utilisation de règles)
La description fonctionnelle des modèles,
La possibilité de créer des fonctions paramétrées réutilisables
La prise en compte du tolérancement 3D
L’associativité entre tous les modules complémentaires (FAO, Calcul FEM, Calculs dynamiques,…)
Les avantages peuvent se résumer en :
La capitalisation du savoir faire
Un gain de temps énorme en réutilisation
Une réduction des erreurs.
Notes: La première famille de modeleurs née dans les années 1990 est basée sur une organisation de fonctions (feature based). Ces systèmes paramétriques contiennent la représentation géométrique et/ou topologique de l'objet, l'ensemble des paramètres caractéristiques de l'objet, ainsi que l'ensemble des contraintes, (équations ou fonctions,) appliquées à l'objet.
La modélisation paramétrique enregistre non seulement la géométrie explicite de l'objet conçu (on parle, dans ce cas, "d'objet paramétrique" ou "d'instance courante"), mais aussi un mécanisme capable de la réévaluer lorsque certains paramètres sont modifiés (on parle dans ce cas du "processus de conception", des "gestes constructifs" ou encore de la "spécification paramétrique"). Les systèmes paramétriques actuels sont qualifiés d "historiques" car la spécification paramétrique qu'ils utilisent peut être considérée comme une composition de fonctions de modélisation, où chaque fonction est attachée, via ses paramètres, à des entités topologiques définies à une étape antérieure du modèle.
Ces modeleurs paramétriques sont utilisés pour créer des modèles structurés. Associés à une arborescence historique de construction les intentions de conception sont matérialisées par des liens de parenté forts. La prise en compte du modèle créé par une tierce personne passe par une lecture approfondie de l’historique de construction et donc par l’appropriation des intentions du concepteur source. Toute modification du modèle passe par cette phase d’appropriation. Si une intention de conception doit évoluer, l’arbre de construction sera réorganisé de façon à traduire la nouvelle intention.

## Slide 4: Les outils existants
CATIA, Pro/ENGINEER, UG Nx, CADDs utilisés par les grands donneurs d’ordres (industrie aéronautique, navale et automobile), Kompass 3D (pays de l’est)
Inventor, SolidWorks, SolidEdge, TopSolid, Think3, Pro/ENGINEER (Foundation),complémentaires aux précédents se voulant d’un abord plus facile et destinés aux conceptions de « produit/outillage ». Outils CAO privilégiés des PME.
Notes: CATIA, Pro Engineer, Unigraphics, CADDs utilisés par les grands donneurs d’ordres que sont l’industrie aéronautique, navale et automobile, Kompass 3D (pays de l’est)
Inventor, SolidWorks, SolidEdge, TopSolid,Think3, outils positionnés comme complémentaires aux précédents se voulant d’un abord plus facile et destinés aux conceptions de « produit/outillage ». Outils CAO privilégiés des PME.

## Slide 5: Les modeleurs explicites
Approche pate à modeler : première modélisation sans dimensions et ajout de « cotes volatiles» au bon vouloir de l’utilisateur. Modèle sans fonction et sans historique (sans schéma de cotation).
Création et modification par action directe sur la géométrie.
Notes: La modélisation explicite, dites aussi libre ou directe correspond à une approche pate à modeler. Les modeleurs de cette famille permettent de créer et de modifier sans contrainte les modèles par manipulation directe de la géométrie.
Les modeleurs explicites ou libres ne s’intéressent qu’à la topologie du modèle. Ils permettent de modéliser des composants à l’image de ce que nous faisions avec les premiers modeleurs volumique des années 80, mais avec les moyens technologiques d’aujourd’hui. Tout modèle est construit en définissant son enveloppe à l’aide de fonctions de création similaires à celles utilisées par les modeleurs paramétriques. Toutefois l’approche de création se veut plus libre (sans contrainte). Ainsi toute face du modèle pourra être déplacée tant en translation qu’en rotation suivant une direction particulière. Ces modifications effectuées avec une grande facilité permettent d’obtenir rapidement des résultats « bluffants ».

## Slide 6: Les modeleurs explicites actuels
CoCreate Modeling (PTC),
Pro/CONCEPT (PTC) – [approche Design]
Spaceclaim
« Synchronous Technology » de Siemens (propriétaire de UG Nx et Solid Edge)
Catia live Shape (module de Catia V6 - Dassault)
KeyCreator
Inventor Fusion (Autodesk Labs)
(Rhinoceros)
(Maya)
Google Desktop
Notes: One space de CoCreate (initiateur depuis longtemps de cette technologie) [racheté voilà près de 3 ans par PTC),
Spaceclaim le nouveau venu qui a fait parlé de cette technologie (pour la petite histoire ses fondateurs ont été les fondateurs de PTC et SolidWorks)
« Synchronous Technology » la technologie de modélisation explicite de Siemens (propriétaire de UG [Unigraphics] – qui se veut un produit très proche des solutions proposées par CoCreate et Spaceclaim)
Catia live Shape (module de Catia V6)
Rhinoceros (Robert McNeel & Associates )
KeyCreator outil de modélisation explicite ayant succédé à CADKEY (ce produit est généralement associé à SurfCAM [FAO]).
Inventor Fusion (Autodesk Labs) en cours de création et disponible en téléchargement libre

## Slide 7: Un exemple : modélisation d’un étrier
Notes: Pour mieux comprendre la différence entre modeleur paramétrique et modeleur explicite, rien de tel qu’une petite démonstration.
La pièce que nous allons représenter est un étrier destiné à recevoir deux actionneurs qui agissent de façon symétrique sur un composant central.
Sur cette diapo nous avons le croquis représentant l’organisation « fonctionnelle » de l’étrier et les deux modèles réalisés avec des modeleurs paramétriques puis explicites.
A première vue rien ne les distingue. Pourtant la différence est très importante.
Nous n’allons pas passer du temps à créer le modèle paramétrique, nous consulterons simplement sa structure. Par contre nous allons créer le modèle explicite.
----suite à la démo ---------
Nous constatons que la modélisation de l’étrier se fait sans contrainte particulière. Nous ne nous occupons que de l’aspect général externe. Lorsque nous avons besoin de dimensions précises nous pouvons faire appel à un outil spécifique qui nous permet de placer une cote de pilotage. Mais cette dernière est volatile. Nous ne pourrons la retrouver en mise en plan. La notion de schéma de cotation n’existe pas.
Si nous passons sur le modèle paramétrique nous voyons que la structure de la pièce a été construite autour de ses aspects fonctionnels. Les informations de liaison aux composants voisin ainsi que le schéma de cotation est en grande partie stocké dans le squelette. Ce dernier regorge d’intentions de conception.

## Slide 8: Exemple de comparaison entre deux produits issus de chaque famille
Fonctionnalités clés (● oui, ○ partiellement , X non) | Pro/ENGINEER | CoCreate
Noyau de modélisation Paramétrique | ● | X
Noyau de modélisation Explicite | X | ●
Mémorisation de l'intention de conception et du savoir faire de l'Entreprise | ● | X
Modélisation directe sans contrainte ni historique | ○ | ●
Modélisation solide et tôlerie | ● | ●
Modélisation surfacique | ● | ●
Création d'assemblages / Simulation des mécanismes | ● | ●
Conception descendante (top-down design) | ● | ●
Mise en plan | ● | ●
Associativité 3D > 2D | ● | ●
Associativité 2D > 3D | ● | X
Environnement de dessin en 2D pur | ○ | ●
Description fonctionnelle des modèles | ● | X
Paramétrage des modèles | ● | ○
Modification directe des modèles importés | ○ | ●
Reconstruction de fonctions / Paramétrage des modèles importés | ○ | X
Gestion des tolérances | ● | X
Recalcul de la géométrie à cotes moyennes, mini ou maxi | ● | X
Répétition de fonctions | ● | ●
Création de bibliothèques de fonctions intelligentes réutilisables | ● | X
Notes: A partir des différentes constatations que nous avons pu faire il devient aisé de faire une comparaison sur certaines fonctionnalités clés des modeleurs.
A retenir en premier la notion de description fonctionnelle d’un modèle, l’intérêt du paramétrage du modèle et de l’encapsulage des intentions de conception.
Les outils explicites n’ayant pas de paramètre associé, ne peuvent prendre en compte la gestion des tolérances donc ils n’ont pas la possibilité de passer le modèle en cotes moyennes, mini ou maxi.
En fait le temps précieux que l’on croit avoir gagné sera largement reperdu lors des phases de mise en plan ou de réutilisation du modèle.

## Slide 9: Une conclusion ?
Qui a tord, qui a raison ?
Pourquoi se poser la question de l’outil « paramétrique » ou « explicite » ?
Faut-il se poser cette question ?
Faut-il laisser faire des équipes qui voudraient passer du paramétrique à l’explicite ?
Notes: Associés à ces deux grandes familles se détachent deux groupes d’ « adeptes » sensés détenir la vérité.
Qui a tord, qui a raison ?
Pourquoi se poser la question de l’outil « paramétrique » ou « explicite » ?
Pour cela nous devons nous intéresser au besoin et non pas à l’outil.

## Slide 10: Développement d’un produit
C’est la mise en œuvre :
De processus
D’une organisation
Notes: Nous nous plaçons dans le contexte de conception d’un produit dans une démarche d’ingénierie simultanée centrée sur le produit et donc autour d’une chaîne numérique.
Le développement d’un produit fait appel à de nombreux processus et une organisation.
Pour les processus les challenges se résument à répondre au besoins de tous, à supprimer les point de rupture en assurant une cohérence des outils, à paralléliser les tâches et donc conserver une associativité sans faille entre les éléments du projet.
Quant à l’organisation elle doit faire face à de multiples intervenants, logiciels, formats, et moyens de communication. Ses challenges sont de créer une information de référence : qui implique une unicité de l’information, de partager et protéger les informations (centraliser et sécuriser), et enfin de déployer la solution retenue au travers des technologies internet. Quels sont les acteurs concernés ?
Du marketing au fabriquant nombre d’utilisateurs doit pouvoir s’exprimer sur le produit et son évolution. Les outils utilisés par les uns et les autres dépendent des domaines de compétence associés.

## Slide 11
Gestion des appovisionnements externes de composants (fonctions ou composants discrets)
Conception
Production
Planification
Architecture
SAV
Validation
Suivi de la conformité au contrat
Gestion de la documentation
Gestion de la qualité
Gestion de l’organisation
Définition des objectifs produits
Définition du cahier des charges et gestion de son évolution
Documentation client
Rédaction d’une proposition
Pré-étude, Avant projet
Conception générale
Conception détaillée
Déclinaison en famille ou gamme de produit
Vérification et validation
Gestion des études en sous traitance
Gestion des évolutions et des configurations
Gestion
Documentation technique
Gestion des équipements
Gestion des programmes de maintenance
Analyse des performances
Conception des outils et moyens de production
Gestion des moyens de production
Gestion de la sous traitance
Management
Ventes & Mktg
Bureau d’études
Achats
Industrialisation
Maintenance
Notes: Si nous prenons un cycle de création de produit de la détection du besoin primaire à sa mise à disposition au client, chacun des acteurs concernés doit pouvoir avoir accès aux informations liées au produit en cours de conception. Sur cette diapo nous avons placé les interventions de chaque groupe d’acteurs en face des phases de cycle de vie du produit naissant ou en cours d’évolution.
L’épine dorsale de cette communication tourne autour de la maquette numérique du produit et des documents qui lui sont liés. Dans un processus numérique intégré l’unicité de représentation du modèle est la solution idéale. Toutefois les outils de consultations dépendent du niveau d’opérabilité et d’expertise demandé à chacun des intervenants. Du simple logiciel de visualisation au modeleur paramétrique en passant par le modeleur explicite, chaque acteur doit trouver son outil sans pour autant créer de rupture dans cette cohésion des informations.

## Slide 12: Les acteurs et leurs besoins
L’équipe de pilotage : visualisation
Marketing : visualisation
Le designer : explicite et/ou paramétrique
L’architecte technologue : explicite et paramétrique, ou paramétrique
Le concepteur : paramétrique
Le fabriquant : paramétrique avec outil intégré, ou explicite
Le SAV : visualisation
Le client : explicite ou visualisation
Notes: Le designer ne va s’intéresser qu’aux formes externes du produit et n’a donc pas besoin d’exprimer des intentions de conception « technologiques » pour le produit. Ses intentions vont se concentrer sur l’aspect externe du produit (formes, couleurs, ressenti tant sur les textures que sur les odeurs…). Sur le marché existent actuellement de multiples outils qui leurs sont destinés. Essentiellement de type surfacique à l’origine, ces outils peuvent être complétés par les nouveaux venus que sont les modeleurs explicites ou libres. (dépend du schéma de pensée de la personne qui fait le design)
L’architecte « technologue » dont la tâche est de structurer le produit et de jeter rapidement ses idées afin de les transmettre au concepteur, peut utiliser l’une ou l’autre des technologies. C’est à son niveau qu’intervient la frontière entre l’utilisation de l’explicite et du paramétrique.
Tant qu’il ne s’intéresse qu’à des généralités (encombrement, disposition, organisation architecturale générale) l’explicite ou libre peut répondre au besoin. Mais dès l’instant où il commence à proposer une architecture fonctionnelle du produit qui devra être déclinée en sous ensembles particuliers, la transmission des intentions de conception devient nécessaire. Le modeleur paramétrique reprend toute sa place avec sa rigueur et ses capacités « de partage d’intelligence ».
Le concepteur dont la fonction est de répondre en tous points au cahier des charges, est centré sur les aspects technologiques du produit. Il est important pour lui d’organiser la traçabilité de ses intentions de conception afin de pérenniser et de faciliter la remise à jour des documents tout aux long de la vie du produit et de ses évolutions. Son outil de prédilection sera donc un outil paramétrique. Il lui permettra de décliner facilement des familles de produit, de sous ensembles ou de composants. Le modeleur paramétrique permet de couvrir l’ensemble des phases de la conception à la définition des composants d’un produit en stockant non seulement les intentions du concepteur mais aussi le savoir faire de l’entreprise (règles métiers – règles de fonctionnement…).
Lorsque la phase industrialisation passe par de la sous traitance , elle se fait généralement avec des produits de FAO tiers. Il existe souvent une rupture dans la chaîne numérique (logiciels de FAO non nécessairement intégrés au modeleur source utilisé pour la conception du produit, volonté de la part du concepteur de ne pas transmettre les intentions de conception, etc.). Dans ce cas la transmission du modèle se fait à l’aide de formats de données neutres. A chaque modification opérée sur le modèle est associée une phase de redéfinition de la partie FAO. Dans cet environnement spécifique, le modeleur explicite ou libre peut trouver sa place. Dans une démarche PPM le sous traitant pourra aisément effectuer des modifications sur le modèle dénué « d’intelligence » pour présenter à son client toute modification.
Les relations sous traitant client se traduisent généralement par des échanges bidirectionnels qui compte tenu de la grande variété des outils de CAO utilisés, sont souvent sources de difficultés matérielles importantes. Le client n’est pas forcément équipé de CAO, il a des compétences souvent limités dans les domaines de la conception mais suffisamment de connaissances technologiques pour apporter sa pierre à l’édifice. L’utilisation du modeleur explicite doit lui permettre de proposer des amendements au projet en effectuant les modifications mineures qu’il pourra ensuite retourner à son sous traitant.

## Slide 13: L’explicite va-t-il tout casser ?
A priori non ! Puisqu’il existe depuis longtemps!
Trois raisons :
  Intérêt de la conception paramétrique
  Modeleurs paramétriques très répandus
  Mode explicite encore perfectible pour certaines modifications
Notes: L’explicite va-t-il tout casser ? Alors, on repart 20 ans en arrière ? Non pour trois raisons : La conception paramétrée à base d’historique reste comme nous venons de le voir, intéressante pour la phase de conception elle-même car elle structure le travail et permet de garder en mémoire l’intention du concepteur. Rappelons qu’elle implique une formation très orientée « méthodologie de conception ». Elle est aussi très adaptée à la réalisation de familles de pièces.
Ce mode de conception est particulièrement répandu dans les grandes entreprises et les éditeurs de ces produits couvrent plus de 90% du marché de la 3D : clients et vendeurs ne vont pas près à changer leur fusil d’épaule du jour au lendemain.
Le mode « explicite » est encore perfectible pour certaines modifications.

## Slide 14: Vers une cohabitation
Parts de marché plus importantes pour l’explicite ->PME qui exploitent les modèles CAO
Intégration progressive des fonctionnalités explicites dans les outils paramétriques
Intégration de « fonctions paramétriques semi-volatiles » dans les outils explicites
Notes: Les logiciels « explicites » vont grignoter des parts de marché aux éditeurs actuels, mais surtout pour les sociétés qui exploitent les modèles CAO plus que chez ceux qui les conçoivent et pour les sociétés qui passeront à la 3D. Il est donc vraisemblable que les logiciels vont devoir apprendre à vivre ensemble. Mieux, les logiciels du futur proposeront les deux modes de travail, peut-être dans un environnement unique. Siemens PLM Software (ex Uigraphix) a introduit cette année un environnement de travail dynamique au sein du logiciel paramétrique NX et de SolidEdge. PTC, inventeur de la conception paramétrée, a racheté CoCreate autant pour sa technologie que pour sa base de clients. Nous trouvons déjà une toute première approche dans la mise à disposition d’outils de modifications dynamiques dans Pro/ENGINEER. Reste que tout ceci est une bonne nouvelle pour redynamiser la technologie et donc le marché de la CAO : les utilisateurs y gagneront finalement en disposant d’outils plus souples. Enfin, la modélisation explicite nécessitera une formation plus rapide, et moins orientée « méthodologie de conception». Ceux qui sont formés aux logiciels actuels sauront plus facilement s’adapter que ceux qui ont connu le passage de l’explicite au paramétrique. La révolution devrait donc cette fois, se faire en douceur.

## Slide 15: Quelle utilisation pouvons nous en faire?
Les « champs » de formation :
  Formation Pré Bac : explicite ? (où est la structuration des esprits ?)
  Formations Bac Pro : paramétrique et explicite ?
  Formations Post BAC : paramétrique et explicite ?
Plus globalement :
  Initiation aux technologies : explicite ?
  Formations « professionnalisantes » : paramétrique et explicite ?
Notes: Quelle utilisation pouvons nous faire de ces deux familles de produits ?
Tout dépend du contexte et de l’objectif de la formation.
Pour les formations pré-BAC (Collège et lycée) l’approche technologique se résume à de l’exploration, de la modification ou de la création rapide et intuitive lors du développement de produits ou prototypes dans une démarche pédagogique de projet. Dans ce cas particulier le temps consacré à l’apprentissage des outils est relativement restreint. Le modeleur Explicite peut répondre aux besoins de manipulations et de modifications de maquettes numériques issues, ou non, de modeleurs paramétriques, et de création de modèles «simples ».
Pour les formations professionnalisantes le choix dépend essentiellement des métiers :
Les formations de concepteurs vont s’orienter prioritairement sur des outils paramétriques qui leur permettront d’acquérir la rigueur nécessaire à la mise en place de la traçabilité de « l’intention de conception au modèle ». Ils ne pourront toutefois pas faire abstraction de l’existence des modeleurs explicites (l’outil pourra être à leur disposition, sachant que si nous suivons cette logique de répartition, l’acquisition des modes de fonctionnement des outils explicites aura été déjà faite auparavant).
Les formations de productitiens devront toucher les deux familles d’outils : l’utilisation de modeleurs explicites pour le travail sur données « mortes » ou importées et le travail en chaîne numérique continue structuré autour d’une unicité du modèle donc en paramétrique.
Maintenant ne faisons nous pas fausse route. Nous nous interrogeons sur le bien fondé de tel et tel outil pour son aspect ludique, sa facilité de prise en main. Dans des pays comme l’Angleterre la démarche est tout autre. Leur objectif est d’utiliser des outils largement diffusés dans le monde industriel et de trouver l’aspect ludique dans la démarche de projet. L’utilisation de l’outil CAO est développé dès le plus jeune âge …
Lorsque l’on se penche sur ce qui se passe dans le reste de l’europe, nous constatons que la problématique que nous nous posons autour de l’utilisation de l’explicite est purement franco française.

## Slide 16: Eléments de réflexion
Le marché,
Les autres pays,
La formation technologique en Europe.
Notes: Après une enquête auprès de différents contacts « éditeurs et utilisateurs» tant en France qu’à l’étranger il s’avère que la question de l’utilisation d’un modeleur paramétrique ou explicite semble être très franco-française. L’utilisation des modeleurs explicites dans certains pays européens (Allemagne, Autriche, Belgique) tient à l’existence même du plus ancien des outils explicites qu’était One Space de Cocreate. Ce dernier était le premier outil à présenter la possibilité de mixer des données numériques issues de modeleurs divers et variés, à autoriser les simulations et à faciliter les modifications dans des contextes d’assemblage. Sa présentation lors d’un MICAD dans les années 90 avait fait sensation.
Toutefois certains utilisateurs qui ont basculés partiellement sur le paramétrique après de nombreuses années de travail dans un environnement explicite, sont convaincus de l’utilité et du bien fait de l’encapsulage des intentions de conception et du savoir faire entreprise dans les modèles. Ils reconnaissent passer des fois un peu plus de temps à réfléchir sur l’organisation de leur maquette numérique mais avec un regard plus fin sur l’approche fonctionnelle. Cette soit disant perte de temps se retrouve lors de la création de nouvelles versions ou de l’évolution du produit.
Quant à l’utilisation des modeleurs dans les milieux éducatifs nos collègues anglo-saxons ont pris le parti de regarder l’état du marché au travers d’enquêtes professionnelles. Leur choix s’est porté sur les modeleurs paramétriques. Nous avons tendance à nous demander si l’explicite n’est pas la solution pour générer de la motivation auprès des jeunes. « Un professeur de construction anglais me disait peu importe l’outil c’est ce que nous faisons autour qui suscite de l’intérêt. Le contenu des projets souvent pluridisciplinaires créent de la motivation et de l’émulation dans les groupes de technologie. Les outils ne sont et ne restent que des outils. »
Les modeleurs explicites ne font guère parler d’eux.
Les effets d’annonce marketing ont toutefois eu pour effet de faire réfléchir les éditeurs historiques qui sous la forme d’acquisition ou de développements spécifiques envisagent d’intégrer certaines fonctionnalités explicites à leurs outils sans pour autant perdre la notion d’historique et de capitalisation d’intention de conception.